# 深入探讨建筑工程节能措施和经济效益分析论文_杨慧

【摘 要】在能源危机日益严重的当下，节能技术必然会成为社会重点的关注对象，建筑节能市场也会迎来一片曙光。由政府主导的一些节能示范工程，可以将主导者由政府换做节能建筑的生产商，生产商推广节能建筑比政府更加灵活高效，耗费的成本更低，更能准确把握市场方向。本文基于建筑工程节能措施及其经济效益分析展开论述。

【关键词】建筑工程;节能措施;经济效益;分析

引言

由于我国长期对建筑节能缺乏足够重视，从而使建筑节能方面仍存在很多问题，建筑能耗需求增长速度远远超过能源再生产增长速度。因此，需要重视建筑节能，探究能源节约的重点所在。在开发能源的同时，也应该把节约能源放在同等重要的位置，推动建筑节能发展。

1绿色节能技术基本内涵

新型绿色技术是现代建筑项目在施工进程中的一种技术革新，是一种可以被广泛应用的绿色环保技术，是建筑项目建造过程中技术的创新结果。绿色节能技术的应用，不仅可以使工程质量得到保证，还可以减少对环境的污染，还能够对施工工程的周围生态环境进行有效地防护和保护。新型绿色节能常用技术主要有，太阳能技术、地热能技术、绿色植物种植技术等，并且注重环保材料的应用。新型绿色节能环保技术在工程建造中实际应用，是人们对美好生活要求的具体体现，是对建筑工程质量要求的基本点。

2针对建筑施工中绿色节能施工技术实际应用的分析

2.1水循环利用技术

在新型绿色节能技术应用的过程中，相关技术人员应该重视水循环技术的应用，将传统的一次性排水系统设计成二次或多次循环利用系统。在传统的排水系统设计过程中，相关技术人员未将生活污水和废水进行区分，而是将其输送到处理区域，并实行统一处理。但是，生活污水中的冷却水和清洗衣物排放的水，往往不需要送到处理区域进行净化，只需对其进行简单处理，就能够再次利用，如水资源在绿化工程中的应用。因此，相关技术人员应使用新型绿色节能技术设计排水系统，有效区分废水和污水，这样不仅能够有效提升水资源的利用率，还能减少能源的消耗。

2.2房屋建筑施工中建筑幕墻绿色施工技术的实际应用

在房屋建筑施工中建筑幕墙绿色施工技术的实际应用主要体现在两个方面：（1）遮阳板安装技术的应用。在房屋建筑工程施工过程中，建筑幕墙的建造不仅可以提供比较充足的日照，还可以很大程度上开阔视野，进而有效使用光能和减少房屋建筑自身的能源消耗，对提高房屋建筑物的舒适度和实现绿色环保理念有着重要的影响意义，这些都可以通过遮阳板安装技术来完成。在夏天因为气温比较高，日照时间长，光线强烈，科学应用遮阳板安装技术可以减少阳光直射到居民居住区域内，防止光线污染和降低居民室内温度。同时还可以通过遮阳板安装技术，来减少紫外线对居民的人身伤害。（2）保温隔热施工技术的应用。这项技术在我国北方地区使用得比较多。由于我国北方的四季比较分明，冬天的时候气温比较寒冷，通常情况下，保温隔热施工技术划分为室外的保温和室内的保温两种。室内的保温主要是指建筑物内部保温材料的设立和施工，从而减少建筑室内温度的消失而达到保温的目的。建筑室外保温施工过程中，要重视对聚苯板的黏合和密封件的连接，尤其是弹性带绝缘层的密封施工过程同样需要引起重视。这些技术选用的施工材料主要是陶瓷板，这种施工材料由于对人体没有任何伤害而被广泛使用。

3建筑工程节能的经济效益

（1）节能的收益，如今国民经济的快速发展也相应的提高了节能率指标。采取一定的节能措施后，可以有效降低建筑设备的运行负荷，降低维护成本。良好的隔热措施，也促使建筑物的维护费用大幅降低，节省相关维护成本。同时，新型技术的采用有利于形成研究与应用一体化发展，促进相关技术产业升级与技术进步，改善节能现状，促进整个建筑行业进步。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆（2）节能的投资，一般情况下，应用建筑物节能措施，即强化围护结构的保温隔热性能后，不可避免地会提高其相应的建筑工程造价。在我国，节能50%住宅的投资增长率一般可控制在10%以内。对于节能措施的投资比使用传统技术要高。（3）相应的投资回收期，建筑使用节能措施后，其投资回收期相对更短，有利于快速回收投资额，经济效益也相对提高。由于采用更新的技术，一般其生命周期更长。生命周期收益是指节能建筑虽然在前期投入相对较大，但在整个建筑使用过程中，可以在设备运营成本、建筑维护成本、更换成本等多方面节约费用。所以，对于整个生命周期而言其总成本远远低于非节能建筑。

4关于建筑节能的经济效益分析

4.1建筑节能在经济上的合理性

建筑节能在经济上不仅是一次性投资的问题，建筑节能更加注重长远利益，其中相关人员应该对一次性的投资、各种运行处理费用等方面与长远利益、产品增值效益之间进行取舍，从结果看建筑节能在经济上具有合理性。

4.2以经济指标为节能衡量标准的使用后评价

在绿色建筑的理论中，提出了建筑全生命周期的概念，即建筑的建造从前期的取材选址到建造过程再到后期的使用及拆除过程都要节约资源，保护环境，减少污染，提供高效适用的使用空间与自然和谐共生。在全寿命周期中，最容易被忽略的就是使用后评价，而建筑的使用过程是否真正做到节能才是节能设计是否合格的关键。只有在使用中能为用户省钱的节能建筑才会真正被大众所接受，只有将复杂的节能评价标准转化为确切直观的经济数字，才能让广大使用者也参与到节能建筑的建设活动中。在网络发达的今天，可以建立专门的数据库，将节能建筑每年消耗的水暖电费用，如实的记录入库，并标明建筑中使用的节能技术、面积、位置等信息，可供公众查询。消费者在购买节能技术建造的房屋时，可以查询这些数据并与自己目前的住所对比，如果确实能看到节能建筑明显降低了使用费用，真正能节能省钱的建筑必然会受到市场的追捧。建筑市场对节能建筑的关注点逐步转移到注重使用实效的角度，避免了一些以高成本高技术作为卖点的伪节能建筑混淆公众的视听。

4.3建筑节能的节能收益

建筑节能的节能收益主要是指由于建筑在建设和使用过程中采取一定的节能措施而带来的运行维护收益、舒适收益以及能耗收益的综合，简单来说就是通过高性能节能措施、设施的使用，会在很大程度上减少维修和养护的费用。

结束语

当下我国自然环境受早期经济迅速发展的影响，恶化严重，威胁到居民的正常生活。因此，人们开始重视绿色环保概念在各项工作当中的应用。对建筑工程而言，其工程主要的成本投入就是建筑材料的使用，而建筑材料的使用会对周围环境造成一定程度的污染，进而加深了建筑工程的负面污染性作用。因此，寻求绿色环保理念建筑工程当中的应用是当下建筑工程发展首要待解决问题。实际的建筑材料使用和建筑技术应用中，要对其经济性进行分析，进建设绿色建设的评价体系，将绿色建筑技术和节能性建筑材料运用到实际中去。

参考文献：

[1]马元洁，赵三欣，乔聪.建筑工程节能措施及经济效益分析[J].品牌研究，2018（03）：172-173.

[2]马彦明.既有居住建筑节能改造工作的研究及经济效益分析的思考[J].经济师，2018（02）：256+258.

[3]马建国.建筑工程节能措施和经济效益分析研究[J].建筑技术开发，2017，44（20）：123-124.

[4]冯嘉.绿色建筑节能技术与经济效益分析[J].绿色环保建材，2017（05）：13.

[5]冯朔.建筑工程节能措施和经济效益分析[J].低碳世界，2017（15）：144-145.

论文作者:杨慧

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第4期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/17038b98625e604536f11abf.html