# 某医院项目深基坑工程土方开挖技术要点分析论文_陆栋才1,詹咏2

1上海理工大学管理学院 上海 200093 2上海理工大学环境与建筑学院 上海 200093

摘要：近年来为响应国家健康2035规划、实现健康中国政策，适应新时代医改要求，全国各地掀起一股医院新建及改扩建热潮，上海市作为全国患者流入较多城市之一，在医院建设中也不惶多让，同时为满足上海郊区患者看病难问题，各大医院都在郊区新建医院。基坑工程作为建设项目基础性工程正越来越受到重视。本文以

关键词：医院建设 基坑工程 土方开挖 技术要点

一、项目基坑工程介绍

本工程±0.000相当于绝对标高5.6m，现场目前的自然地坪相对标高约为-1.6m。

本工程基坑由门诊医技楼和 1#病房楼两部分组成，病房楼基坑周长409m，面积 6304㎡，门诊医技楼基坑周长 469m，面积 13794 ㎡；本基坑±0.000=+5.600m，施工前基坑外自然地面平整至相对标高-1.600m，病房楼基坑开挖深度为 11.3～11.9m，集水井落深 1.2～3.1m，门诊医技楼开挖深度 6.2m，集水井落深 1.3～3.2m； 病房楼基坑采用灌注桩+二道钢筋水平砼支撑的围护形式，坑内沿围护桩设置搅拌桩加固暗墩，灌注桩直径Φ900～Φ1000mm，加固暗墩宽4.2m；门诊医技楼地下一层区采用二级放坡开挖方式,放坡坡度1:2.5。

二、土方开挖各施工步骤技术要点分析

（一）、支撑与栈桥基本情况

本工程病房楼基坑采用两道钢筋砼支撑；砼强度等级为 C35，第一道混凝土支撑中心相对标

高为-4.100m、第二道混凝土支撑中心相对标高为-9.400m；第一道围檩截面 1200×800mm、栈桥围檩 1200×1200mm、栈桥主撑 700×1200mm、主撑 800×800mm、连杆 700×700mm；栈桥板厚250mm，板面标高-3.300m；第二道围檩截面 1300×800mm、主撑 900×800mm、1000×800mm、连杆800×700mm。

（二）、挖土方量控制

表1 病房楼土方量及开挖深度表

表2 门诊医技楼土方量及开挖深度表

（三）、土方开挖主要施工步骤

1、地下部分施工总流程

病房楼地下部分施工流程：清理场地→第一层土方开挖至第一道砼支撑底→砼支撑施工（支模、扎筋、浇混凝土）→砼养护→第二层土方开挖至第二道支撑底→砼支撑施工→砼养护→第三层土方开挖至基础底板标高→垫层砼施工→大底板防水层及保护层施工→基础底板施工（扎筋、支模、浇混凝土）→砼养护及换撑→拆除第二道支撑→地下二层结构施工及换撑→砼养护→拆除第一道支撑→地下一层结构施工→砼养护

门诊医技楼地下部分施工流程：清理场地→按分块顺序（2-1→2-2→2-3→2-4→2-5→2-6）土方开挖至基础底板标高→垫层砼施工→大底板防水层及保护层施工→基础底板施工（扎筋、支模、浇混凝土）→地下一层结构施工→砼养护；

详见附图（地下室总体施工流程平面图）

2、挖土施工

病房楼基坑进行分层开挖，基坑第一层土从自然地坪标高-1.60m挖至第一道支撑底标高（-4.60m）。第二层土从-4.60m挖至第二道支撑底标高（-9.90m）。第三层土从-9.90m挖至基础底板底标高。电梯井坑底等落深深坑与所在区域基坑同步开挖。门诊医技楼基坑进行分块开挖，基坑从自然地坪标高-1.60m挖至基础底板底标高，分块分层阶梯式开挖。电梯井坑底等落深深坑与所在区域基坑同步开挖。

3、土方开挖遵循的原则

1#病房楼工程基坑：分成三个区块，第一层土方按1-1→1-2→1-3顺序分块开挖，第二层土方采用盆式开挖，第三层土方按1-1→1-2顺序分块开挖。门诊医技楼工程基坑土方开挖：分成六个区块，开挖顺序2-1→2-2→2-3→2-4→2-5→2-6，

分块分层开挖。

4、施工机械配备

5台，XE-300液压挖土机， 4～5台液压挖土机XE-200，3台XE-300长臂液压挖土机，1台XE-100液压挖土机，40～50辆20T—35T自卸汽车，60～90块1.5×6m走道板。机操工12—14 人，汽车驾驶员40—50 人，汽修工2—3 人，电工2 人，机修工2—3 人，及辅助工等。

5、挖土平面分块的划分及先后顺序

第一层土分区开挖，先开挖2-1区，根据开挖面施工栈桥及围檩、支撑梁，再开挖1-2区，围檩、支撑梁同步施工，最后开挖1-3区，围檩、支撑梁根据土方开挖面同步施工。

三、施工控制措施

该项目基坑邻近重要水域，对基坑开挖技术的要求较高。实际施工中应利用信息化手段加强施工监测，控制坑边荷载,采取合理开挖方式，同时应编制应急预案、深化基坑方案中的质量控制以及安全措施，以期提升安全系数和施工质量。根据深化后的方案结合现场实际情况拟采用以下方式进行施工管理：

（一）根据质量管理目标采取相关保障措施

本工程质量目标为确保达到上海市优质结构工程，确保白玉兰奖。挖土时严格遵行分层分块开挖，分段限时体交叉接施工的原则。严格控制边坡坡度，开挖面高差不能大于3米，采用信息化检测手段特别是对临近河道区域进行多点多次监测；严禁在非栈桥区域支撑系统上进行堆载，底部掏空支撑不应行走，确保立柱侧向土压力均匀释放在开挖时应先行掏空立柱四周土体，开挖时严禁破坏降水设施、桩身完整度、支撑系统等；多次复测基底标高，为确保基坑底表面垫层厚度均匀、平整，最后30CM应通过人工挖土来施工。

(二)按照应急组织架构采取安全保证措施

为实现质量目标，必须确保无安全事故。在基坑正式施工前便成立以项目经理为组长的应急处理领导小组，同时建立以项目副经理为组长的应急处理工作小组，通过应急技术措施、应急管理响应保障现场施工安全。

应急预案需考虑到基坑开挖时可能面临的各项安全事故及应对措施。比如若发生支撑破坏，立即对裂缝宽度及支撑轴力进行测值并及时反馈给基坑围护设计单位；比如管涌发生，立即增加井点或加快抽水次数或直接坑内灌水后就那些注浆。如此事故及可能采用的方式不一而足。

四、小结

综上所述，基坑开挖虽为临时性工程但对整体基坑施工影响较大，通过技术要点的控制可有效保障施工质量、降低安全风险，提升施工效益。因此，施工管理过程中，应督促施工企业和监理单位加大质量、安全控制力度，全面提高施工技术水平，为促进基坑工程事业发展贡献力量。

参考文献

[1]《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-99）.

[2]《建筑桩基技术规范》（JGT 94-2008）.

论文作者:陆栋才1,詹咏2

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/1/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/170a52595ab879af0884acee.html