# 谈导流系统在水利枢纽工程中的施工技术论文_徐嫚

吉林省水利水电工程局第一工程处 吉林 长春 130012

摘要：导流系统的施工技术主要包含覆盖层开挖施工技术、土方开挖施工技术、混凝土施工技术、混凝土浇筑施工技术等。水利枢纽施工导流在深厚砂砾石覆盖层河床上修筑土石围堰，具有导流流量大，设计难度大，施工技术复杂、强度大的特点，是工程建设的关键环节，施工技术的应用质量会间接对整个水利枢纽工程的使用功能产生影响。本文就导流系统在水利枢纽工程中的施工技术进行了全面分析。

关键词：枢纽工程；导流系统重要性；施工；方案

一、导流系统在水利枢纽工程中的施工技术

1、导流系统的重要性：导流系统施工会对整个水利枢纽工程的施工周期、施工质量等方面产生影响。如果导流系统施工方案较为不合理，整个工程的使用性能、成本等方面都会受到相应的影响。导流系统在水利枢纽工程中的施工技术，在水利枢纽工程中，导流系统的常见施工技术主要包含以下几种：

（1）在水利枢纽工程的导流系统施工中，明挖施工技术的应用频率相对较高。这种施工技术主要包含以下三种形式：①分段开挖。这种施工技术是指将整个工程分为一定数量的段，然后以段为单位分别进行开挖。②全面开挖。这种施工技术是指不划分工程的施工范围，而是直接对水利工程进行全面开挖。③分层开挖。这种施工技术是指将水利枢纽工程分成多个不同的层次，然后以层次为单位分别进行施工。

（2）水利枢纽工程覆盖层开挖方面就水利枢纽工程中的覆盖层而言，为了保证覆盖层的稳定性，在实际开挖施工技术应用过程中，施工单位需要按照实际情况预留出一个边坡。

2、混凝土施工技术在水利枢纽工程的导流系统中，混凝土施工技术主要被应用在以下几方面：

（1）导流系统结构施工方面在导流系统结构施工过程中，钢筋是最为主要的施工材料之一。钢筋的应用会从一定程度上影响导流系统的施工质量。钢筋施工技术主要被应用在导流系统的进口段、出口段以及导流系统洞身段三个部分。为了保证钢筋施工质量，应该安排专业的技术人员对整个施工过程进行跟踪处理。

（2）为了保证二者接触面的处理质量，需要对以下几方面加以重视：①为了防止基岩岩块引发质量问题的发生，施工单位应该通过相关施工设备与人工处理结合的方式控制基岩质量。②当初步处理完成后，施工单位需要通过高压风枪的应用保证基岩的干燥性。③当基岩的干燥度符合施工要求时，施工单位需要对照地质监理编录对整个施工现场的地质进行检查。

（3）导流系统施工缝在导流系统施工过程中，施工缝常常是引发质量问题的主要原因之一。

3、混凝土浇筑技术在水利枢纽工程的导流系统施工中，混凝土浇筑技术建立在合理混凝土配料的基础上。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆除此之外，为了满足混凝土运输的水平性要求，在生产混凝土的同时，应该对混凝土进行搅拌。就混凝土分料操作而言，施工单位通常是通过人字形溜槽的利用完成的。应用混凝土浇筑施工技术之前，施工单位首先应该对混凝土质量进行检验。

二、导流系统施工质量控制研究

1、导流系统施工质量控制体系方面为了保证水利枢纽工程导流系统的施工质量，可以针对实际情况建立一个完善的施工质量控制体系。该体系是由三个不同级别的质量检测级层组成的，在实际导流系统施工质量检测过程中，质监站、作业班组以及工程队这三部分需要联合进行质量检测。施工质量控制体系的作用还体现在对工程施工工序应用的控制上，当某一工序验收存在问题时，该体系会对后续施工工序的开展进行有效控制。在这种情况下，质检级层中的每个工作人员都负责相应部分工序的质量检测，当自检结果合格后，监理工程师才会对工程质量进行终检。

2、导流系统模板施工质量控制方面对于导流系统施工而言，模板施工是工程中主要的组成部分之一。为了保证模板施工质量，需要通过模板刚度参数的合理保证其符合后续浇筑操作中的受力要求。除此之外，还需要通过模板表面平整度的有效控制，促进后续施工的顺利进行。

3、导流系统施工材料质量控制方面在导流系统施工中，施工材料主要包含钢筋、水泥等。就钢筋材料而言，在其输入施工现场之前，施工单位需要对其与导流系统施工要求之间的契合程度进行检测。如果检测结果表明刚进材料存在质量问题，则不能将其投入施工现场进行使用。

三、施工导流方案

施工导流是选定枢纽布置、坝型选择、施工程序和施工总进度的重要因素。施工导流属于临时建筑物,要求以最小投资、获得最大的效果。最好与坝型结合起来。使主体工程及早发挥效益,简化导流程序费用。导流方案与建筑物的形式密切相关,不同坝型选择,不同的导流方式,在山区河流一般河谷狭窄、两岸地形陡峻、山岩坚实多采用隧洞导流方式。在当地有老河道可利用或工程修建在弯道上,岸坡平缓或有宽广滩地的平原河道上,多采用明渠导流。流量较小或只用担负枯水期导流任务。且坝体为土石坝的,多采用涵管导流。对于河道宽阔,并在施工期间有通航、过木、过鱼要求的情况下,当河床中有天然石岛或沙洲时,一般采用分段围堰法导流。如:三峡水利枢纽工程采用三期分段围堰的方法。例如:新安江水电站,坝高105m,在坝型比选时,拟定混凝土重力坝、混凝土拱坝进行比选,混凝土拱坝虽然混凝土工程量稍省,但存在基坑要求全年导流,工程量较大,及因拱肩稳定和泄洪要求使两岸开挖出现高边坡等问题,而砼重力坝结构简单,泄洪消能条件好,可提高施工速度,工期较短,节省投资,故选用。

四、结论

导流系统是水利枢纽工程中的重要部分之一，该部分的施工质量直接对工程的使用功能产生影响。对此，需要对导流系统施工技术的应用加以重视。水利枢纽工程具有防洪、提升水资源利用率等作用。在水利枢纽工程的施工过程中，人为因素、环境因素等常常会对工程施工周期、施工质量产生影响。因此，文中对水利枢纽工程中的重要组成部分以及导流系统施工需要在合理控制影响因素的基础上进行了探讨，希望能对此借鉴。

参考文献

[1]黄锐.谈导流系统在水利枢纽工程中的施工技术[J].科技资讯，2010，01：50.

[2]汪自胜.导流系统在水利枢纽工程中的施工技术[J].内蒙古水利，2011，06：67~68.

[3]张虎.新疆某水利枢纽工程施工导流风险分析和导流方案多目标决策[D].新疆农业大学，2013.

[4]郑沛溟.尼尔基水利枢纽工程防渗方案及施工技术研究[D].大连理工大学，2002.

[5]康慷，袁海霞，吴俊.水利枢纽工程中施工导流的设计措施[J].科技资讯，2014，03：74+76.

[6]梁晓东.尼尔基水利枢纽工程碾压式沥青混凝土心墙低温施工技术研究[D].西安理工大学，2005.

论文作者:徐嫚

论文发表刊物:《防护工程》2017年第2期

论文发表时间:2017/6/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1716771fe3926ed9145f3687.html