# 浅析互联网技术在低压配网电力系统的应用古薇论文_古薇

摘要:随着我国科技水平的不断发展和提升，我国经济进入快速发展阶段，对电力的需求量不断增加，对电力系统的运行则提出了更高的要求。近几年，我国部分地区电网建设中经常会出现短暂停电和电压波动的问题，这在一定程度上阻碍了电网的正常运行。因此，在电网建设中必须提升科技含量，有效应用自动化技术。本文对电力系统配网自动化建设技术要点进行了具体分析。

关键词:电力系统;互联网配网建设;自动技术;要点

互联网技术是电力系统自动化中的关键性组成内容，其优化了自动化控制方式，促使其能够高效、稳定的运行[1-3]。互联网技术一方面能够确保电力系统可以获取到精准的数据信息，也能够科学有效地分析用户具体的用电情况，具有一定的现实意义。

1电力系统配电网的科学合理规划

电力系统配网的自动化，简单而言指的是通过相应的配电线路于分段开关分割作用下，从而构成多个供电区域。立足于这一功能需求的基础上，其自动化的实现需要借助于科学的策略。这一过程中需要满足如下条件：（1）供电线路要以恰当合理的连接形式构成供电环网，并且需要保证具备双电源或更高的装置，若是密集供电区域，需要配备上更多电源的供电系统。（2）在整个搭建阶段各干线线路需要经由恰当的分段，以便于防止长距离线路在某一部位发生不必要的故障，从而出现持续失电情况。针对这一现象，需要通过加设分段开关来完成倒闸控制，有效地把非故障供电区域相应的负荷转移。此外，在相应的分段控制也应当着重注意中操作原则，按照实际的故障已经相应的原则等加以合理的分段。就大多数情况而言，为切实性的强化投资效益，在实际的操作过程中，我们会将总长度在1m以内的配电线路分为三段，如在3m以上也需要注重分段在五段以内；为切实性的降低设备投资成本，可使用负荷式分段开关，如此便不需要进行断路器的布设。若电网出现某种故障的情况下，分段开关能够及时准确地将故障区域隔离，而不是直接切断电流切断。（3）若电网之中配备有断路器，故障区域划分的相应分段开关通过跳开操作来促使故障隔离，这一过程中，故障电流完成了切除操作。

2自动化配网中开关设备的有效选择

众所周知，对于自动化配网而言，开关设备是尤为重要的，由于其的安全调控职能，因而在就其进行选择时需要特别注重。为切实性的强化控制中心与各个分段开关的数据安全、顺畅通信，在就相应的设备进行选型时，需要（1）保障开关。还有断路器二者能够满足长距离遥控操作、基本信息数据通信，还有电源操作等各项功能；（2）为有效的获取负荷电流、短路还有过载电流量等数据信息，从而落实远程遥信、遥脉以及遥测等多项不同的功能。一般情况下，我们以内部配备CT与PT电气设备的型号为主要的开关选择依据，目的在于促使其能够更好地对负荷电流、一系列故障电流加以合理、准确的判断。许多户外真空开关设备断路器能够实现上面的几项功能需求，具有一定的推广意义。

3控制中心与开关设备的数据通信网络设置

自动化配网针对其中的电力通信系统的数据传输速率与安全准确性具有较高的功能需求，而且此方面内容也是自动化配网建设中的重要部分与难点所在。现在，我国部分区域的电力系统已实现了就自动化配网的构建。实际上，使用无线通信、光纤及载波通信的较多，由于无线还有载波通信的影响因素比较多，再加之配网设置并不是十分稳定，在要求较高的区域并不适用。但考虑到其具备投资成本低、建设环节简便等多项优势，常见于城镇自动化配网环境。综合多方面因素考虑，若是大中型城市的自动化配网构建，需要结合实际情况应用光纤配网通信方式。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆尽管这一方式的投资高，但由于其具备良好的兼容性特征，并且能够满足以太网及多种类接口的网络通信模式需求。

此外，能够实现快速传输、高效等功能。所以其也是自动化配网通信构建方式的最优选择，若需要体统系统电源加以相应的设计，以220V交流电源为最佳选择，具体工程过程中，我们应当尽量多配备几套电源系统，需要综合分析系统电压降、通信电源线路分布等多项内容来进行科学选定。

4自动化配网互联网模式的技术策略

4.1无通信就地控制分布模式技术

针对这一模式的功能，我们可以简单理解为。在出现相应的电网故障后，现场FTU自身具备就相应故障的自动判断与隔离，和重构网络等几项功能，因而，便不需要借助通信及主站系统来完成。按照分段器选择的实际特性，可以把分布模式划分为三种不同的形式：（1）基于电压开关的分布模式，这一模式通过电压型设备分段器来完成操作，按照变电站来实现出线重合闸操作，通过分析再次发生故障的间隔时间来就相应的故障区域进行判定，通过控制器实现电压的检测，此外，借助于延时重合来实现就故障的隔离与故障的处理。这一开关设备要依靠若干次的分闸与合闸操作来完成就电网的冲击。（2）基于电流型开关，这一模式依赖于电流型设备分段器来实现相应的故障检测，然后通过分析出线重合闸就故障电流的开断操作次数来进行故障区域的科学化处理。对比于第一种类型，这一模式具备操作简便、设备动作少等多项优势，但其实也需要进行若干次的重合操作。除此之外，该模式不具备就电压加以检测的功能，所以在环网供电系统中极为少见。

4.2互联网配网的分布模式技术

该模式下，我们应当在特定的电网线路中配置FTU，还有其他关联的装置配置上对等性质的通信网。若线路出现永久性故障，变电站的出线短路装置就会由于异常的重合现象而自动跳开。这一情况下，FTU就可以快速的和其他有电路联系的FTU实现交换控制操作，从而促使故障信息电流进行科学有效的交换，也能够较为准确的就故障加以定位。此外，自动化电网也能够在特定的实践内完成就故障隔离区域还有其他区域的供电恢复，切实性的减小上级主站供电负担。在具体的选择过程中，我们需要综合考虑成本投入与区域特征等多方面因素来进行恰当的应用。

4.3互联网配网的集中模式技术

集中模式具有“远方控制”的特点，在电力系统配电网发生相应的故障时，现场FTU能够把此次故障的数据信息，还有开关状态等内容借助于通信系统传送到主配电站系统之中，然后按照实时拓扑结构，借助于有效的逻辑算法确定好故障区域，并且需要依据实际情况制定出满足其需求的故障恢复程序及策略，在此基础上，通过自动化技术，或者人工干预手段就其中的开关设备发出操作指令。实践来看，这一模式可以结合多方面影响因素，而选择出最优的恢复方案。这一模式技术已经被广泛应用在配电网络中。但在进行具体的方案选择时，我们应当综合多方面因素进行考虑，遵循合理恰当化、可行性等原则，选出最优的控制方案。

5结语

在电力系统相应的自动化配网控制中，我们应当充分分析当下的环境条件，就系统设置的先进性以及实用性等进行综合化的分析，依据具体的故障情况进行故障处理方案的选择，有效的强化多电源配网系统的故障处理能力。

参考文献:

［1］司冬梅．电力系统配网自动化建设技术要点探析［J］．山东工业技术，2019(20):174．

［2］李智财．关于电力系统配网自动化建设的思考［J］．技术与市场，2018，25(07):202-203．

［3］李潮．电力系统配网自动化建设技术要点探析［J］．科技展望，2019，26(35):131．

［4］王江波．电力系统配网自动化建设技术要点分析［J］．中国高新技术企业，2019(35):177-178．

论文作者:古薇

论文发表刊物:《中国电业》2019年 23期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1718142d0a1e8b5ad16b355c.html