# 变电运行管理巡检一体化探讨论文_高帅

摘要：为适应时代需求而设计的变电运行管理巡检一体化系统主要由信息采集器、射频信息卡、短信模块、其它软件等组成，使变电运行管理更加规范化、巡检更加精细化，实现了良好应用效益和价值。

关键词：变电；运行；管理；巡检；一体化管理

一、一体化系统的必要性

随着电网的快速发展和智能电网建设的迅速推进，传统的变电运行、检修管理模式已不能适应现代电网集约化管理的需要，变电设备的停送电操作、检修试验工作的许可终结流程繁复，最终导致工作量大，计划停送电、工作时间长，效率低下。新科技的应用，也提供了保证变电站设备安全稳定运行更有效、更可靠、更灵活的手段和加强电力变电站设备管理的新方法。变电站的电力设备升级速度加快，新技术、新工艺和新产品不断引进，因此，加强对变电站设备的运行追踪，加强日常巡查工作，及早发现缺陷和及时消除隐患，也成了电力部门的一个重要工作。伴随当今电子信息技术飞速发展，采用新科技新产品的一体化管理系统在电力企业经济发展过程中起着关键的作用。

变电运行、管理、巡检一体化系统是按照国网公司对变电站巡检管理的要求，集中了设备巡检的成熟技术及应用经验，以变电运行管理规范、科学、精细化为核心内容，实现了以规范标准为核心的变电运行、管理、巡检一体化模式。就目前而言，我国主要存在着四种变电运行管理模式，分别是传统模式、集控站模式、普通监控中心与运维操作站模式以及调控一体化模式。下面我们对这四种变电站管理模式从值班方式、调度下令程序、人员职责以及所占比重四个角度进行一定程度的比较分析。

二、变电运行管理巡检一体化系统

(一)系统总体设计目标

为有效解决以往变电运行管理巡检中巡检不及时、操作不规范、运行管理信息无法及时反馈等问题，需要有关方面建立一种新型的系统，开展规范化操作，提升变电运行管理巡检水平。因此，专业人员需严格依照国家电网对变电站巡检工作要求，建立起一种新型HX-2000变电运行管理巡检一体化系统，其总体设计目标是：开展精细化、科学化、规范化管理，提升变电站运行管理质量和水平，解决巡检中遇到的难题，实现良好应用效益和价值。

(二)系统硬件与软件

此系统硬件部分主要由信息采集器、射频信息卡、短信模块等组成。系统的软件部分主要由变电设备轮换管理软件、巡检任务统计查询软件、设备运行档案软件、设备缺陷流程处理软件、缺陷报警软件、人员权限管理软件、系统维护软件等组成。

(三)应用流程

专业人员应用HX-2000变电运行管理巡检一体化系统，在整个变电运行管理中携带信息采集器、现场信息读取卡、可以有效记录巡检设备设施数据信息，方便人员更加准确判断出这些设备设施具有的质量状态，并且严格记录下巡检地点与时间，应用信息采集器中的中文菜单引导数据信息存储与管理，将各项设备检测参数或者检查结果在网络计算机平台中输入。在巡检工作结束后，专业巡检人员返回到值班室中，将数据信息采集器中变电运行数据信息以红外形式发送到值班室中的通信座当中，然后向系统服务器进行数据传输。系统应用软件严格依照任务处置类型、巡检数据信息类别，形成变电运行管理压力、温度等方面的周期性曲线图标，在变电企业网络平台上可以进行有效查询操作。而在现场开展巡检的人员可以在需要巡检设备上应用高质量信息采集器，最终通过专业化软件开展设备设施数据信息解析，为今后更好开展管理巡检等打好基础。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

(四)实用具体案例分析

某供电企业2016年引入了HX-2000新型变电运行管理巡检一体化系统，让变电运行过程中的管理与巡检工作有了全新的模式。具体来讲，就是科学运用人工智能技术、自动化技术、网络技术、信息技术、计算机系统等开展“在控、能控、可控”的变电设施设备管理活动，产生了十分理想的应用价值与效益。要想更好地HX-2000新型变电运行管理巡检一体化系统的应用效果，我们将以真空开关及变电器巡检为例，就变电设备巡检情况进行了细致的阐述：①变电器巡检项目主要涵盖有：线圈温度、温度计、油温及各个部位有无存在漏油情况及开关储油位、套管油位、温度与本位是否对应，套管表层是否有有无及破损情况，引线接头实际温度是否达标、中性点间隙是否光滑及是否存在烧伤问题，以保证硅胶呼吸器没有变色、油泵正常运行、冷却器风扇性能良好、油杯恰当充油、油流继电器健康运行且无放电、无爆裂声、无松动声，以及瓦斯继电器玻璃窗无积水、无渗油、表面清洁、二次接线完整等。②巡检真空开关的主要项目有：接头松动、接头异味、接头温度等，以确保真空开关不存在明显损伤、无白雾、真空罩中没有金属氧化物、无异物、无放电弧光、无放电异常声音等。

三、变电运行管理巡检一体化措施应用效益分析

变电运行技术工作者应借HX-2000新型变电运行管理巡检一体化系统，对变电运行中的各种设施设备进行巡检，可及时发现各种运行隐患及故障问题，大幅降低了各种故障的发生率，有助于供电企业服务能力的优化，可让供电企业获得良好的运行价值与收益。具体来讲，将HX-2000新型变电运行管理巡检一体化系统应用到变电运行过程中，其效益如下：①提高了管理工作的规范性。巡检工作者在HX-2000新型变电运行管理巡检一体化系统的辅助下，可以有目的、有计划地完成对各种变电设施与设备的维护与管理，能把实际管理章程制度的具体内容落到实处，有助于管理与维护效果的优化。②可实现有效分析各种变电设备的实际运行数据信息。在HX-2000新型变电运行管理巡检一体化系统中变电设备巡检工作者应借助专业的仪器与设备，可以对变电主要设施与设备运行中产生的信息数据进行统计、存储与分析，可给变电企业日常管理工作方案的制定提供有价值的数据依据，还可提高反馈信息的精准性、可靠性与及时性。③可实现各种信息数据的高度共享。HX-2000新型变电运行管理巡检一体化系统借助数据信息分析软件及设备缺陷查找软件等可实现对变电设备中各种信息的有效管理、分析与传输，从而大大提高了HX-2000新型变电运行管理巡检一体化系统信息共享程度。可提高巡检的便捷性。在管理变电设备的运行情况中，现场巡检工作者借助巡检系统内的在线查询程序，就可杜绝现场漏检情况的出现，能够大幅提高管理人员的工作水平与工作质量。④可提高各种数据信息分析的科学性。专业工作者可科学借助HX-2000新型变电运行管理巡检一体化系统，可推动巡检管理工作质量有质的飞跃，可利用专业仪器与设备把核心变电设备产生的信息与数据进行精准描述与分析，并且把这些信息与数据及时传递给管理中心，借助数据信息高质量分析模型，对其进行智能化的、动态分析，把最适合的设备维护措施及巡检方案，及时反馈给管理巡检工作者，可提高管理巡检效果。⑤可实现网络化查询。在MIS客户端上，管理人员应严格结合相关权限，对系统进行巡检、管理与访问，可让广大用户与企业之间就变现设备的具体情况进行合理查询，并能对有关信息数据进行及时反馈，从而能够显著提高HX-2000新型变电运行管理巡检一体化系统的应用效率。

结语

总之，技术人员恰当利用人工智能技术、计算机系统、自动化系统建立HX-2000新型变电运行管理巡检一体化系统，在实际的变电运行管理巡检过程中借助信息现场读取卡、信息采集器，可对巡查设备的运行数据进行实时记录，可对其工作状态进行精准判断，能客观激励源巡检时间与地点，能够实现对各种运行设备的“在控、能控、可控”管理，有助于变电设备运行管理效果的优化，可为企业带量良好的应用价值与经济收益。

参考文献

[1]熊雯慧.浅谈变电运行管理巡检一体化[J].科技风，2017（20）：166.

[2]王绍亚.变电站智能巡检系统研究与设计[D].华北电力大学，2015.

[3]欧阳丹.500kV汕头变电站安全运行管理系统研究[D].华南理工大学，2014.

论文作者:高帅

论文发表刊物:《中国电业》2019年9月18期

论文发表时间:2020/1/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1727035734880b2e5bb11775.html