# 化工电气仪表工程安装和调试要点探讨论文_孔超

摘要：因为科技的不断发展，我国的电气化水平也持续的提升，在这样的背景之下，电力系统也具备了更高的水准。可以说，正是因为电力技术的不断发展，让电气也有了不错的进展。现阶段，在很多行业，电气仪表得到了大力的推广和运用，并且和各种自动仪器有效结合，创造出了大量的新型技术。本文对化工电气仪表工程安装和调试要点进行分析，以供参考。

关键词：电气仪表；工程安装；调试要点

引言

仪表安装专业性高，要求仪表安装调试人员必须具备一定仪表专业知识和安装调试经验，能够读懂设计图纸，特别是施工图中各种标注。图纸是施工的基础、依据，一切仪表的施工均要以设计图纸为基础，安装调试人员要从设计说明、施工范围、仪表设备种类、安装方式、材料选型以及图纸完整性等方面认真审阅、消化图纸，了解设计者的设计意图，能够运用自己的专业知识检查图纸是否存在问题、是否符合规范等。

1影响电气仪表安装质量的主要因素

设计、安装人员专业素质不高，在机电工程项目中，其整体质量的好坏不仅取决于电气仪表本身的质量，而且与电气仪表安装调试过程有着很大关系，特别是近年来随着电气行业快速发展，电气仪表技术日益先进，涉及更多交叉技术领域，对机电工程中电气仪表的设计安装提出了较高的技术要求。在实际安装过程中，安装人员专业素质良莠不齐，甚至部分人员并非相关专业出身，该部分安装人员不仅不能领悟电气仪表安装、调试的技术要领，而且安装人员技术能力不足将严重影响电气仪表安装质量，导致机电工程难以发挥应有的功能与作用。

2影响电气仪表安装质量的采取措施

2.1强化对电力仪表的日常管理力度

冶炼工业生产过程中，电气仪表的运行环境极为复杂，再加上仪表运行极易受到外界因素的影响，以此需要维护人员定期对仪表进行检查，查看仪表的运行环境是否存在极大波动，避免仪表在过于潮湿或是温度极高的环境下运行。维护人员需要对仪表技术进行更新改造，根据仪表的运行环境进行适当调整，保证仪表在高温潮湿的运行环境中能够进一步提升仪表运行的稳定可靠性，同时采取有效的技术措施对于仪表装置进行改造，以降低外界环境对于仪表运行的影响程度。如火力发电厂中供热改造中加转排蝶阀在运行过程中出现运行振动幅度较大的问题，导致设备中的执行器控制面板发生故障，维护人员通过将其改进为分体式执行器，将较为精密的控制设备转移至相对平稳的运行环境中，继而有效解决问题。

2.2详细分析模拟参数控制量

维护人员在热工仪表运行过程中，需要对仪表运行参数进行全程动态监控，分析热工仪表运行参数的变化趋势及时调整仪表参数偏差，确保热工工程仪表参数的精准性。此外还需要利用模拟操作技术对热工仪表进行模拟测试，对模式测试得到的相关运行参数进行全面处理和分析，有效降低操作人员操作故障发生几率，提升系统运行的安全可靠性。如2×630MW机组火力发电厂运行过程中，操作人员难以对锅炉水煤比变化以及控制给水流量准确把控时，可通过启动1A磨煤机吹粉来判断是否出现超温情况、判断水煤比的变化情况。

3电气仪表安装流程及要点

3.1仪表安装

在电气仪表实际的安装当中，有关人员一定要明确设备的质量以及完整性，充分确保设备的质量达到标准，才能够进行安装。因此，在选择电缆的过程中，应该选择强度较高、具备不错抗干扰能力的线材。不仅如此，工作人员还需要对远程信号仪表定制展开不间断的检测，这样做的目的是为了确保可以达到电气系统的服务要求。还有就是在仪表安装的过程中，一定要充分展开设备调试，保证所有环节都可以正常运行，这样能让工作变得完整和系统化。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对于那些达不到要求的零件以及设备，必须及时的进行更换，从而避免在完工阶段系统出现问题。

3.2电气仪表检查环节

电气仪表安装作为一项复杂的技术系统性工程，安装人员必须在实际安装过程中及时检查电气仪表安装质量，对于存在的安装质量问题应及时上报相关管理方，并给出相应的解决方案，保证电气仪表安装质量达到设计标准。如果在安装调试后期发现安装存在问题，将大大增加技术维护人员的电气仪表维护、调整难度，因此，电气仪表安装人员在设备安装前期需要检查设备仪表的各项基本情况，准确掌握设备型号参数、性能特点等基本要素，在面对电气仪表实际安装问题时能够给出合理的技术处理方法，以此保证电气仪表的后续操作安装效率及质量。

4电气仪表调试

4.1调试要点

（1）单台仪表在线调试：安装确认后、投入使用之前，应首先对仪表设备通电前检查，正常后再通电，经24h预热后，对仪表设备进行现场校验；对分析仪要用零点、量程标准气对仪表零点、量程进行校对；对调节阀阀位应进行全行程校对；对DCS控制系统模拟量通道全量程（0%、25%、50%、75%、100%）校对等等。（2）联调联试：单体设备调试合格后，需对整个生产线、单回路、复杂调节回路以及综合联动控制回路进行调试。综合联动控制在全线自动方式下要求：按物料输送方向的逆向顺序依次延时自动启动；按物料输送方向依次延时自动停车；当某一设备故障停车，则该设备的前级设备（输送方向的逆向）依次停车；在调试过程中，要人为设置故障点，反复验证程序和电器控制的正确性。

4.2电气仪表调试与试运行

电气仪表调试是在机电工程系统环境下，对电气仪表负荷及空载状态的运行性能、电缆线路匹配准确性等进行系统性调试。技术调试人员应严格按照调试运行程序，首先检查电气仪表的完整性，仔细核对电气仪表是否存在遗漏部件，全面调试电气仪表系统的各项性能、技术参数，并全面检测整个电气仪表系统的稳定性，以此提升电气仪表的安装质量。电气仪表调试完成后，机电工程电气仪表系统应进行验收试运行，在此环节中技术人员需要仔细检测各项电气仪表的组成构建，重点检测电气仪表控制系统和管路的可操控性、准确性。电气仪表系统整体试运行主要在联机状态下，检测机电工程整体运行是否平稳，电气仪表的作业精准度是否能够满足机电工程设计要求。最后由机电工程施工方、验收方一起进行系统试运行，双方确认无误后完成整个机电工程安装调试工作。

结束语

综上所述，因为社会的电气水平持续提升，各大行业都会运用到电力，也因此电气仪表得到了大力的推广和运用，其对人们的生产与生活带来了越来越大的影响。要想确保工程的运行效率以及质量，关键前提是做好电气仪表的安装和调试。所以，技术施工人员必须要格外重视，严格根据图纸和要求展开安装以及调试，不仅如此，企业还必须对安装调试人员进行大力培训，提升他们的技术水平，这样便能保证电气仪表工程运行状态的稳定与良好，让其作用得到最大程度的发挥。除此之外，还要在工业生产当中努力提升产品的质量，构建出完善的生产结构以及体系，让企业在发展中赢得更大的影响力，这对于企业的长久稳定发展非常重要。

参考文献

[1]何长青.仪表设备安装调试要点分析[J/OL].世界有色金属,2019(20):280-281[2020-02-04].

[2]刘盼,王旭,王建峰.探讨石油化工装置常见仪表调试及注意事项[J].建材与装饰,2019(31):222-223.

[3]刘鑫哲.浅析工业炼铁仪表系统调试[J].中国金属通报,2019(09):60-61.

[4]郝刚.石油化工装置常见仪表调试及注意事项[J].设备管理与维修,2018(23):69-70.

[5]赵硕,陈雷.石油化工装置常见仪表调试及注意事项[J].化工设计通讯,2018,44(04):120+122.

论文作者:孔超

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第20期

论文发表时间:2020/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/17321feef7e94260e73370ca.html