# 关于电厂常见论文_解赏荷

(国家能源集团谏壁发电厂 江苏镇江 212006)

摘要:随着经济和各行各业的快速发展，管阀能够控制电厂流体介质与多种设备在管路中的运行。若管阀出现了故障就非常容易使得阀门报废，从而损失流体介质，提升电厂的成本，影响电厂供电。所以，及时对电厂中的管阀进行检修，能够确保电厂的正常运行，对于电厂的正常供电十分重要，为此，本文从常见管阀的检修要点入手，对管阀的检修堵压方式展开探究。

关键词:电厂；常见管阀；检修技术

引言

电厂管道系统的正常运行与电厂管阀装置息息相关，其通过改变管道通路断面情况从而调控介质在管路系统内的传送流量，以及开启和关闭装置和调控其他介质参数。阀门外泄漏不仅严重威胁作业人员的身体健康和生命安全，同时也严重损害设备安全，引发一系列威胁发电机组安全和经济运行的事故隐患，同时还导致工质损失。因此，为了保证机组的安全平稳运行，采取针对性的相关技术措施对阀门实施在线堵漏，突破了之前修复阀门消除泄漏必须在停机或切断介质的情况下才能进行的维修方法。

1常见的管阀检修要点

1.1准备工作

准备工作是管阀检修的必要内容。充分的准备工作能够确保检修工作的有效开展。首先，要积极分析原有的检修报告，为制定出健全的检修计划打下基础。分析的内容要包括原有的运行故障记录、检修记录、汽轮机运行时长等;其次，要按照之前的检修报告，根据现实状况明确本次检修的核心内容，特别是要明确有没有一些自己不熟悉的检修内容;再者，要展开预算估算，明确检修所需要的设备、材料等;最后，要制定出科学合理的检修计划。要按照管阀检修的现实状况明确相关的计划，并制定出对应的技术措施、作业方案、注意事项等。

1.2管阀的一般检修

高压管道与管阀有法兰连接、焊接连接两种常见的方式。法兰连接的拆卸非常方便;而焊接连接的防漏性较好、且经济实用。使用焊接的方式相连接的阀门在检修时只可以在现场展开，无法通过单独的水压试验来开展。如果使用焊接进行连接时，因为管壁和阀壳的厚度不相同，使得焊接的难度大大提升，面对这种状况，管阀制造厂一般使用和管道材料相匹配的预焊过渡段。管阀有中低压管阀与高压管阀之分，在大多数时候，对中低压管阀和高压管阀的检修都能够在检修程序及项目中保持一致，但若随着锅炉展开管压实验时，一般高压管阀的严密性都要按照汽水系统的特点及流程展开判断。

2阀门泄露原因的堵压方式

2.1阀门外泄的原因

阀门出现外泄的事故会造成有污染、有毒的流体介质往外排放，损害人体的身体健康并使得环境被污染，同时也妨碍了电厂的运行，导致了电厂经济的损失。引起阀门外泄的因素有多种，本文从阀门自身的外泄、法兰或阀盖的外泄、填料的外泄三个方面展开分析。

2.11阀门自身的外泄

产生自身泄露的因素有多种，但大多是在制造时因为锻造存在的缺陷而引发的，例如存在裂纹、砂眼、气孔等问题。除此之外，磨损性流体介质对阀体的冲刷也会造成阀门自身的外泄。

2.12法兰及阀盖的外泄

法兰与阀盖的密封是由紧固螺栓压紧垫片实现的。在紧固螺栓的过程中，法兰出现塑性或弹性变形，并通过垫片填满法兰外部细微的凹凸不平，满足对应的密封比压，防止被密封流体介质的界面泄露。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆出现泄露的因素有以下几点:其一、装配时中心不准，使得密封垫片偏离，造成局部紧力过大，大于了垫片的设计理论值，使得部分地方密封比压不够，从而擦汗恒泄露;其二、接触面有削纹、沟槽等问题，使得介质被渗透、腐蚀从而产生泄露;垫片硬度超过了法兰、机械振动、老化失效等因素都会使得密封垫片不能和法兰结合紧密，从而引发泄露;其三、在紧固螺栓时，紧力不均匀，使得结合面间隙不一，从而出现张口发生泄露;其四、螺栓受热变长，使得螺栓的预紧力不足。

2.13插入式密封圈损坏

出现问题时可能有以下集中原因:(1)系统问题。所以在维修时要换掉插入式密封圈，再查看其它零件有没有损坏，若损坏就需要及时更换;(2)超过了插入式密封圈的使用时限;(3)输送物料中有其他异物，破坏了插入式密封圈。

2.2带压堵漏的原理和密封剂的挑选

其实就是利用高压注剂的压力超过介质泄露的压力，把密封剂添加到特型夹具和泄露地方外表面所组成的密闭区域内，并在很短时间中从塑性体变化成为弹性体，形成有弹性的密闭区域，使得空隙被堵住，防止介质的泄露，并能够形成一定的工作密封比压，形成再次密封。在挑选密封剂时，要从泄露介质的化学性能和温度着手，这就要密封剂既不能使得阀杆与填料壁面被腐蚀，也不能与介质产生化学反应，不能被介质溶解等，要确保其具有很好的自润滑效果，在堵漏后要保证阀门的关闭与开启功能。

3管阀检修管理措施

完善的实施计划能够保障火力发电厂汽轮机管路管阀的检维修工作，严密的管理措施也是保障检维修工作顺利实施的有力支撑。详细分析检维修工作实施过程，其管理措施主要包括以下几个方面。一是扎实做好前期准备工作，尤其是对遗留问题的管理整改过程尤为重要，必须做到问题整改的闭环管理。二是扎实做好组织领导工作，围绕检维修施工开展，由领导机构统筹协调各方力量，尤其是做好专项检维修工作，对涉及广、影响大、工作重的检修项目，要加强组织领导，必要时成立检维修专项领导小组。三是扎实做好精益管理工作，要按照检维修的各项计划安排，统一标准、严格要求，对工具实施定置管理，对人员实施统一管理，对检修工作实施统筹管理，严格按照既定计划推进检维修工作。四是扎实做好时间把控工作，对整个检维修工作要严格按照各项时间节点，稳步推进各个环节和阶段，以高质量的工作保证高效率的工期，坚决杜绝返工现象。五是扎实做好技术保障工作，对检维修工作过程中涉及的技术参数，要进行严格的论证，做好各环节数据的检查检验，做好检维修后的参数验收，必要时要设专人进行项目检测复测，确保施工可靠可行。六是扎实做好人员培训工作，涉及到检维修工作的相关人员，要按照人力要求满足相应的综合素质、技术技能要求，期间根据施工需要组织相关的规程培训和技能培训，不断满足检维修工作实际需求。人员培训可以采用考试的方法，对接职业从业，分为初中高多个层次，进行系统有效的技能提升，为管路管阀检维修提供人力支持。

结语

本文重点阐述了电厂常见管阀的主要检修要点，以及电厂阀门外泄漏的原因分析和常见的堵漏方法和密封剂的选择。为进一步做好电厂管阀的检修、堵漏工作，为提高电厂管阀的检修质量提供了参考。综上所述，为了保证管阀可以正常工作，电厂要以科学的汽轮机管阀检修管理为主导，确保日常工作中的管阀检修工作能够顺利开展，从而为电厂的正常运行提供保障。

参考文献:

[1]李晓东．浅析火力发电厂汽轮机管阀检修及管理[J]．科技创新与应用，2015(30)143．

[2]李鹏飞．火电厂汽轮机常见故障诊断及检修技术研究[J]．科技展望，2017(27)．

[3]柴勇．电厂锅炉阀门检修的技术要点分析[J]．技术与市场，2017(9)．

[4]李晓东.浅析火力发电厂汽轮机管阀检修及管理[J].科技创新与应用，2015（30）：143.

[5]李鹏飞.火力发电厂汽轮机常见故障诊断及检修技术研究[J].科技展望，2017（27）.

[6]柴勇.电厂锅炉阀门检修的技术要点分析[J].科技与市场，2017（9）.

论文作者:解赏荷

论文发表刊物:《电力设备》2019年第10期

论文发表时间:2019/10/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1749aa136b3d4ab2910d6126.html