# 浅析电力系统高压试验过程及注意事项论文_区展阳

区展阳 广州南方电力技术工程有限公司 510000

摘要：随着我国社会经济建设的进步与发展，进一步地提高我国人民的生活水平，对电力的质量以及需求提出更高的要求，其中，通过开展相应的高压试验，从而保障电力供应中电力的正常的输送。然而，在进行高压试验的过程中，受到众多危险因素的影响，对人员的生命财产安全带来一定的威胁，加强对电力系统高压试验过程以及注意事项的研究显得尤为重要。

关键词：电力系统；高压试验过程；注意事项

所谓高压试验实际上属于一种预防性试验，主要针对于电气设备绝缘性能的好坏，然而，由于受到外界多种因素的影响，在电力系统中对高压试验的安全管理以及技术防护等方面都提出较高要求，这就要求相关人员应当认真地做好可行的、合理的、全面的防范措施，为电力系统高压试验的安全进行提供重要保障。

一、电力系统高压试验的基本内容

所谓高压试验主要目的是检测电气设备的绝缘性能好坏，然而，电气设备的绝缘性能问题要么以局部的形式而存在，要么则是以整体性而存在，这就要求相关人员应当加强对电气设备的检测试验，尽量对其开展定期地监测，便于及时地发现电气设备绝缘性方面的问题，而后采取有效的措施对其进行维修以及更换。

其中，在进行电力系统的高压试验过程中，应当着重于检测试验如下几个部位，分别是，第一，变压器；第二，避雷器；第三，开关；第四，互感器等。按照试验内容的不同，可以将高压试验划分为以下两种类型，分别是：第一，强度试验；第二，特性试验，其中，强度试验主要是试验电气设备绝缘性的高电耐受性，主要包括以下两种形式，分别是，第一，交流耐压试验；第二，直流耐压试验，这种属于一种破坏性质的试验，而特性试验主要是通过做各种类型可以反映出绝缘特性的试验，从而对设备的绝缘强度加以检验，属于一种非破坏性的试验。

二、电力系统高压试验应当注意的几点问题

（一）试验原理应当注意的问题

1.加强对试验环境的温度以及湿度的控制

电力系统高压试验对试验环境提出较高要求，尤其是要加强对湿度以及温度的控制，否则，一旦温度不合适，一方面会对试验结果带来不利影响，另一方面则会对后续的高压试验带来不利影响。湿度同样会对绝缘产生较大的影响，因此，相关人员应当加强对温度与湿度的控制，将其控制在科学的、合理的范围之内，保障试验结果的准确性以及科学性。

2.试验电压的大小

试验电压在电力系统高压试验中占据重要地位，一方面关系着工作人员的人身安全，另一方面关系着测量结果的精准性，其中，试验电压会对试验结果的准确性造成影响。对于介质损耗来说，一般绝缘介质之中含有以下几种问题，如：第一，放电性故障；第二，进水受潮，增加试验电压，则会相应地增加介质损耗，通过对介质损耗以及试验电压关系的深入研究与分析，则可以将绝缘缺陷状况反映出来；其次，试验电压的大小，会对操作人员的生命安全产生直接影响，增加试验电压的同时，则相应地增加操作人员与试验设备间的安全距离，避免由于过大的试验电压将空气击穿，而导致人身遭受严重的电击。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.电磁干扰的排除

在进行电力系统高压试验中，进行检测的电力设备与周期其他的电力设备，往往都是处于带电工作的状态，则会导致被检测的电力设备难以避免地受到其他电力设备运行过程中的电磁干扰，无法确保检测所得数据的准确性，所得出的结论准确性更是无法保障。因此，相关人员应当积极地采取有效的措施以排除上述电磁干扰，通过对历史数据以及检测所得数据的对比与分析，对其纵向的发展趋势进行综合性地分析，为数据的准确性提供重要保障，并且进一步地作出电力设备运行状况的相关推断。

二、防范电力系统高压试验安全事故的措施

（一）避免发生触电事故

在进行电力系统高压试验的过程中，受到以下几个方面因素的影响，从而会导致触电安全事故的发生，分别是，第一，未能够分割被检测电力设备以及其他的设备，第二操作人员未能够严格地按照操作规范要求，将绝缘手套以及衣帽等穿戴好，此外，在试验的进行过程中，应当将电力设备电源切断，而且通过试用电源的应用，以此强化被检测设备的电压。需要注意的是，较之于设备正常运行的电压来说，所加强的电压高出多倍数，相关人员应提高对触电安全故障隐患的重视，格外地注意好以下几点问题，从而有效地防止发生触电事故，分别是：第一，作为试验工作人员，应当严格地按照操作规范要求，将绝缘服、绝缘鞋、绝缘手套以及安全帽等装备穿戴好，只有各项符合要求的人员可以进入至试验区内；第二，处理好被检测电力设备以及其他的电力设备；第三，完善门禁系统，确保无关人员不能够进入试验区内；第四，对于在试验过程中，闲置的电力设备，可以对其进行短路接地处理，认真地、仔细地、严格地按照操作规范进行试验的每一步。

（二)避免发生火灾爆炸等意外事故

在进行电力系统高压试验的过程中，常常会发生电气火灾以及设备爆炸等意外事故，具体包括以下几点内容，分别是，第一，电源；第二，开关触头；第三，接线处等都存在接触电阻，一旦电流较大时，如果发生触电松动以及触电温度过高等问题时，则会使得接触点的金属融化，最终导致火灾的发生。作为油浸式设备，变压器以及电抗器，由于电弧使得油质分解，从而生成了气体，气体则会增加设备内部的压力，严重者会发生爆炸。因此，在开展试验的过程中，相关人员应当采取有效的措施以防止发生火灾爆炸等不必要的安全事故。

(三)避免中毒与电磁辐射

在进行电力系统高压试验的过程中，还存在中毒隐患以及电磁辐射的问题，例如：六氟化硫气体属于断路器的绝缘介质，在增大电弧强度时，则会分解与产生低氟化合物，则会在试验过程中发生中毒事故。此外，高压试验过程中，电流强度往往加大，这就要求相关的操作人员应当严格地按照要求将所需要的防护用品佩戴好，避免工作人员遭受到来自于电磁辐射的干扰。

结语：

综上所述，电力系统高压试验过程中，由于环境的特殊性，对技术防护以及安全管理方面都提出较高要求，这就要求操作人员应当掌握电力系统高压试验的相关理论，提高对试验过程站的注意事项的重视，为高压试验的顺利进行提供重要保障。

参考文献

[1]于鑫龙.浅析电力系统高压试验过程及注意事项[J].科技创新与应用,2013,24:176.

[2]康文君,朱帅.电力系统高压试验及注意事项[J].技术与市场,2013,10:94.

[3]艾尼瓦尔•买买提依明.电力系统运行中高压试验的安全措施探讨[J].科技创新与应用,2014,36:184.

论文作者:区展阳

论文发表刊物:《电力设备》2016年第13期

论文发表时间:2016/10/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/175908b2c15d14a57cd2dca1.html