# 煤矿综采工作面设备快速安装方法论文_张永全1,李秋礼2

安阳(鑫龙)集团龙山煤业有限责任公司 河南 455000

摘要：煤矿综采工作可以说是煤矿企业中十分重要的组成部分，但是在煤矿综采中，综采机械安装是比较困难的，它所需要的时间较长，与生产方面形成了不小的冲突。因此本文将结合实际，探讨分析煤矿综采工作面设备快速安装技术。

关键词：煤矿；综采工作面；设备快速安装；方法

Abstract: coal mine fully mechanized work can say is a very important component in the coal mining enterprises， but in the coal mine fully mechanized fully mechanized equipment installation is difficult， it needs a longer time， formed a big conflict with production. Coal mine are discussed， so this article will combine the actual equipment rapid installation technology of fully mechanized working face.

前言

综采工作面设备安装是创建高产高效矿井的一个重要环节，它是一项庞大的系统工程，其综采工作面的安装极为复杂，尤其是综放工作面设备的安装更为突出，安装质量不仅直接影响整个煤矿综采效率，，更重要的是关系到回采工作面整个生产过程。

一、安装前的准备工作

1.1 作面切眼工程准备

①工作面切眼工程尺寸

巷道高度根据液压支架高度确定，在压力大、巷道变形情况下，以最低棚子处巷道的高度为准，巷道宽度以液压支架降到最低位置时的长度，在工作面切眼内能调架安装为准，切眼宽度不等于切眼工字钢长度，工字钢长度还应加上棚梁与棚腿交接处长度。

②切眼的施工质量标准

在对切眼进行安装期间，首先要合理的安装刮板输送机，中部槽的安装一定要等到输送机机头安装之后才可以进行，在中部槽安装的过程中，一定要综合考虑输送机穿底链这方面的因素。为了有效的保证进液压支架路线的畅通，机尾部分的安装工作应当在支架结束后才可以进行。

1.2 仔细准备安装设备

运输线路的轨道严格按标准要求进行铺设，在安装前把所需的材料、工具等组织到位并妥善保管。设备设备拆卸装车前，对设备要编号，同时画出安装所需的方向标记;对装好设备的车辆，要根据安装的次序，编好入井顺序;运输线路工程的设计尺寸，要以所安装设备中最大设备的外形尺寸能通过为原则，仔细的进行核实利用。

二、工作面实例分析

2.1 工程概况分析

龙山煤矿23大巷工作面位于-220大巷煤柱里段，工作面范围内煤层赋存稳定，平均厚度为7.35m，属简单结构厚煤层。局部有底板隆起。煤层倾角0~24°，平均为12°。该工作面区地质结构较复杂，工作面回采临近1条大断层，可能出现顶板破碎，裂隙发育，顶板淋水，瓦斯富集等异常现象。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2设备安装顺

乳化液泵→液压支架→运输机头→运输机→采煤机→运输机→液压支架→运输机尾→开关列车

三、主要设备安装技术方法

3.1顺槽胶带输送机

在对顺槽胶带输送机进行安装的过程中，首先要将其相关设备运送至安装现场，然后要严格按照相关安装步骤对设备依次进行卸车，以避免卸车不当引起安装空间紧张的情况。此后，就可以对机头架和中间架部分进行安装，最后对皮带机尾部分进行安装。在所有的主机架安装完成之后，就需要对皮带进行张紧工作，以免出现皮带打滑的情况，让所有的工作都完成之后，就可以开机试运行，在试运行期间，一定要注意皮带运行情况，如果皮带出现跑偏，则要及时调整，从而使皮带正常运行。

3.2 刮板输送机安装

根据工作面的开采方向确定机头、机尾传动部的安装位置，组装机头传动部、机头推移部；而后安装溜槽和刮板链，将接好的刮板链绕过机头传动部的链轮从机头架中板及过渡槽中板下面穿过六米，各溜槽按顺序依次排列，刮板链在牵引绞车绳及绞车的牵引下，穿过各溜槽下槽链道，绕过机尾传动链轮，返回机尾架和溜槽上链道，直到将刮板链安装到煤机安装位置，待煤机骑上溜槽、支架安装完毕后，继续延长安装中部槽、刮板链，一直安装到机尾；机尾组装与机头组装方法相同，将刮板链从机尾架中板下面穿过再绕过机尾链轮，放在溜槽的中板上面，安装好上刮板链直到机头：最后安装电缆、喷水管等辅助设备。

3.3 工作面支架

在综采工作面设备安装期间，液压支架的安装受到了多方面的影响，为了满足现场的需要，液压支架的运输以及安装方式也是不尽相同的。液压支架的安装方式主要可以分为整体运输整体安装、解体运输整体安装、解体运输解体安装等，其中整体运输整体安装的安装方法主要是在地面上将液压支架组装好，然后整体运往井下进行工作，或者是将一个已经收尾的工作面中的液压支架，直接整体运往下一个待安装的工作面。解体运输整体安装就是分别用运输工具将液压支架的顶梁、底座这两大部运输到专门的硐室中，然后就可以进行组装，由于液压支架的顶梁和底座已经是组装过的，就只需要在工作面对顶梁和底座进行整体安装就可以了。解体运输解体安装是最为麻烦的一种安装方法，这种方法是要将液压之间现拆解成一个个的部件，再用运输设备将这些部件依次运往专门的硐室中，再在硐室中将这些部件依次进行重新组装。

3.4 采煤机的安装方法及质量要求

3.4.1安装方法机组各部件要排列好进入工作面

在安装地点选择好合适的吊点，用起重机将机组各部件卸车。组装机组各部件时，要按先后顺序，逐一将各部件对上，起吊工具要合理，方法要正确，各对口及其它连接部件要紧固到位。配管、电气接线，上齐盖板，整定压力，电控调试，开机试运转。

3.4.2 安装质量

要求各部件对接螺栓完整紧固，行走各部件齐全，行走无卡阻。油量适中，油脂合格，调速手把、按纽灵敏可靠，冷却水畅通，电缆压接牢固、绝缘良好。电机运转声音正常，保护齐全可靠。离合灵活，闭锁可靠。调高油缸固定牢固，摇臂升降灵活、不自降。截齿齐全牢固，喷雾效果良好。滚筒安装牢固，附件齐全。油水管无破损、不交叉、接头牢固不漏液。仪表齐全、元损坏变形，表针指示灵活准确，不漏液。电缆夹绑扎合格，不缺节，跟机灵活，无卡阻现象。

结束语

综上所述，煤矿综采工作面设备的安装工作不是一项简单的工程，相关工作人员能否合理有效的安装煤矿综采工作面设备，将直接的影响到整个矿井的正常工作效率。因此，做好各项准备工作和组织工作是非常有必要的，在施工的过程中，相关施工单位一定要加强对施工过程的管理，从而真正意义上的实现煤矿综采工作面设备快速安装。

参考文献

[1]齐俊德,郝彬彬,王春红.快速高效实现工作面设备安装施工[J].煤矿机械,2007.

[2] 孙长春.屯兰矿12503综采工作面设备安装技术工艺与实践[J].煤矿机械,2009,30(8):169-172.

论文作者:张永全1,李秋礼2

论文发表刊物:《基层建设》2017年第7期

论文发表时间:2017/7/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/176d34e4f561a359675a6b02.html