# 电气设备的高压试验及防范措施分析论文_孙立强

（国华（通辽）风电有限公司 内蒙古通辽市 028000）

摘要：在电力系统的运行和管理中，高压电气设备发挥着非常重要的作用。若其高压电气设备正常运行，其不仅可以提高其供电效率，而且还可以确保供电安全，有助于促进电力企业的进步和发展。因此，注重开展高压电气设备试验工作，不断地对其进行完善和改进，对于电力系统的稳定安全运行具有非常重要的现实意义。但是，在进行高压电气设备试验工作时，由于其本身具有一定的复杂性，一旦不严格按照其相关操作进行，很容易造成安全事故的发生，不仅会产生人员伤亡的现象，甚至会限制其电力企业的正常运行和发展。所以，在进行高压电气设备试验时，注重对其进行安全管理，采取科学合理的措施对其进行有效的预防和处理，提高其高压电气设备试验的安全性，促进电力企业的健康发展。

关键词：电气设备；高压试验；防范措施

1 高压电器实验设备现状

高压电器实验设备是变电站电器设备检测的常用工具，主要作用是提前发现变电站中的电器设备中的缺陷或者是故障，从而能够提前维修，保证变电系统的稳定运行。高压电器实验设备的另一个作用就是增加维护人员对设备结构和性能了解，使维修工作更快捷。现阶段，高压电气试验设备主要有常规高压电力试验设备和高压程控电气实验车两种，常规高压电气设备是比较常见的，自动化较低的，需要工作人员手动辨别、手动记录及相应的处理。此类试验设备体积大，运输麻烦，还对检修人员的专业技能有着很高的要求，试验设备最终的测试结果还存在一定的误差，这是因为测试的数据不完善、数据处理的不科学导致的，但是此类试验设备的成本低。高压程控电气试验车主要是由车辆和固定的高压电气测试设备组成，它能够在各个变电站机动工作，节省了很大的成本，自动化和智能化的程度非常高，操作也比较简单。从我国变电站的发展水平来看，高压电气实验设备存在的问题主要有以下几个方面：1）智能化和自动化的程度不够，存在人力浪费和操作失误的现象；2）试验设备体积偏大，运输不便；3）数据分析和计算不精准，影响实际检测的效率；4）对工作人员的技术要求高，如果出现失误，会严重影响检测的结果；5）试验的数据不能在系统中长期保存，对后续的资料查询或者是信息记录有着很大的影响。

2 高压电气试验设备常用的试验方法

2.1 直流耐压试验

直流耐压试验的方法非常简单，也是比较常用的实验方法，只需要两名实验人员，一人进行接线工作，一人进行数据记录，在保证电气设备与试验设备正常连接之后，就可以进行试验。实验的过程中要对保障微安表进行良好的屏蔽措施，并且要对屏蔽罩进行合理的利用。如果在专业实验设备缺乏的状态下，可以有条件的采用波电容器。

2.2 介损试验

介损试验主要是测试高压电气设备的绝缘体或者绝缘介质的性能，检测是否有老化或者是有老化征兆等问题。在实验的过程中用一根接线将设备和高压线的屏蔽端连接到高压端，然后测试所用的线和低压的信号端相连接，进行性能的测试。在反向接线后，只需将信号端和高压线相连接即可。

2.3 电阻实验

直流电阻实验是目前为止最常用的电气设备试验方法，主要的原理是检测变电站的电气设备中各个部件电阻载流的情况，进而判断电气设备的运行状态。直流电阻实验的方式是直流电阻和引线端相连，用来测试在各个部分开关位置的电阻情况。同时，在电的使用过程中，一定要保证试验的线路都连接完好，最大限度的保证测试的准确性。在电的应用中，如果需要使用，应打开静止一段时间后，然后再进行检测。在读数的时候，需要等电阻的数值稳定下来之后，再进行读数的工作。

2.4 变比试验

变比实验更多的是为了判定电气设备来管接线的问题，也能检测变压器的电压变化，如果电压的变换不符合实际的标准，应当立即进行检查并调整。在进行变压试验的过程中，试验分接开关的情况，然后再试验变压器电阻的情况，就能够清晰的试验出变压器真实的运行情况。变比实验的方法最适合检测变压器在进行变比的过程，因此在选择的过程中需要格外的注意。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 高压电气试验设备的技术优化

3.1 智能化设备的采用

利用计算机技术和信息技术来让设备变得自动化和智能化是高压电气实验设备技术优化的有效措施。通过计算机技术的改进主要是对设备数据库和操作系统以及数据分析方面的优化。数据库的优化可以采用通用的测试结构，对现有系统的设备参数、设备性能、设备名称以及实验数据进行改进和优化，使设备在管理上更加的方便。操作系统的优化是将设备的操作步骤进行重新定义，并和计算机连接，划分成试验数据的记录、分析的处理三个程序操作，实现智能化的处理。

3.2 建全在线监测与带电检测

在变电站的运行中，在线监测系统或装置的可靠性要求较高，否则就会出现因监测设备失灵造成在被监测设备有故障时没有检测出来，不能起到防止事故发生的作用，如果监测设备经常发生误报警，会使设备管理人员对其丧失警觉，不仅发挥不了作用，还会起副作用。因此需要结合在线监测工作，扩充带电检测、在线监测实时数据状态量，实现设备的动静态数据可以得到最全面的覆盖，让整个系统都处于信息化包围中。对变电设备进行全面检测，从而形成一套状态检修标准体系。

4 高压电气设备试验中安全管理的有效对策

4.1完善相关安全管理制度

在目前的高压电气设备试验中，由于其安全管理制度仍存在缺陷和不足，造成其试验进行中常常存在安全隐患，因此，在进行高压电气设备试验时，应对其安全管理制度进行健全和完善。在进行高压电气设备试验之前，相关工作人员要根据该项试验制定好相应的应急措施，并严格依照其相关步骤做好安全检查工作，依照其试验规范进行试验。如果其在试验时，出现操作不规范的现象，极易发生安全事故时，要求其工作人员及时停止试验工作，待其安全隐患消除时，再继续进行试验。所以，通过健全其安全管理制度，实现对其工作人员的有效约束，才能最大程度的降低安全事故的发生率，实现对其高压电气设备试验的安全检测。

4.2加强安全技术教育培训

在进行高压电气设备试验时，为实现对其安全管理，就要确保其试验技术人员综合素质符合其安全管理标准，因此，就需要加强对其技术人员开展相关的安全技术教育培训工作。一方面，定期开展理论技能培训，确保其试验技术人员拥有扎实的理论基础，提高其试验技术人员的技能水平，降低其试验安全事故的发生率;另一方面，要提高其试验技术人员的数据分析能力，从而能根据其试验结果有效的对其电气设备的工作性能进行准确的分析和判断，实现对其高压电气设备试验的安全管理。

4.3健全安全技术操作流程

在进行高压电气设备试验时，为实现对其安全管理，最直接有效的措施就是严格按照其安全技术操作流程进行安全管理，因此就需要对其相关流程进行健全和完善，从而提高其高压电气设备试验的安全性。为有效的预防其安全事故的发生，在进行高压电气设备试验时，首先对其接地状况进行安全检查，其次在完成其试验后，对其电气设备进行完全放电，同时，工作人员在进行安全检查时，除了需要严格按照其操作流程进行外，还需要完成对自身的安全防护，确保其工作安全进行。

5结束语

在目前企业经济能力条件下，可以对这些高压电气设备来进行一定的改进，保证其试验结果的准确性，这样不仅可以有效的提高工作效率，同时也有利于企业经济效益的实现，推动企业的快速发展。

参考文献

[1]耿勇德.变电站高压电气试验设备现状及技术改进分析[J].电子测试，2016(22):119+121.

[2]董龑，张时敏.关于高压电气试验设备现状分析以及技术改进[J].通讯世界，2017(14):182-183.

[3]周鹏,赵丹.关于电力系统中高压电气试验探讨[J].中国新通信，2017,19(17):150.

[4]顾磊.变电站高压电气试验设备问题及技术改进[J].南方农机，2019,50(20):160.

论文作者:孙立强

论文发表刊物:《电力设备》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1773da1b7e1f07a4ee44daca.html