# 氯碱化工清洁生产工艺改进探讨论文_李震

黑龙江昊华化工有限公司 黑龙江齐齐哈尔 161041

摘要：作为基础化学化工，氯碱化工在我国的应用越来越广泛，对我国社会经济和发展都起到了极大的促进作用。但是由于氯碱化工生产的特殊性，导致其在生产过程中很容易对环境造成污染，因为化工生产中产生废水、废气和废渣是在所难免的，如果处理不当，就会对人们的正 常生活造成严重影响。因此，探究了氯碱化工清洁生产工艺的改进，希望可以做到保护环境，为该工作顺利开展建言献策。

关键词：氯碱化工；清洁生产；废水；废气；废渣

引言

氯碱化工直接跟国民经济息息相关，它的产品被普遍运用在石油化工与纺织等行业中。为了做到真正的氯碱化工清洁生产，一定要对生产工艺进行改进，必须改善生产理念。在做到循环经济的前提下， 确保化工方面的可持续发展。而氯碱化工本身就是一个生产过程中会产生很多工业“废水”“废气”和“废渣”的高污染行业，要是不能妥善有效的解决，就会大大的危害环境，最终严重威胁到人体的健康。因此，要真正有效的做到清洁生产，更好的循环利用废物，必须实行氯碱化工产业的清洁生产，确保在节约能源消耗的同时，提高利用效率， 这已经成为了一种发展的必然趋势，也满足了工业生产的发展需要。改进氯碱化工清洁生产工艺不但是一种环境友好型的工艺，还能在很大程度上提高企业的经济效益。

一、废水的治理

（一）优化废水处理系统

氯碱化工生产必然会出现废水，传统的废水处理系统主要处理对象是锅炉排放废水、生产生活污水以及离子膜烧碱水，处理方法是物理中和法以及曝气沉淀法，无法真正将所有废水处理干净，导致出现废水污染环境问题。本文以聚氯乙烯为例，对废水生产清洁进行简要分析，聚氯乙烯是我国当前各行业需求量较高的塑料产品，在生产聚氯乙烯时，需要加入乙炔、石渣清液，为了降低生产聚氯乙烯所产生的污染物，通常会在生产系统中设置多个处理子系统。只靠多个子系统并不能完全保证废水的清洁，所以氯碱化工行业相关人员需要对废水处理系统进行优化和改进，在碱性废水排出之间，必须要经过除尘水、 三氯氧硅对废水进行杂质初次去除，然后将经过处理的废水置于中和池进行二次杂质吸收，随后将废水运至沉降池进行三次杂质处理，最后对经过三次处理后的废水进行过滤。改进后的废水处理系统具有极强的处理性能，可以将废水中的大部分杂质提出，随后经过过滤、清洁、 净化等程序对废水进行进一步处理，便可以实现废水的回收再利用， 有利于节约资源，降低污染物排放。

（二）加强生产废水清洁

将聚氯乙烯氯碱化工生产过程中排放的废水与工厂生活废水相对比，其污染程度与酸碱含量相对较小，可以将废水直接送至废水清洁 站进行清洁处理，无需进行分批次单独回收处理，在一定程度上降低 了清洁生产成本。为了进一步降低废水的污染，提高氯碱化工清洁生 产质量与效率，相关人员需要利用现代科学技术与工作经验对废水清洁站的工作流程进行改进和优化。聚氯乙烯经过氯碱化工分解后产生的废水成分中含有较多烟尘（灰尘），在处理这一类废水时，理论上 需要利用锅炉先对其进行脱硫除尘，然后利用三氯氧硅去废水进行处理，但在实际工作中，聚氯乙烯的生产线与锅炉脱硫除尘装置、三氯 氧硅合成炉相互独立，废水处理效率相对较低。因此，氯碱化工行业 相关研究人员可以将上述三处装置按顺序连接，保证聚氯乙烯生产线上的废水可以依次进入锅炉脱硫除尘装置、三氯氧硅合成炉中，对废 水进行深度清洁，尽力将排出废水中的污染含量降至最低。

（三）废水的循环利用

因为氯碱化工生产的原因，导致各部分产生的蒸汽加热不好利用， 蒸汽冷凝水温度太高，通常有 50℃左右，这些水大多都是排入地沟， 没有进行循环利用，因此有些浪费。这些蒸汽冷凝水可以在电解一楼铺设总管道的方式来再次利用，当其被总管道回收后，可以充当配料时的生产用水，这既可以对水中的铁和钙等物质进行减少，又可以提高水质。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、废气的处理

（一）废氯气的治理

在出现事故或者车辆停开的过程中，会从电解装置中排放出一些废氯气，或者正常生产装置中的废氯气进到了除害塔装置当中。在废氯气通到除害塔底时，用烧碱溶液来吸收，再通过引风机来排放顶尾气。

塔底出现的次氯酸钠溶液在碱液循环槽循环合格后，由次氯酸钠泵送 至次氯酸钠储罐出售烧碱溶液来自电解，在次钠循环槽配成 15%-20% 的 NaOH 吸收液，循环用在治理当中，直到符合相关的规范标准。

（二）氯化氢合成炉中的氯化氢废气治理

在盐酸合成炉中与外售装车时出现的氯化氢气体，容易在酸水循环泵与水力喷射器的负压作用下抽走，待酸水迭到了适当浓度时，使用氯化氢气体吸收液来生产盐酸。水力喷射器的作用有很多，主要包括抽真空、冷凝与排水等。它是通过适当的水压，最终借助对称与固定侧斜度的喷咀，将水流汇聚于同一点上，因为喷射水的水流速度较大， 会在水柱附近构成负压，而器室内会出现真空。在生产当中，会不时逸出氯化氢气体，会在天气潮湿和阴雨天气中特别明显。具体治理措施可以酸储罐的旁边设置喷淋设施，有效的吸收生产中出现的酸气， 避免出现真正的环境污染，这个原理跟水力喷射器的工作原理基本上是一致的。

（三）硫酸装卸过程中的硫酸气治理

在浓硫酸卸车进厂和废硫酸外售的时候都极有可能导致出现硫酸 气的挥发，会对职工的健康造成很大的影响。在充装抽空系统开口引 管线，抽空硫酸罐顶与装卸车，避免出现外逸的问题。

（四）装卸液氯和钢瓶时废氯气的治理

在外售液氯产品包装时，不管所使用的是钢瓶包装还是槽车充装， 都必须对充装管中的残余液氯做到无害治理。为了确保有效及时的治 理废气，且为了确保电解装置氯氢压差的稳定性，在跟氯气总管不相 连的工艺管线中，增设１台尾气抽空泵，一定要一个一个的实行废氯 抽空治理。

三、对废渣的处理

废渣主要是由盐泥构成，其一般作为氯碱化工生产中的普通固体 肥料，但是得需要妥善处理才行，如果不处理，直接排放在环境中， 不但影响水质，而且会对土壤造成很大污染。而且水是人们生活的必 需品，水质安全对对人身体健康影响极大，土壤里又会种植农作物， 长的农作物也会有废渣的残留，这些都是对人们潜在的危害。因此， 为了使这些废渣用到实处，可以卖给水泥工厂，有些水泥工厂有这方 面的需要，这样一来，既可以保护环境，还可以使企业的经济收益得 到额外增长。

氯碱化工主要的废渣包括电石渣和盐泥，作为固体污染物，这两 者是最主要的。现在我国在处理这方面的污染物有了一定经验，也取 得了一定的成效，最常用的方法就是通过电石渣制作水泥，这样的方 式对企业节能节水都有极大好处，而且也能提高经济效益。除此之外， 在干法脱硫的时候，电石渣还可以作为脱硫剂，其一可以降低脱硫工 艺成本，其二可以使脱硫工艺效率得到提高。国内的氯碱化工企业大 多通过此方法来处理废渣。另一方面，膜法除硝技术也是一种在生产 活动中实用的技术，其可以有效减少盐泥的产生，而且能够把其转化 成相关的高品质产品，是一种回收循环利用。氯化苯废水中的苯和氯 化苯能够通过树脂吸附法来处理，该方法的优势就是不仅可以提高副 产盐酸吸附后的品质，而且回收了化工原料。

结论

碱化工作为我国传统行业，是保护生态环境的重要手段，面对科 学技术发展进步的社会现状，氯碱化工行业也应努力改进清洁生产工 艺。对此，需要进一步加强有关废气、废水与废渣的研究，利用现代 先进科学技术对清洁生产设备和相关系统进行优化，严格控制三废排 放量，真正做到清洁生产。

参考文献

[1]胡东川，岳宗坤 . 氯碱化工综合废水处理和回收利用 [J]. 化工设计通讯，2018，44(11):206.

[2]崔红军 . 氯碱化工生产工艺及设备管理措施分析 [J]. 现代盐化工，2018，45(02):100~101.

论文作者:李震

论文发表刊物:《建设者》2019年21期

论文发表时间:2020/3/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/17753a3107f14f2a74414151.html