# 试析x射线在医学影像临床诊断中的临床价值论文_孔祥芝

黑龙江省鹤岗市绥滨县绥东镇卫生院 156204

摘要：X射线是当前医学影像临床诊断中一种比较常见的方式，实践证明，其在临床诊断中具有十分重要的价值。因此本文主要从X射线的产生入手，对其成像原理加以进一步的分析，并且提出了在医学影像诊断过程中的应用，如何对电离辐射进行有效的防护等，希望X射线在今后的临床诊断中可以得到更加完善的应用。

关键词：X射线；医学影像；临床诊断；价值

随着时代的发展，我国在临床诊断中多采用医学影像的处理方式，可以说这是一种十分显著的诊断手段，将其应用在介入治疗以及放射治疗中，效果也是十分显著的。胆识X射线在应用过程中的质量以及数量都具有十分明显的变化。本文主要对X射线的相关问题进行了阐述，从其产生开始，到临床中的诊断以及今后的发展前景，对于今后诊断技术水平的进一步提升都具有十分重要的意义。

1、X射线的原理与成像原理

在1895年，X射线由伦琴发现并且提出，X射线是一种射线，但是这种射线人眼是看不见的，却能够穿透物体，因为当时并不能对其进行科学合理的解释，因此取名为X射线。后来将其应用在医学研究中，发现是具有显著意义的一种射线。之所以可以在人体中形成影像，主要是因为X射线具有三个特点，一是穿透性，二是感光性，三是荧光作用。不同的人体组织器官在厚度方面是具有一定差异性的，在这种差异性的影响下，X射线也因此产生了吸收性的差异。一般情况下，人体组织可以分为4类，一类是骨骼，一类是脂肪，一类是软组织，剩下的一类是气体，这些都与X射线的吸收系数以及影响密度等具有十分密切的联系。

2、X射线在临床医学影像诊断中的应用

在医学影像的发展过程中，X射线无疑是应用时间最长的一种检验方式，不仅具有操作简单的特点，在价格上也相对合理，能够对透视、X线平片检查等几个方面进行检查，并不是局限在单一的诊断检查中。尤其是对于检查部位而言，可以对骨骼进行检查，也可以对胸与肠胃进行检查，有时也能对全身的整个系统进行检查。具体有以下几个方面的特点。一是在结构层析方面十分丰富，在空间分辨率方面十分明显；二是在操作手段上，十分简便，但是费用却并不高，具有可观的性价比。三是能够对病变的位置进行动态化的观察，但是影像并不能长时间进行保留，对于今后想要对病情以及治疗过程进行对比具有一定的难度，对于细微的病变也难以发现，可以说这是X射线的不足之处。四是X射线的密度分辨率相对较低，如果分辨率较低，对于微小的部分，根本无法获取清晰的图像。虽然X射线依然是具有一些不足之处，但是不可否认，在当前的临床诊断过程中，X射线依然是主要的手段之一，并且这一方法在软组织形态与病理变化的检查过程中都具有十分显著的效果，所以值得进一步的推广。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

该方法多用于对软组织形态及病理变化的观察X射线强度均匀透过人体不同部位时衰减程度存在差别，进而显示的阴影也具有不同密度，结合对比阴影浓淡情况与临床表现、化验及病理结果，即能够确定体内肺结核病灶、骨折程度、肿瘤位置及大小等，可为医生确诊提供重要参考依据。

在使用X射线进行拍片以及透视的过程中，X射线容易出现被检的情况。人体经过X射线的吸收以及散射，就会从被检体穿过其中并且经过处理以后最终呈现在胶片中。经过显影处理以后，就能呈现出最终的医学影像。当前的科学技术如此发达，通过对拍片对比度以及清晰度的调整，能够将拍摄影像进行更加长久的保留。但是在拍片的过程中，因为X射线的辐射剂量不多，所以并不能在第一时间获得检查结果，器官的活动状态也不能一次性的显现，而是按照顺序经过不同的部位逐一显现出来。在对患者进行透视检查的过程中，患者的身体处在X射线管以及荧光屏之间，在荧光屏上就会通过X射线显现出最终的影像，最后得以确诊。

医学影像诊断中X射线与计算机技术的应用也具有一定的关联性。近年来，结合计算机技术与X射线成像，在医学影像临床诊断中，逐渐形成的数字化X射线摄影、计算机X射线摄影、电子计算机X射线断层扫描、数字减影血管造影等成像的新技术，已被广泛应用于各类疾病的诊断中，并获得比较准确的诊断结果。

3、X射线在医学影像诊断领域中的发展

在近些年的发展过程中，X射线的应用可以说是越来越广泛了，由此可见，其在医学影像的诊断过程中呈现出明显的发展趋势。但是很多经济不发达的地区，并没有机会使用上X射线的相关设备，医院的条件差，在面对部分需要利用X射线进行诊断的病情时，医院也没有相应的X射线设备；在X射线设备使用率方面，也存在一定的问题；在对普通疾病进行诊断时，X射线的使用频率较高，增加患者体内辐射量；缺乏专业影像学诊断人才等。

在面对这些发展中存在的问题时，首先要向经济条件不好的地区提供专业的X射线设备，增加相应科室的投入，让X射线设备数量增加。在对普通疾病进行诊断时，尽量不采用X射线；加强专业技术的培训，对专业影像学诊断人才进行培养。

在X射线的应用中，拍片对患者身体造成的辐射伤害比透视对患者身体造成的辐射伤害要小，所以尽量选择拍片而不选择透视，从而来对辐射伤害进行控制。X射线工作人员在实际的工作中要穿戴防辐射鞋帽和服装，尽可能防止X射线照射到自身身体。

4、结束语

随着医学影像诊断技术的不断发展，X射线的作用将愈加重要，但临床中应用X射线诊断还存在下列问题，一是地区间经济不均衡发展导致医疗机构的X射线诊断设备分布不均，一些发达省份已与发达国家水平相接近，而欠发达地区则具有较大差距；二是需求与有限投入不存在任何比例的关系，X射线专用医疗设备相对较少，普通X射线设备主要应用于牙科及乳腺等疾病的诊断，或采用胃肠造影机检查其他类型，易引起体表剂量比有关规定明显增高的情况；三是相对于放射诊断影像技术的迅速发展，对培养医学影像专业人才提出了更高的要求，操作X射线诊断设备人员中具有丰富经验的高中级职称人员比重不高，使其使用水平也普遍不高。

参考文献：

[1]覃志英，谢萍.医用X射线诊断机的应用及其研究进展[J].广西医学.2007（12）

[2]石梅生，张慧，陈平，陈德瑞，谢瑞民.几种数字化X线成像技术及其性能探讨[J].中国医学装备.2007（03）

论文作者:孔祥芝

论文发表刊物:《健康世界》2016年第19期

论文发表时间:2016/10/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/177a6c8d7287debafc775b92.html