# 建筑电气施工接零和接地施工技术论文_吴野

吴野

身份证号码：321281198511163217

摘要：建筑电气施工用电需要非常强的专业性，而且它牵涉到的问题非常的广泛，操作稍有不慎极易造成电气伤亡事故，因此，对于建筑项目的电气体系的施工来讲，为了确保人身以及设备的稳定都会用到接地维护等，以此来避免出现触电及损坏设备之类不利现象。本文旨在分析电气接零和接地间的关联和不同之处。

关键词：建筑电气；接零；接地；施工技术

前言

随着经济的高速发展，建筑行业也从中获得不菲的收益，成就非凡。在各种建筑建设时，不可避免的而且经常性的会使用很多的高压以及高电流的机电装置。在建筑施工开始前，都会对几点装置进行周密的接地维护，以此避免出现触电事故等不利现象的发生。因此，建设施工活动使用机电装置，要有相关的电力人员合理地使用有关的知识来开展建设，另外，还要结合建设施工的相关规定和施工实际情况，进而消除建设中建筑电气施工接零和接地的安全隐患。

1.建筑电气施工接零、接地的相关问题

为了避免触电事故的发生，施工现场必须依照相关情况对用电装置进行保护措施，这是防止设备意外带电造成触电事故的基本措施。如果现场管理人员对保护接地、保护接零概念无法区分，导致出现很多违反相关规定的做法，如接零保护只完成一半，没有进一步完善；接地保护的用法不当，有些工作人员甚至是用保护接地代替保护接零等等，这些错误的做法存在极大的安全隐患。

2.建设施工中的接零保护和接地保护

如何消除上述的一些错误做法？首先，要对接零与接地的概念了解清楚，还要对其进行区分。建筑电气施工中的很多方面都要设置接地或者是接零的设备，施工人员要对其有全方位的了解，不仅如此，还要求施工人员对接地与接零的工作达到很高的熟练程度。

2.1接零与接地的作用和分类

进行接零保护与接地保护的目的是为了确保人或者是用电装置的安全性，杜绝用电装置因为外在的绝缘材料破损进而发生的触电事故，不仅如此，接零保护与接地保护还能够确保用电装置稳定、有效的运作。接零与接地的分类繁多，有防雷接地、抗干扰屏蔽接地、保护接地重复接地、以及静电接地等多种类型。

2.2接零与接地的不同之处

（1）接零与接地的原理是不相同的。接地保护是限制用电装置漏电后产生对地的电压量，制约电量压不会大于设定的范围；可是接零保护是通过它的线路来保证装置发生单相模式的短路，从而保证装置的运作正常，并且解决好出现问题的电源。

（2）接零与接地的线路结构是不同的。就接地保护而言，存在接地保护的电网里不需要零线，只是需要接地保护就可以了，设置接地保护或接零保护要根据实际情况而定。

（3）接零与接地的回路程度方向也是不同的。就接零保护而言，它是存在于电网之中，接地是去往地底下的。

（4）接零与接地两者的应用范围是不同的。接地保护一般运用在不接地的高低压电网之中，接零保护则不然，它主要运用于中性点直接接地的低压电网中。

2.3 接零与接地中存在的不良现象

随着建筑工程的广泛应用，接零与接地技术都获取了非常显著的成果，但是当中还存在很多不良现象，如接零与接地的线路过于靠近人群，导致人与线的接触过于频密，可能会引发触电问题；漏电的时候不能都让人明确的掌握，从而导致触电现象发生；TT系统保护范围不够大等问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.相关应对做法

建筑电气施工过程中，一旦区分接地还是接零之后，如何去保障电气施工的安全，保护施工人员的人身安全和用电装置的正常使用呢？这个时候，就必须要认识到同一电源的接零保护和接地保护是不能在同时使用的，那么针对上述说法，又应该采取哪些应对做法呢？

3.1接零保护

中性点接地系统的接零保护解决方法包含：对每台设备的电动机敷设4芯动力电缆，中性点接地的三相四线制配电系统，宜采用接零保护；照明线路的中性线不能作为保护零线使用，即工作零线与保护零线不共用，必须另敷设接到熔断器前面的零线路上的PZ线。配电屏、柜的框架、电气操作台的外壳等非带电金属外壳，用PE线来连接工艺设备的机壳

3.2接地保护

在中性点不接地的三相三线制供电系统中，当电气设备的绝缘损坏使外壳带电时，接地短路电流经接地体和人体同时流过。由于人体的电阻RR（1700Ω）要比接地电阻RD（4Ω）大数百倍，流经人体的电流也比流过接地体的电流小数百倍。当接地电阻极小（小于4Ω）时，流过人体电流几乎等于零。

3.3 静电接地

建筑工程施工中会议内各种摩擦而产生静电，采用静电接地，可以有效地消除摩擦产生静电。详细的操作方式是将那些会产生或积聚静电荷的各种设施进行接地，把静电从各种设施中引导到大地中，达到消除安全隐患的效果；当然防静电保护接的地电阻值要有一定的范围，要将其控制在100Ω之内；施工中应该使用金属导线焊接并将其牢固的接地，让其形成电气通路；除此之外，还要在建筑的适当位置装设部分金属接地地板，用来排除人身上聚集的静电荷，确保安全。

3.4 抗干扰接地

为了防止电磁干扰，在屏蔽体与地或干扰源的金属壳体之间所做的永久良好的电气连接称为屏蔽保护接地。其实把保护接地做的好，也能降低对其他设备的干扰，如变频器的输出侧负载线，其屏蔽层是抗干扰保护，内部还带有保护接地线。

3.5防雷接地

首先，防雷接地完全可以利用建筑基础里的钢筋作为接地体，但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来，并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线，一直与屋面避雷设施连接。其次，很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的，那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的，而且就算这样做了人工接地，效果要比利用建筑物本身基础做接地体差很多。

3.5加强对施工人员的培训

无论是何种应对方法都需要人来进行操作，所以不能忽略了人在这过程中的作用。因此我们要加强相关的建设安全的管控活动，另外，还应该认真的对相关的施工人员进行定期培训，务必的提高施工人员的电器电力方面的能力，确保其在施工过程中做到细致和全面。

4.接零和接地的注意事项

（1）装置接零和接地线均应有足够的机械强度、导电能力和热稳定性。不能少于相线截面的一半。

（2）务必连接牢固。接地装置之间应采用焊接，而且要有一定的焊接面积；用螺栓连接的应有防松动措施。为了保证其导电的连续性接零或接地线上不应有接头或脱节现象。

（3）避免机械残损。两种保护线应尽量安装在人们不易触及到的地方，以免意外损坏，同时又必须设在明显位置，以便于检查。对于易损伤又无法变更位置的应加以防护。

（4）要定期检查并有防腐措施。钢制接地装置可用镀锌元件制成，焊接处涂防腐油；明设接地线可涂防腐漆。在强防腐地带应采用镀铜或镀锌接地体并加大其截面积。

（5）接地装置的接地电阻值应符合保护接地的要求。

（6）安装选择性漏电保护装置

5.结语

接地和接零是建筑电气工程的重要组成部分，在建筑电气施工中具有非常关键的作用，伴随着经济的高速发展，工矿企业、楼宇建筑，甚至家庭住宅正在开始或即将开始进入自动化、智能化的时代。为了保证和提高这些现代化设施与设备工作的可靠性、安全性，接零和接地技术的利用必不可少。相关工作者要切实的在遵照有关的法规条例的前提下，认真做好接零和接地的工作，从而保证施工人员的人身安全和设备安全。

参考文献：

[1]蔡永忠.浅谈建筑电气安装工程的质量控制[J].科技资讯，2008（01）

[2]邢丽霞.浅谈建筑电气施工接零和接地的施工技术[J].黑龙江科技信息，2009（02）.

[3]孟凡顺.关于保护接地和保护接零的分析[J].山东煤炭科技，2008（05）.

论文作者:吴野

论文发表刊物:《基层建设》2015年4期供稿

论文发表时间:2015/9/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/178689e12115a22814b8a2b4.html