# 城市燃气工程施工及安全生产运营管理分析论文_刘汝芝

临沂中孚天然气开发利用有限公司 山东临沂 276000

摘要：现阶段我国燃气工程随城市化发展而规模不断扩张，为人们生活带来便利的同时，其自身发展和管理方面面临着较多问题。在燃气工程的建设施工以及运行的安全管理方面需要进行强化，需要采取科学合理的手段和先进技术解决问题，确保工程的正常运作不受阻碍，避免人们日常生活受到影响，保障燃气工程的施工质量以及后续的良好发展。

关键词：城市燃气；工程施工；安全生产；运营管理

1城市燃气工程施工与安全生产运营管理的重要性

1.1城市燃气事故案例分析

多年来，我国发生过很多起严重的燃气事故，比如陕西省一住户因为天然气泄漏，遇到明火引起爆炸，造成居民楼1、2、3层的楼板被炸穿，同时引发了十分严重的火灾，事故造成多人受伤和死亡。事故发生后，调查小组对事故发生的原因进行调查分析时发现事故出现的原因主要有两个：（1）居民们在使用燃气设备的时候，未采取规范的措施，违规操作造成设备运行不正常；（2）燃气设备的运营管理不是十分有效，经常出现管道已经老化却仍然没有人更换的现象，在使用过程中通风不好，遇到明火就发生了爆炸和火灾。

1.2城市燃气工程施工与安全生产运营管理的重要性

在城市中，每个家庭要想维持基本的生活都需要使用天然气管道，在这个过程中存在安全风险，但各家各户又十分需要天然气。目前，天然气产业进入一个高速发展的时期，逐渐成为决定中国经济的发展方向的支柱产业。天然气项目的建设和安全生产运营的建设仍有许多潜在的风险，因此必须主动采取措施提前预防城市燃气项目的建设和安全生产运营管理中可能出现的问题。

2城市燃气工程施工现场存在问题

2.1临时工棚的搭建

城市燃气工程中的临时工棚位置设置，由工程建造负责人以及设计师共同协商决定，着重避开高压线区、排洪暗渠以及山坡边等位置。对于工棚搭建材料的选择。选用防火性较强的材料，除此之外，材料还需具备较好的防潮防风性，保障工棚内部工程架不受损害。但在实际的工棚搭建中，一些工程组对于位置的选择存在问题，此外工棚的建设材质选择方面还存在些许不足。

2.2建设材料的处理

燃气工程建设材料的存放注意事项较多，施工材料涉及化学材料较多，材料的存放要保证安全。对于乙烷、氧气瓶等材料要分开保存，对于一些防腐材料和重要的建造设备工具等要妥善保管，避免设备功能受到影响。另外露天放置的建设材料要设置确定位置，并对其进行加固以及防水防盗措施。在城市燃气工程施工现场对于上述要求的执行力度存在明显缺陷，需要进一步强化。

2.3 燃气管道的建设

城市燃气工程的建设关键在于燃气管道的建设，燃气管道建设材料常选择钢材以及聚乙烯材质。完成焊接后通过X射线检查无问题才能继续下一工程流程，对于聚乙烯材质的燃气管道连接通常采用电熔以及热熔方式，在连接中对于温度以及时间等要素要求都有一定标准，燃气工程管道施工必须严格遵守。不同材质管道建设的连接方式不同进而需要不同的设备设施完成，因此存在一些工程单位受到工期成本投入等因素制约，从而施工中会存在不够严谨的问题，影响工程建设。

3城市燃气工程施工过程的现场管理优化措施

3.1用电管理

城市燃气项目建设对于电力的需求都是比较大的，而城市施工环境相对复杂，因此施工中的用电需求就会受到一定的限制，从而降低城市燃气工程建设的稳定性。企业要意识到城市燃气项目建设中电力管理的重要性，实施具体的体制来确保城市燃气项目电力建设的安全性，促进城市燃气的安全生产和管理。此外，城市燃气项目的施工环境相对苛刻，不稳定因素的存在使得漏电事故频发，城市燃气工程的建设无法顺利如期完成。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因此，为了减少用电不便而造成对城市燃气项目施工过程的影响，建筑公司应该在施工前对施工现场和附近的电力情况进行考察，确保潜在的电源故障因素得到排除。

3.2材料管理

燃气项目的整体质量受到建筑使用材料的影响，而城市燃气项目又比其他项目特殊，所以在选择材料的时候就要更加慎重。施工企业要设立专门的检查机构来严格把控材料的质量，建立清晰的材料质量统一标准。在使用材料的时候，技术人员必须对施工现场的环境进行实地考察，确认材料在该环境中很好地使用、性能不会受到影响，购买的过程中要认真地记录价格与质量，对于一些无法确认的情况要及时向相关专家询问。对于那些不达标准的材料，一定要及时更换，确保城市燃气工程建设的整体质量达到标准。

3.3管道焊接管理

城市燃气管道连接使用最多的方式为焊接，焊接的质量直接决定着管道的气密性。因此，为了确保管道在日后使用过程中少出现问题，要严格执行管道焊接的相关标准要求，做好管理工作，主要包括：（1）燃气管焊接人员必须是经过专业认证的专业人员，确保他们有合格的上岗证书；（2）技术人员要检测焊接完成的管道，按照相关规范要求对不同要求的管道进行区分；（3）焊接人员和检测人员要记录和存档焊接信息和相关数据，作为以后的管道建设的工作依据。

4城市燃气工程安全生产运营管理措施

4.1提升人员的综合素质

提升有关的技术人员的技术实力和综合能力，是企业提高燃气工程的施工效率和安全运行的必由途径。其可以从以下方面进行分析：（1）技术人员在单位工作之前，务必要进行专业技能以及操作能力的培训，只有通过考核才能正常上岗。（2）单位要对上岗的技术人员进行定期的培训，使其技术能力和专业知识得到提高。（3）单位务对工程的安全和生产管理加强重视，做好日常检查工作。例如，有关部门对天然气的管线进行巡查以及编制，需要做好有关服务单位的日常运营和辖区的调压箱的记录，并且还要对其进行及时的存档记录，保障燃气工程的生产运营。

4.2建立健全的监督制度

为保障燃气工程能够得到安全的实施，单位要不断提升城市的燃气工程质量的监管体制。在日常的实施过程之中，单位需严格监督整体的施工过程，并且依据有关的要求对基层的员工所处的岗位进行确定，防止在出现问题的时候无法找到相关的负责人。不但如此，企业还务必要建立健全相关的监督机构，利用先进的互联网技术，对监管部门和有关的技术人员进行评估，以保障燃气工程正常运行。与此同时，要确定监督机制，具体到各个环节和各个工序，从上到下落实所有的监督制度。

4.3加强燃气安全检查力度

在城市燃气项目运营管理过程中，企业应注意安全检查的彻底性，在日常运行时对运行的情况做好定期检查，尤其是一些高风险的场所，要固定监测点来进行实时检测。城市的燃气管道因为受到设计或者环境的限制而十分复杂，为了全方位了解管道的布局对其实现全面的监控，可以借助全球定位系统来帮助完成工作。除此以外，工作人员在对管道进行检测的时候，每一项检测的结果都要有详细的记录，方便后期处理和解决问题时有可靠的依据。

5结论

近年来，我国大力推进城市化进程，城市燃气项目的建设作为城市化进程的重要项目，是需要投入大量精力和时间的。在开展城市燃气项目建设的过程中，要多考虑现实的情况，制定最佳的管理方案，保证高质量、高效率地完成燃气管道的建设。面对管道建设中存在的问题，要高度重视，同时人身安全也是团队管理中应该放在首位的。

参考文献：

[1]许永国.城市燃气工程施工及安全生产运营管理[J].石化技术，2018，25（09）：279.

[2]李永春，杨子玉，艾岗.城市燃气工程施工及安全生产运营管理[J].科技风，2018（23）：113.

[3]徐丽霞.城市燃气工程施工及安全生产运营管理[J].化工设计通讯，2018，44（07）：207.

[4]周邓辉，廖志，屈振锋.燃气工程施工及安全生产运营管理探微[J].城市建设理论研究（电子版），2018（12）：41.

论文作者:刘汝芝

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/179c6a2936a99a6cb09b18ac.html