# 阐述有源保温在高层建筑采暖管网中的应用论文_高景辉

大庆市热力有限公司

摘要：随着科技的发展，我国的建筑行业在节能环保方面所做的贡献是有目共睹的。在建筑工程进行施工的过程中，对于保温设施的运用是较为普遍的。尤其是在高层的建筑中，对采暖管网进行保温处理可以对人们的生活质量起到一定的促进作用，同时也大大降低了建筑的能耗。但是，从目前我国的高层保温的现状来看，其保温效果不是非常明显，而且很容易受到外部环境的影响。本文主要介绍了有源保温在高层建筑采暖管网中的应用情况，仅供参考。

关键词：有源保温；高层建筑；采暖管网

在高层建筑中，其保温效果是人们较为关注的因素。因此，一些技术人员对采暖设备进行了深入研究，并且在建筑的设计中得到了普遍的应用。但是其保温效果没有达到预期的标准，较容易受到外界因素的影响。为了解决这一问题，要对保温工艺进行深入的探讨，利用先进的设备和技术来实现高层建筑的保温。

一、传统意义上的保温原理

在多数的建筑工程中，都运用较为传统的采暖保温原理，这种原理的核心就是减少能耗。而且实际到的采暖设备主要为热水管、加热器等等。由于高层建筑的特殊性，在对其进行采暖的过程中，要对采暖设备进行严格的控制，保证材料的质量。

由于保温材料的某些性能会受到建筑结构的影响，所以在对保温材料进行运用之前，要对其进行处理，保证其质量问题。在具体的施工过程中可以根据具体的施工情况来对保温材料进行保护，常见的方法就是添加保护膜。这样不仅可以对保温材料进行保护，增强其保温功能，同时也可以避免对建筑的结构产生不必要的影响。一般来说，保护层以石棉水泥或者是玻璃等材料为主，但有时也利用铁皮作为保护层。

二、传统保温的机构形式及特点

在对高层建筑结构进行保温的过程中，较为常见的集中传统的保温方式主要有以下几种：

首先，涂抹式。这种方法得以实施主要和保温材料的形状有直接的关系，要以胶泥状的材料为主。将保温材料直接涂抹到相应的设备上。通过论述可知，这种施工方式的最大特点就是操作简单，容易把握。对于建筑结构来说，其保温性能较高。但是随着社会的发展可科技的进步，一些先进的技术和设备层出不穷。因此，涂抹式的保温方法渐渐淡入人们的视野。另外涂抹材料自身包含着一种不良的物质，对人的身体健康会造成一定的影响。因此，这种方法只是兴盛一时。

其次。填充式。在传统的建筑施工中，人们比较热衷于运用较为松散的保温材料来度i网管系统进行有效地填充。这样可以在一定程度上提高建筑的保温性能，但是这中材料的导热系数较低，得到了人们的广泛应用。但是这种方式可以对金属结构产生一定的热损失，进而影响建筑的保温效果。

再次，包扎式。包扎式是较为传统的施工方法。其主要的做法就是在管道上包扎一些棉毡。可以是一层也可以是多层。但是任何一种方式都存在着两面性，这种方式也不例外，其优点较为明显，施工方式较为简单，可以自由进行拆卸，而且具有较强的抗震性。但是这种方式的不足就是棉毡的弹性较大，保护层的坚固程度不够，而且比较容易出现裂缝的现象，棉毡一旦受潮就会形成热损失。因此，对于这种方式的利用需要相关的工作人员做好充足的准备工作，而且对于后期的养护也非常重要。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、新概念的保温工艺

科技的发展使得保温工艺也得到进一步的发展，而且人们对于保温设备，管道以及保温材料等都提出了较高的要求。可见，传统的保温方式，如涂抹式、填充式以及包扎式等都跟不上科技的发展和社会的进步，其保温工艺明显具有一定的滞后性。对其进行具体的分析可知，这些施工工艺较为简单，总是以能源的消耗量作为主要依据，认为只要保温层的厚度达到一定的标准，热量的损失就会明显减小。但是传统的保温方式度不仅消耗了一定的能源，同时对于热量的损失也没有改善。主要是由于这些工艺没有一个热源来进行长足的热量支持，因此，一些热力管道需要寻求一种较为先进的有源保温工艺，这样才能避免热量的损失。

(一)有源保温的基本原理:所谓有源保温是指在管道保温的材料中加入自带热源的设备(电暖线、温控器、安装附件等)，使管网预热，减少直接从管内介质中吸取热量，并补充介质在管网传输中损失的热量，同时，减少了传统意义上保温层的厚度。而且，由于管内介质的热量损失降低了，对基础加热设备也起到了一定的保护作用，减少了加热设备的工作负荷，延长了其使用寿命，在一定程度上也达到了对基础加热设备能源节约的效果和目的。

有源保温的另一个基本原理就是它是由一个自限制式恒温控制器来保证整个管网的热能恒定在一个需要的温度范围内。当它们组合在一起时可将整个系统称作为“自限制式暖线”，一般用于屋顶和下水管的融冰雪，管道防冻，热水供应的保温等。自限制式暖线在两铜导线间配有一随温度变化的电阻元件，当连接导线接通电源时，有一股电流通过随温度变化的电阻元件，然后开始加热。当元件被加热，电阻值升高导致电流下降然后加热降低。这就是自限制式的输出原理。

(二)有源保温的主要用途。

1.管道防冻:用于防止水管和其它液体传输管道内介质冻结，从而破坏管道，使其维持液态流动状态。例如用于明露于室外的冷却水供、回水管及生活用水管道等。

2.管道内介质温度的维持:主要用于保证热水、汽和其它液体的传输管道内介质温度的维持。

3.有源保温的特点:(1)管道无冰冻；(2)管道通畅；(3)减少管道埋藏深度；(4)严冬后不需维修；(5)油质流体管道系统无结垢；(6)热水的有效供应；(7)施工方便，易于维护；(8)前期投资费用较高。

4.有源保温的安装方式:(1)一条或多条暖线沿管侧拉直排列；(2)波浪形排列在管道上；(3)螺旋形盘绕在管道上。

上述是暖线的基本安装方式，待暖线、温控器及附件安装完毕后，另外须再加上普通的隔热材料，通常用泡沫塑料，石棉或其它隔热材料，厚度通常为10-50mm隔热材料应当防潮气和水汽，以免损害隔热材料和降低其功效。

四、结束语

总而言之，在当前我国国民发展的过程中，建筑采暖管网系统不仅有效的改善了人们的生活环境，还对有效的促进了我国建筑行业的发展。但是，由于传统的建筑保温技术和材料，在实际应用的过程中，存在着许多问题，因此为了解决这些问题，人们就在一些新型的科学技术和保温材料，应用到建筑结构的保温工程当中。通过对本文中有源保温的工作原理、有源保温的主要用途、安装的具体做法和方式以及和传统的保温工艺进行对比等方面进行论述可知，对于一种先进技术的应用需要进行相关的调查和分析，采取科学有效地措施，这样才能符合社会发展的需要改善人们的生活。

参考文献:

[1]陶明锋.浅谈高层建筑热水采暖系统田.黑龙江科技信息.2009(20).

[2]刘文华.光电仪器设备在高层建筑工程中的应用田.科技广场.2005(06).

[3]刘德彬.如何解决供暖系统运行中出现的问题[J]. 黑龙江科技信息. 2010(20).

[4]张长有,刘德彬.浅谈建筑采暖的趋势[J]. 黑龙江科技信息. 2010(20).

论文作者:高景辉

论文发表刊物:《基层建设》2016年11期

论文发表时间:2016/8/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/17b5a55f5e1bb9f742788829.html