# 变电站高压电气试验设备问题及技术改进论文_孙会淼

（国家电投集团山东新能源有限公司 山东省济南市 250000）

摘要：检测高压电气的工具是高压电气试验设备，通过检测设备性能和状态等，保证变电器能够稳定运行。电网运行平稳的主要因素是变电站，也就是说高压电气设备有着积极作用，对电网平稳运行。但在电气试验设备中依旧存在许多不足，影响着高压电气试验设备的发展，由此看出高压电气试验设备技术的改善显得特别重要。

关键词：变电站；高压电气；试验设备；问题；技术改进

1高压电气试验设备阐述

随着经济的快速发展，电力供应已变成影响民生的大事，为有效维持电网经济运行，切实解决电力供应，需要使用对应措施确保变电站稳定运行，由此能看出，改进高压电气试验设备技术变得格外重要。根据高压电气试验设备的发展情况能够看出，高压电气试验设备需要实时监测变电站，设计试验系统使其符合检测要求。通过检测、分析高压电机的系统性，判断变电站故障，同时采取措施解决。高压机组通常有两种方案，一种是高压机组回馈试验法，另一种是直流机法。直流机法表示直接消耗法，调节发电机电流改变试验机负载，以便达到检测高压电气试验设备要求。高压机组的回馈试验，有着更加直接的作用，有效避免直流机出现的负载匹配情况直接检测。变电站系统的主要组成是高压电器设备，在变电站运行中起着稳定的作用。检测高压电气设施是高压电气试验，它是保证设备运行的主要措施，因此，应该使用电气试验设备检验高压电气设备，从而维护变电站工作稳定，让电力行业能够稳定发展。

2高压电气试验设备的现状及问题

2.1高压程控电气试验车

在开展高压电气试验期间，需要依靠移动试验设备的支持，在此过程中，依靠改装中型客车达到此目的。以此为载体，将试验设备安装在改装车上，由于采购国外先进的试验设备，因此在技术性能上得到了较大的保障。由于试验设备齐全，使得在检测过程中极为便利。在测试期间，试验电缆，将其与测试设备进行连接，启动设备即可进行试验，并将试验结果进行准确记录。由于高压程控电气试验车能够任意移动，再加上具备先进的试验设备，使得操作性大大提升，而且具备一定的智能化水准，但也对操作人员提出了更高的要求。但这也需要大量的资金支持，所以在绝大多数的电力企业中，还没能得到全面普及，在使用范围上受到了不小的限制。

2.2常规的高压电气试验设备

分析了目前国内使用的高压电气设备之后就会发现，很多国内企业还在使用传统的试验设备来进行测试工作。比起上面提到的试验车，传统的试验设备除了自动化水平比较低之外，还有着不能对测试以及结果进行自动化处理的问题，十分依赖操作者的操作技巧。且传统的高压电气试验设备普遍都需要占用较大的空间，这对于运输来说是十分不利的。而且因为要人工纪录测试结果的关系，所以也有对相关者有了更高的技能要求，为了保证能够正确的分析测试结果，需要相关工作人员具有丰富的实践经验才行。而且由于人工操作以及分析的关系，只要工作人员出现粗心大意导致操作失误或者由于各种原因导致判断失误的话，都会产生错误的测试结果。这些都是传统试验设备所存在的不足。而其优势就是之前介绍的试验车的缺陷—价格低。在分析了传统试验设备之后得出的结论就是，相关工作人员要想方设法对传统设备进行符合社会发展以及时代需求的改造，并在原有功能上进行丰富，使传统试验设备能够最大程度的发挥出功能。

2.3变电站高压电气试验的方法

目前，测量变压器比使用的是变比电桥法，国内对于变电站的试用方法有：1）直流耐压试验法。直流耐压试验应由一位员工接线，另一位员工核查，保证接线工作准确，再实施具体操作。在屏蔽微安表时，将屏蔽线当成高压引线，对电缆应使用屏蔽罩，若是被试物容量小，可使用波电容器。保护微安表，采取有效措施，让装置的绝缘性符合标准，避免漏电现象出现。2）电阻试验。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆高压电气试验法是直流电阻实验中惯用的方法，直流电阻试验法是将分接开关、接头线、线圈内部、引线接头焊接和线圈引线质量分别进行测量。同时要判断分接开关的位置载流部分，是否出现异常，在测量实验时需要将直流电阻引到线段测量，再测量分接开关的线圈电阻。若存有直流电阻，则会出现中性点，使用电桥时，应保证线与线之间接触适当。其中两根接线需要接在变压器内侧，另两根接线要接在外侧，这样可提升测量实验的准确性。在使用电桥时，还应先将开关打开，过一段时间再接通电桥检流器，按照电气流指针偏转方向，维持平衡。因线圈大，应电阻稳定，再确定电阻值。3）介损试验。介损试验通过接线的方式，将高压线屏蔽芯与测量设备端口进行连接，并将芯线接入其中;在进行反接线时，可将高压线芯与之相连，这样能够避免绝缘介质出现老化现象。

3高压电气试验设备的技术改进

3.1高压电气设备分类管理

在对变电站的高压电气实验设备进行日常管理中，应及时做好设备的分类管理工作。在进行分类时，应根据不同设备的类型，使用不同的方式进行管理，这样不仅可以提高设备维护效率，而且还可以为进行电气试验营造良好的开端，提高试验工作开展的顺利性。要实现有序的分类管理，首先，应做好电气设备的出厂检验工作，确保试验设备功能与性能的完善性，可以减少后期各种设备问题的出现；其次，提高对安装流程的重视，并设置专业的安装检察人员，由其对安装环节进行严格的检验，严格遵循相关的安装要求，避免出现各种设备连接错误或安装漏洞现象，进一步提高设备的使用质量；最后，对已经安装好但存在过安装或链接问题的设备，进行多次抽查或反复检查，对存在安全隐患的部分及时处理，对依旧存在问题的零件及时进行更换，确保变电站高压电气设备的安全稳定运行。

3.2对技术人员的培养和安全意识的加强

高压电气设备的试验一直是一项十分关键的工作，影响着变电站的正常工作，因此，需要加强对高压电气设备的试验工作，提高建立完善的数据库，开发相关的软件以及加强设备的管理来进行该工作。然而，对技术人员的培养以及安全意识的加强也是一项长远的工作，针对员工的不同年龄以及个人的理解能力、工作能力来分批培训，主要是培养他们的工作意识和技能。在高压电气设备的试验过程中，常需要工作人员的手动操作，因此培养工作人员的操作技能是十分关键的，并且加强工作人员的安全意识，无论是对设备的安全意识防护还是对自身的安全意识都是十分重要的。

3.3实现高压电气试验设备智能化

传统的电气试验设备已经很难适应当前我国电力行业的发展，进行有效的改进显得尤为重要，智能化就是一种趋势，行业可以充分利用当前时代的先进技术，譬如计算机技术和互联网技术等，将这些技术同行业发展的需求联系在一起，促进高压电气试验设备智能化发展，大幅度提高工作效率，譬如行业可以开发一种电气试验管理程序，对电气试验的具体管理工作进行细分，实现电气试验设备工作效率的有效保障。

4结束语

总而言之，随着我国科学技术水平的提升，高压电气设备的现代化水平也得到了一定的提高，传统试验方式已不能满足日异月新的高压电气设备需求。但若更新全部设备，需要浪费巨大的物力与财力，对企业的可持续发展也非常不利。因此，在企业经济允许情况下，通过对现有高压电气设备进行改进，也能够实现试验结果的精准性。不但也能实现提高工作效率的目的，还能确保企业效益，促进企业健康稳定的发展。

参考文献

[1]贵冰.基于变电站高压电气试验设备现状及技术改进分析[J].南方农机,2018,4924:112.

[2]邓国权.变电站高压电气试验设备现状与技术改进探究[J].山东工业技术,2019,10:176.

[3]叶会锦.浅析变电站高压电气试验设备现状及技术改进措施[J].企业技术开发,2015,3432:157+159.

论文作者:孙会淼

论文发表刊物:《电力设备》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/17ef2e402d0b9090575c5996.html