# 关于地表水采样技术的探讨论文_黄宇

深圳市宇驰检测技术股份有限公司 518000

摘要：随着国家对环保工作的重视程度不断加大，地表水监测工作任务越来越重要。地表水监测包括样品采集、保存、实验室分析、数据处理和评价、结果公布等一系列程序。

关键词：地表水；采样技术

引言

水资源对于人类生存至关重要，而地表水污染严重威胁着人类的健康和生存，只有通过准确的水质监测才能了解地表水水质现状，进而明确治理方向以及预防新的污染的产生。作为水质监测的第一步，地表水样品采集工作的规范与否关系到水质监测的数据的真实性有效性。水环境监测也是政府部门履行环境保护职能、开展环境管理工作的重要组成部分，不仅为人民群众身体健康保驾护航，同是也是国民经济和社会发展的基础性公益事业。相关部门组织开展环境监测工作，是相关机构提供社会公共服务、保障人民群众水环境知情权的重要内容之一。

1.研究背景与现状

我国环境保护工作开展较晚，环境监测一度比较滞后。1973年我国召开了全国第一次环境保护大会，会议形成决议全国要开展环境保护工作，从此我国才真正开始有意识地开展环境保护工作。也就是从这一年算起来，我国的水环境监测工作已经有四十个年头了。目前，中国水资源极其匮乏,水资源问题也非常突出，因此对水资源的保护也显得格外重要，水环境监测，是水环境保护的耳目，也是水资源管理与保护的重要基础。截止到2015年，我国水环境监测网已经大规

模覆盖全国主要江河湖泊。常规监测也已经发展的相当成熟，环保和水利等相关部门同时编制了大量而且比较完善的符合我国国情的布点、采样、运输、分析、报告等方面的技术规范。在全国重点流域的河流湖库上面已经大规模建立了水质自动监测站，这种方式可以逐步取代手工监测手段，可以实时监控并发布水质监测结果。根据水利部发布的公报称，当前全国已建成了以253个水环境监测站为中心,3321个各类水质监测站。水环境监测的主要实施路线可以总结为：

(1) 是以重点流域为单元，断面设置优化为基础，同时辅助以连续自动监测分析技术为先导，从大的方向上组成一个监测体系；(2)仍然以手工采样并实验室分析技术为主体，也是环境监测工作的核心，手工监测也是衡量自动监测准确与否的重要手段；(3)最后以可移动式现场快速应急监测技术为辅助手段的手工监测、自动监测、常规监测、在线监测和应急监测相结合的联合监测手段。

2.地表水环境监测采样

地表水监测包括样品采集、保存、实验室分析、数据处理和评价、结果公布等一系列程序。早在2006年，国际标准化组织就发布了水 质采样技术标准(IS05667),其中明确规定了水质采样过程中的质量控制手段和措施以及要到达的效果。总的来讲, IS05667概括了水质采样的技术导则，成为日后我国环境监测工作水样质量控制的借鉴产品。目前，我国以 IS05667为依据，将其中14个部分中的7 个进行了转化，并在此基本上进行了加工，这成为了我国相关规范的原始材料,随着再以国家标准或者行业标准的形式颁布实施。采样过程容易存在误差，在这方面IS05667-14导则对如何确定采样误差，给出了非常详细地全程质控技术手段。 一般来说，在采样前要注重采样人员的培训，加强技术指导，其次要重点关注采样技术选择、采样点、样品数量、采样方式。样品采集结束后要重点关注样品运输、样品保存等方面的质量控制手段，同时还应对采样过程的每个环节都详细记录。监测部门根据IS05667-14和行业标准，必须质量控制贯彻实施于日常环境水样采集过程的每一个过程中，形成了对采样点位布设、采样时间和频率、采样设备使用以及水样运输与保存等全过程的一整套样品采集质量控制体系。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.1采样布点

一般来讲，采样布点的要求必须要根据被监测水体的水质性质和目的以及原则等情况进行确定。样品采集人员在采样前，需要了解采样范围内的所有城市和工矿企业的分布，分析污染源排放分布规律；如果存在面源污染，还应该了解样品采集区域内各类化肥、农药的使用分布情况。如果是工业废水样品采样，那应该事先了解工厂材料性质、生产工艺流程、物料衡算，这样大致可以知道污染物类型。此外，采样人员还应该掌握废水中污染物的时空变化规律等信息。

2.2采样时间和频率

一般来说，采样人员采集的样品主要来自地表水、工矿企业废水或者城市生活污水，无论是哪一种，其水质是随着不同时刻而发生改变的，因此手工采样一般是采集瞬时样品。如果不是根据分析目的、现场水流流量等信息来综合确定采样方法，那得到的水样也是不具有代表性的。在现场采样时，尽可能采用混合采样法，样品采集混合越多，结果相对越准确，代表性越强。多数情况下可在一个生产周期内每隔0.5h 或lh采样一次，然后加以混合。如果遇到排污情况复杂、浓度变化很大的废水，采样间隔仍然要进一步缩短，以便于及时了解水质变化情况。

2.3采样设备使用

目前采样设备分为两种，一种为手工采样设备；另一种为自动监测采样设备。自动监测采样设备主要是由仪器自动采集,而手工采样设备一般用于采集瞬时水样，主要是使用采样器、盛水器等器皿。操作者在使用设备前应该经过严格的培训，懂得如何操作这些设备去采集合格的样品。总体来讲，要按照《水质采样技术指导》和《水质河流采样技术指导》进行采样操作。

2.4水样的保存条件

水质保存样品保持的一般条件可以作为不同监测项目样品的保存条件，但是，由于地表水、污废水样品的化学组分不尽相同,我们保存不同样品时，应该充分考虑这种样品的特性，不能死板机械地照搬同一种保存方式，否则容易对结果造成很大的误差。因此，在采样前应根据样品的性质、组成和环境条件，要检验保存方法或选用的保存剂的可靠性。经研究表明，地表水或者污废水在测定重金属铅、镉、铜、锌等时，往往需加入酸的含量达到1% ,才能保证重金属不沉淀或不被容器壁吸附。水样的运输和交接也是水环境监测的核心内容之一。在水样的运输和交接的过程之前,工作人员就应当注重安排好相应的水样的运输工作各个工作，从而能够有效地避免延误问题的出现。在水样的运输和交接的过程中，每当水样完成采集之后，样品采集人员应当立即将其送回实验室，并且在这一过程中根据采样点的位置距离远近程度以及所能够进行的最长保存时间来选择最为合理的水样运输方式。另外，在水样的运输和交接的过程中，水样采集人员应当检查同一个采样点采集的样品是否放在同一个盒子里，以免出现差错。在运输前采样人员应当仔细检查确保所有的水样都进行了装箱工作，并且填写相关的信息以防止水样采集错误的出现。在样品运输过程中必须配备押运人员，防止样品损坏或受玷污。在移交实验室后，样品采集人员和实验室分析人员应办妥交接手续以及相关的交接手续，并在管理程序记录卡上签字，不仅仅是确保样品准确并且在此基础上促进水样管理工作效率的持续提升。整个体系应按照《地表水和污水监测技术及规范》（HJ/T91-2002)及《环境水质监测质量保证手册》（第二版)要求，加强监测质量保证和质量控制工作，确保监测数据真实、准确。

结束语

地表水污染严重威胁着人类的健康和生存，地表水环境监测主要任务是通过各种手段（手动、自动等方式）获取准确和全面的水质数据，从客观上反映水环境质量状况和变化趋势。

参考文献

[1]王洋.环境监测中水样采集的质量控制及其实施体会[J].能源管理探究.2015(2)46-51.

[2]徐少华.水样的采集和保存方法[J].科技传播.2010(18)：35-41.

[3]李贵宝，周怀东，郭翔云，等.我国水环境监测存在的问题及对策[J].标准化.2005(3):57-60.

论文作者:黄宇

论文发表刊物:《基层建设》2017年3期

论文发表时间:2017/5/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/17f09ac7bbfe40525df13d17.html