# 关于汽车防盗技术及其发展动向论文_武晨

国家知识产权局专利局专利审查协作河南中心 河南郑州 450000

摘要：随着车联网的迅速发展，物联网时代也已经来临，车联网技术除联系车与车、车与人、车与路之间的沟通，更重要的是能够保障沟通的安全性。能够通过资料查阅、理论分析、结合实践、总结归纳、提出创新、得出结论的方法步骤，分析解决问题的策略流程。文章研究分析了汽车防盗系统安全和防盗技术的发展趋势，以供参考。

关键词：汽车；防盗系统安全；发展趋势

1 前言

随着社会的飞速发展，祖国人们的生活质量不断攀升，机动车早已晋升为日常生活大众必不可少的出行与交通工具。近年我国汽车工业飞速发展，已为世界范围内汽车生产与销售量居首的大国，公民私人汽车占有量也居世界前列，单单沈阳市就以每日平均700辆（量）的增长速度发展。汽车同样也是居民家庭非常贵重的物品之一。可令人痛心的是抢劫、盗窃汽车已经演变为我国常见侵犯个人财产的犯罪行为之一。为此设计研发的私家车防盗抢设备不胜枚举，但消费者需要的是更加人性化、智能化并且切实有效的汽车防盗抢装置。

2 汽车防盗系统安全

2.1 U盾保护

在车载终端上内置U盾，并且U盾存在相关信息，只能到指定的授权维修服务站或服务点安装或维修，若擅自拆卸或改动，将会引发自毁装置，并将此U盾损毁。引发系统被盗车辆的数据丢失、数据盗用等风险。U盾根据自毁原理，利用电路短路时会产生大量热量使得重要部件烧毁。根据车辆是负极搭铁的特性，在车内外形成一个通路，此通路一旦短路或断路，就会触发继电器，继电器会执行自毁指令，即将核心芯片短路，达到自毁目的，但不伤及其他数据。在维修过程中需要利用车主手机NFC对维修站授权器进行授权，才能将此自毁开关关闭，从而正常维修或修复。

2.2 电子证书

电子证书与纸质证书有着同等的法律效力，是对单个组织机构进行管理的法定标识，具有唯一性、不变性，与纸质证书相比还具有更多优点。

2.3 手机NFC授权

2.3.1 NFC的安全性

目前所用的是一种新的NFC安全交易方法，包括：移动装置扫描NFC标签，以获取NFC标签的安全数据。安全数据包括唯一用户识别码及安全识别码。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆安全识别码为通过专有加密算法对唯一用户识别码进行演算得出，移动装置通过专有加密算法对唯一用户识别码进行演算以确认是否能够得出安全识别码，当确认通过专有加密算法对唯一用户识别码进行演算能够得出安全识别码时，将安全数据发送到服务器。服务器查询是否存储该安全数据，并在查询到已存储该安全数据时，将其预存数据与NFC标签对应的交易信息发送到移动装置，移动装置依据该交易信息进行交易。本发明通过分别在移动装置端和服务器端对NFC标签进行合法性识别，充分保证了NFC标签的合法性，增强了NFC交易的安全性。

2.3.2 手机NFC授权方式

目前智能手机基本将NFC做为标配，在系统中，由手机进行支付并申请电子证书，当电子证书申请成功时服务器会将电子证书下放到车载端以及手机端。每次改动车载端时必须由手机进行授权，手机在第一次对车载端授权时会有记忆功能，不改动就无需再授权。车主也可以设置时间重新授权，以保证数据不丢失。同时在U盾自毁后只能用NFC授权功能使手机恢复数据，并且只需要更换U盾即可。

3 汽车防盗抢技术发展动向

现今用于汽车防盗而设计的电子产品品类繁多，根据防盗方式来区分这些产品可分为如下几种。按设备防盗具体方式区分：油门锁止法、刹车锁止法、方向盘锁止法、变速杆锁止法、车门锁止法和车轮锁止法；按照其能否通过互联驾驶向服务器反馈车辆实时信息分为：单向通信和双向通信。根据防盗器不同功能和构造分为四大类：芯片式、电子式、传统机械式和互联网络的方式；方向盘锁止法、钩锁和变速挡锁止法等均属于传统机械式的防盗装置，其原理是靠机械方式对汽车制动器、离合器、油门踏板或方向盘、变速挡齿轮进行锁止以实现汽车防止盗窃的功能，但不含报警功能。以电子方式进行防盗的装置主要包含按键式、遥控式和片式，通过对点火装置或汽车启动程序进行干扰来实现汽车的防盗功能，能够同时实现声音报警和汽车防盗功能。通过卫星GPS定位来参与汽车防盗系统工作的是网络式防盗器，通过卫星远程信号来对点火、启动装置进行锁定进行防盗，通过GPS定位参数及卫星信号发射（或其他网络定位方式），该装置可将车辆位置信息直接发往报警中心。目前电子式防盗产品是应用最广的汽车防盗方式。可智能化程度更胜一筹的芯片式和互联网络式防盗产品是汽车防盗器的未来发展方向。

随着网络技术的发展，第四代防盗装置核心技术转移到网络技术，我们以 GPS（Global Position System）卫星定位防盗系统为例，通过远程控制汽车发动机点火电路，来达到对被盗车辆的远程控制。与此同时，该防盗系统远程发射被盗车辆的 GPS 卫星定位信息，将汽车运行参数与经纬坐标位置发送到车辆报警中心，此防盗器属于网络式电子防盗器。这种防盗系统地优点是：实时性强，功能全，可以远程监控。缺点是：运行费用高，每月都要服务费用，另外系统存在信号死角，易受到破坏，价格昂贵，安装复杂。另外，目前市场中蓝牙技术在第四代防盗器中的应用也逐渐兴起，具有免接触的新型产品特性，可国内未能普及。人工智能依旧是世界科技发展的主流方向，汽车防盗技术也朝着更加智能化的方向发展，目前市场上的汽车智能终端产品，将汽车防盗、报警、导航、显示、多媒体、远程控制等技术全部集成在一个终端模块上。

4 结束语

随着车联网的发展，车辆以及车联网的安全问题也备受重视。在个人隐私容易被泄露的今天，针对所有人对于信息的不信任，给出了初步的解决方案：汽车远程启动及防盗系统。即使给出了这样的初步解决方案，但该方案的安全性如何保证、未来车联网的信息安全以及车联网本身的安全如何保证等问题也将随着车联网技术的发展被越来越多的人重视。

参考文献

[1]吴修义.智能化——汽车防盗发展方向[J].汽车与配件，2004，22：42-43.

[2]杨波.浅谈汽车防盗器的应用与发展[J].大众科技，2006，01：24-25+39.

[3]赵娟.简述汽车防盗器的应用与发展[J].港口科技，2008，10：25-28.

[4]连文香，席海亮.禁进入式汽车防盗装置的应用现状与发展特征[J].机械研究与应用，2013，01：138-139+142.

论文作者:武晨

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第18期

论文发表时间:2017/12/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/17fcad3a3e2276395734ad1c.html