# 高层建筑给排水消防设计关键技术论文_蒋小虎

杭州市建筑设计研究院有限公司 浙江省 310002

摘要：由于我国社会经济以及建筑行业的不断发展，人们对高层建筑安全提出了更高的要求。众所周知，高层建筑的消防安全具有重要影响，其既关乎到人民的财产安全与生命安全，又关乎整个社会的可持续、稳健发展，还会对建筑工程的质量和安全产生影响。为了有效确保高层建筑消防安全，必须将高层建筑给排水消防设计工作做到位。鉴于此，文章针对高层建筑给排水消防设计关键技术要点内容进行了分析，以供参考。

关键词：高层建筑；给排水消防设计；关键技术

1导言

设计人员在设计高层建筑施工图纸的过程中，一般都会就给排水消防系统开展一系列的设计工作，其实际内部的施工环节十分的复杂，且其系统自身的复杂性也会比较强，这就会在根源上，提升了高层建筑给排水消防设计工作开展的难度。就其项目的消防设计进行分析，找出其所存在的问题，归纳并总结其问题，严格依照开展项目的施工等各项工作，让给排水消防系统可以始终维持一种正常的使用状态，切实的保障人们的生命及财产安全，提升建筑设施的品质。

2高层建筑给排水消防设计存在的问题

2.1设计重视程度不足

消防安全设计工作对于高层建筑设施来说，其设计工作开展的效用极强，需要加大对其模块设计的重视程度。把给排水和消防安全整合成为一个整体，这样可以更好的保障高层建筑设施自身的消防性能。在开展设计工作的过程中，既要把给排水系统和消防安全系统分隔开，彼此进行分离化的设计，但是又需要让其保持一定的联系。举例来说，消防系统中的用水，在完成项目设计工作之后，要开展消防审查工作，并把审查的建议内容放置到设计的方案内，当项目构建施工竣工之后也需要让其通过一系列的审查，检验其房屋建筑设施的稳固性以及消防安全性，只有在审核达标通过之后，才可允许其建筑设施正式投入到使用当中，不可忽视审查工作的开展，这类忽视审查工作的行为很容易给建筑设施埋设下安全隐患，是一种完全不负责任的表现行为。

2.2自动喷水灭火系统设计问题

首先是设计师在没有吊顶的场所设计直立型喷头的时候，按照有吊顶的规范布置，导致喷头与梁、风管或者其它电气桥架的距离不符合规范要求；其次是设计师在设计图纸上布置喷头，通常忽略了施工的可行性，很容易造成火灾发生时，不能及时扑灭火灾，严重影响了建筑消防安全性。由于火的蔓延速度是非常快的，在受到风力的影响，会造成居民周围的设备以及环境都会产生一定程度的影响，现场的火灾现象对给排水系统影响是非常大的，不但降低了救火的能力，还会对居民居住的环境造成非常大的影响以及破坏能力。

2.3消防给水管网存在的不足问题

消防给水管在整体给排水消防系统当中所扮演的角色尤为关键，一旦消防给水管产生渗漏以及爆管等的现象，那么其就会阻碍并影响到后续给水消防工作的开展。消防给水管的布置必须要足够的合理化，另外其还需要适当的提升试验强度及抗腐蚀能力，若其检测没有通过，就要立即安排更换管材，不可过于注重成本费用，贪图眼前的蝇头小利，避免其出现偷工减料等的行为。在设计施工过程中，必须要严苛的依照规范开展各项工作，让其设计和施工可以保持一种同步化的状态，避免其在施工程序中存在任何的不足性问题，这样会影响到消防系统的正常运行。

3高层建筑给排水消防设计关键技术要点分析

3.1消防水泵房的设计

消防水泵房始终是高层建筑给排水消防系统中的核心部位，所以该位置的水泵运行状态会直接影响到其供水水量和水压的大小，也就是关乎到消防给排水系统能否正常工作。若其供水缺乏正确性，那么就会使得消防系统的效用无法有效的展现出来。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆若其水源供给不够充足，那么即便是再好的消防系统也无法发挥出其自身的效用。因此，工作人员必须要高度重视消防水泵房的设计以及建设工作的开展。让其用水量可以在满足人们生活用水需求的同时，达到储备消防用水的水量供给要求标准。消防水池就是消防水源，其在市政给水管道供水量不达标时可以满足消防用水量需求，是一种非常重要的安全设施。消防水泵房设计工作的开展必须要考虑好消防水池内水的循环设计工作，防止其出现死水区，适当的加设导流墙，让循环水泵的池水可以保持一种正常的循环状态。在选择使用消防水泵的过程中，必须要在满足规范的前提下优先选用运行效率高的水泵达到节能的目的，另外还需要重视开展防超压的设计工作，增设水泵出水口泄压阀设置，可以较好的解决超压的问题，从根源上，降低其给水泵所造成的不良影响，同时其还可以较好的延长水泵的使用年限。

3.2消火栓的设计

建筑物室内消火栓一般包括：消火栓箱、消火栓、水带接扣、消防水带、消防水枪、软管卷盘。消火栓给水系统中应按照规范规定和设计要求，在需减压处设置减压孔板或者采用减压稳压消火栓等减压装置，避免消火栓栓口的水压过大，影响消防救援。同时消防电梯前室以及楼道都会有消火栓，消火栓要保证水柱能到房间的任何地方，要不断地制定防火安全措施，制定完善的消火栓灭火方案，或者定期就要进行消防安全演练，开展各种安全预演的实习工作，在进行演练的过程中，要强调消火栓安全工作的重要性，同时要保证预演的真实性，才能有效地保证，问题出现的过程中工作人员在面临真正火灾过程中，工作人员的真实应变能力。由于火灾的后果会产生一定程度的损坏问题，消防人员除了要保证演练的真实性，还应该要求工作人员掌握对防火设备的正确使用方法，才能有效地保证人员的生命安全。

3.3自动喷水灭火系统的设计

自动喷水灭火系统始终是高层建筑设施当中使用频率较高的一类消防灭火形式，通过开展该系统的设计工作，完成消防系统的关键设计任务。给其消防安全带来更大的保证，凸显出系统的使用职能，因此，给排水消防设计始终都是高层建筑设施的重要组成部分。自动喷水灭火系统是我国原本大流量水喷淋系统演变成为小流量水雾系统的安全性系统。该系统满足启动条件时，检测到火情就会喷水进行消防，并同时发出警报。自动喷水灭火系统既避免大量水流喷射造成的设施损坏以及水资源浪费，同时也能降低灭火带来的负面影响。它的设计可以分以下几部分进行分析：第一步，对喷头的设计，要按照相关的规范，支管喷头的数量不能超过八个。在设计走道喷头的时候，要在配水支管接出，解决走道内自喷配水管管径过大的问题。第二步，要重视对配水管入口压力的校核，超压时需要进行减压设计，可以在自动喷水灭火系统布置之后，对入口的水压进行精确计算，进行减压处理的同时也要考虑到建筑的高度以及管道水力出现的损失。第三步，在进行末端试水装置的设计时，末端试水装置的型号要与试水接头出水口的流量系数相匹配，排水管要注意管径规格、材质、通气方式及排放方式。

4结束语

总之，近些年来，我国城市化的发展速度逐渐的变快，高层建筑设施的数量开始不断的增多，高层建筑设施也成为了城市发展的重要标识。在高层建筑设施当中，其实际所存在的安全隐患问题比较多，想要进一步的提升并强化高层建筑设施的安全性能，那么相关的工作人员就需要加大对给排水消防体系使用以及设计的重视程度，赋予其较强的便捷性，保障消防工作开展的安全程度，就原本我国给排水管网所存在的安全隐患问题进行处理，及时的消除掉设计不完善等的设计问题，直面处理问题，不能逃避，要尽可能的降低人们所遭受到的生命和财产损失。

参考文献

[1]廖斌.解析高层建筑给排水消防设计关键技术[J].建材与装饰,2018 (03):89-90.

[2]李荣强.高层建筑给排水消防设计的关键技术探究[J].科技创新与应用,2017(32):128+130.

[3]李圆.浅析高层建筑给排水消防设计的关键技术[J].智能城市,2018,4 (23):24-25.

[4]陈建京.解析高层建筑给排水消防设计关键技术[J].绿色环保建材, 2019(07):58+60.

论文作者:蒋小虎

论文发表刊物:《基层建设》2019年第33期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1806bc82550f2f46be4d742f.html