# 市政给排水管道遇软弱地基的设计要点及处理方式刘景月论文_刘景月

摘要：软弱地基就是一种很常见的给排水管道施工中的地质情况。针对这种状况，市政给排水管道的施工过程中既要做到对给排水管道设计的把控，又要运用有效的方法对软弱地基进行处理。本文对在结合软弱地基各种特性的基础上，对给排水管道在施工阶段应采取的处理方式进行了阐述，希望能对我国市政给排水管道工程的设计与施工提供帮助和参考。

关键词：市政建设；给排水管道；软弱地基

前言

市政给排水管道影响因素较多，软弱地基具有一定的特殊性,对管道安装的稳定性和运行安全性具有较大影响。针对市政给排水管道工程中遇软弱地基情况，需要对设计要点进行明确，并采取具有针对性的处理方式。

1常见几种软弱土的主要特性

1.1淤泥及淤泥质土

这种软弱土最大的特点就是含水量高，往往能达到40%-90%，天然孔隙比往往大于或等于1.0，在我国东南沿海分布较多，我市潜丘地区及城市北部下游地区的米东区、水磨沟区等多有分布。主要工程特性是抗剪度低、压缩性高、透水性低、具有触变性和流变性等等。在给排水管道工程中，最主要的影响问题是由于地基承载能力低导致的地基沉降幅度大以及不均匀沉降。

1.2冲填土

主要由水力充填泥沙沉积形成。主要特性是含水量大，压缩性高，强度低。充填土的颗粒组成与排水固结条件对工程性质都有比较大的影响。如果充填土的含砂量多，就不算软弱土，而如果粘土颗粒含量较多，在强度和压缩性方面的表现就会比较差，需要进行相应的处理增加承载力。

1.3杂填土

杂填土往往含有大量的建筑垃圾、生活垃圾或者工业废料等杂物，因其含有的杂物种类比较复杂，性质也有着比较大的差异。这种土质最主要的特性就是结构松散、均匀性很差、承载力较低、压缩性高，存在浸水湿陷的问题，不能满足管道设计承载力要求。这种土质在给排水管道工程施工中需要进行比较复杂的勘测与处理，因为即便距离很近的两处施工地点，如果主要构成成分是杂填土的话，压缩性和承载力都很可能存在很大的不同，因此需要进行较为细致的估测与处理。

1.4其他高压缩性土

例如松散粉细沙、湿陷性黄土、膨胀土、盐渍土、红粘土以及季节性冻土等特殊土等等，也属于需要进行地基处理的软弱地基范畴。

2软弱地基设计要点

2.1统筹兼顾

设计保障工程有序进行的基础，针对给排水管道软弱地基设计，需要坚持统筹兼顾原则。统筹兼顾是指设计阶段对各项要素进行明确，能够综合考虑各项问题，并对整体因素进行协调。设计内容包括工程造价、管道埋设深度、管道流通量等，基于统筹兼顾原则，能够发现各项节点中存在的问题，并在设计过程中对其进行优化。

2.2细节参数

细节参数设计是保障排水管道质量的关键要素。在具体设计中，需对整体结构进行模型构建，并在模型中对相关参数进行设定，观察管道施工的质量影响因素，使其能够满足具体建设的要求。此外，通过模型参数优化，可对混凝土石灰比、管道施工结构、接口参数、材料性能等进行明确，使其成为质量施工的重要保障。

2.3处理方法

针对软弱地基管道施工设计，如何对地基进行处理，使其能够承载管道运行，减少土壤环境、水分环境、地质环境等造成的不良影响。在方法设计中，需对地质结构进行勘察，并对地质样本数据进行采集，实现控制土壤结构、夯实地基基础增加承载力和加强整体性的目标，能够保障软土地基下管道的有序施工。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3给排水管道软弱地基处理方法

3.1深层桩搅拌处理方法

软弱地基是指结构性能较差、稳定性能较弱的土质结构，若处理不好，很可能会造成严重的水渗透，甚至会导致其出现严重的不均匀沉降，不仅仅会影响管道施工质量，很有可能会产生一定的安全隐患。基于给排水管道的设计理念，需从稳定性、结构性角度出发，结合实际的地质情况，科学应用处理方法。深层搅拌桩是一种简单、便捷的地质处理方法，能够规避软弱地基对管道所造成的不良影响。例如，某工程在综合考虑地基结构情况下，决定应用搅拌桩的方法对软弱地基进行处理，在具体处理时，将搅拌桩安置在管道下方，使水泥与土发生一系列物理化学反应，通过地基的复合作用，使软土硬结而提高地基强度承载管道的重力。经过搅拌桩处理之后，软弱地基稳定性得到了有序提升，减少了不均匀沉降发生的可能性。

此外，由于软弱地基的含水量较大，导致结构比较脆弱，在抗形变能力上较弱，具有一定的流体特征。基于此，在具体施工中，在管道底部铺置大量的碎石、碎砂，利用固定材料对地基进行加固，并通过设计井点的方式，将地基中的多余水分排出。借助此方法，利用空隙压力的排挤作用，减少了软弱地基中的水分含量，为固结处理软弱地基创造了良好的条件。深层搅拌桩在地质结构较为柔软、淤泥量较大、水分含量较多的位置应用比较广泛，能够有效提高地基的承载力。在具体施工时，需要保障桩中心线与管道中心线重合，并核对桩基顶部标高，通过底部加设牢固的方法，对软弱地基进行处理。

3.2管槽开挖技术处理方法

管槽开挖是指通过分阶、支护的方法，对管槽位置进行处理，能够有效解决软土地基中存在的问题。在具体工作中，需要在放坡支护的基础上，进行下一步的管槽开挖。例如，某市政排水工程中，由于在污水管管槽开挖作业中，为了避免开挖对其他结构所造成的不良影响，避免桩基因开挖而受到损伤。在实际作业是，应用分层管槽开挖技术，第一层挖掘深度小于1米，宽度应小于2米，利用小型机械设备进行开挖作业。在第二层以及后续层开挖作业中，应用人工管槽开挖的方式，保障管槽开挖深度小于0.7米，宽度同样小于2米。在具体施工过程中，该工程部门结合管道的数量、敷设深度，对挖掘层数量进行明确，并通过严格施工作业监理，对超挖情况进行控制。

在此工程中，槽沟底部宽度与混凝土的宽度保持一致，均为1米，为后续排水施工奠定了良好基础。最后，该工程部门为了保障整体施工的质量，在搅拌桩施工基础上，在搅拌桩施工之前，在底部安置了直径为10厘米，厚度为5厘米木桩，对搅拌桩起到一定的保护作用，避免后续施工对软弱地基所造成的不良影响。基于搅拌桩技术的管槽开挖技术，可有效提升软土地基的稳定性，使其能够发挥良好的基础作用。

3.3增设加固墩处理方法

基于给排水管道施工遇软弱地基的情况，加固墩处理也是保障管道施工质量，处理软弱地基的有效方法之一。由于管道在正常运转情况下会具有一定的外推力，而在未安装承插管、弯管的情况下，其生成的外推力会更加明显，会导致管道接口的承载力超出额定值，导致管道出现严重的脱节情况。基于此，在对软弱地基处理时，可在管道的缩管位置、弯管位置、三通位置增设加固墩，使其能够与地基进行协调作用，实现承载管道的目的。此处理方法具有一定的便捷性，在操作上也十分简单，需要给予施工过程高度重视。若增设加固墩的位置出现偏差，未对其进行调整优化，会导致其在运行过程中出现问题，会受到软弱地基的影响。所以，在考虑是否加设管道的基础上，对管线间距等进行明确，决定是否应用入地的地基处理加固方法。

结语

总而言之，由于软弱地基的对整体工程的影响较大，其在稳定性、渗水性上均具有一定的弊端，有关部门采取科学的处理方法，减少地基因素对管道施工所造成的影响。本文从搅拌桩、管槽、加固墩的角度出发，提出了软弱地基的处理方法，具有很强的现实意义以及指导意义。

参考文献

[1]熊晓壮，肖穗芳，吴海波.市政给排水管道设计遇软弱地基的处理方法[J].低碳世界，2015（01）:58-59.

[2]叶晔.浅析给排水管道设计遇软弱地基的处理方法[J].门窗，2013（07）：225.

论文作者:刘景月

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1827096684c93273075843f6.html