# 建筑工程地基基础施工技术及质量控制论文_刘立跃

身份证号码：32082119730205XXXX

摘要：现阶段，随着经济的发展，中国的建筑业发展迅速，对建设项目的基础建设提出了更高的要求，在建筑工程的整体设计中，经常会出现地基强度不足，抗压抗震性不强，沉降不均匀的情况，这就要求设计部门根据实际情况设计基础，基础治疗有很多方法，每种方法都有其自己的环境和范围，在施工过程中，必须注意施工方法的局限性和优缺点，每个项目必须基于基础的实际情况，处理要求和技术难关，综合考虑了工程成本和其他方面，以确保以合理的方式处理基础。

关键词：建筑工程;地基处理;基础工程;施工技术

1引言

基础工作是建设项目的开始，其坚固性直接决定了整个建设项目的稳定性，如果基础工程的施工质量存在问题，建筑物的主体结构将变得不稳定，并且会受到不同程度的伤害，损失和严重性可能会导致人身伤害或死亡，因此，在建设项目的建设过程中，建设管理人员应注意建设项目地基工程的施工质量管理，加强基础工程的施工技术，从而保证建筑施工的质量安全。

2建筑工程基础工程施工技术的特征

2.1地形的复杂多变

我国占地面积大，幅员辽阔，这就造成了地质多样性。例如有的地方属于淤泥地质，还有些地方属于冻土地质。另外我国很多地区都处于地震频发区，这就对地基有了更高的要求。因此在进行房屋建筑时，地区的复杂地质条件就增加了地基基础工程的难度，使得建筑工程的施工难度有所增加。

2.2严重性

如果在房屋建筑工程中，出现低级基础质量问题，就会造成严重的损失，甚至是毁灭性伤害。如果低级稳固性不强，就会损坏整体工程结构，而往往这种损坏不易弥补，这就容易引发重大安全事故，威胁人们生命安全以及财产安全。

2.3多发性

现阶段，我国房屋建筑工程进行地基基础施工时，其施工技术具有明显的多发性。由于在工程建设过程中，地基会受到多種地质条件的影响，而且，我国缺乏对地基基础工程施工技术的研究，这就造成很多建筑工程中地基基础设计不完善，从而导致在实际施工时引发各种问题，最后导致房屋裂缝、倒塌等情况出现，严重威胁施工企业的经济效益。

2.4隐蔽性

房屋建筑工程的主体要在地基基础之上，而一般情况下，房屋建筑工程地基基础一般不会暴露在外，因此，地基基础工程具有一定隐蔽性，这样一来，无疑增加了房屋质量监督的难度，同时，不利于进行事故处理。

3建筑地基基础施工技术要点

3.1换土垫层法

当发现建筑物基础下的持力层变得相对来说比较软弱，很难达到上部荷载对地基的要求的时候，建议使用这种方法来处理软弱的地基。也就是说，此种操作方法大多数是在挖除软弱地基中存在的不良土壤的运用较多，紧接着填换上质地坚硬的碎石等原料，使软弱土质得到有效改良。纵观此种处理方法和相关的施工流程，不难发现，进行市政工程软土处理的环节中，科学合理的运用换填法，不仅可以在一定程度上使得施工工序得到优化，而且还能一步到位，对施工步骤化繁为简，操作起来极为方便，而且运用此种方法处理过的软土也收到了较为理想的施工效果。不仅如此，还因为这种处理方法之对于相应的填换材料在强度上又一定的要求，对于其他方面要求甚少，在施工操作中完全可以就地取材，直接用于填换就可以了，极大的提升了施工操作效率。

3.2夯实地基法

在房屋建筑施工中，地基挖掘完后，要用强夯法将土层压实，压实后对强夯点进行测量定位，一定要十分精准。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆首先要用推土机进行地基土的首次预压实，然后进行夯点测量。高的地基间数量还要用竖井排水以及填充砂石垫层，以免施工设备进人地基区域后无法承受重力发生下限问题，使而延误地基的正常进度。避免出现塌陷的出现，还要注意消除孙隙水压，以免影响设备的使用。

3.3地基开挖施工技术

在进行地基基础施工时，地基开挖属于地基工程的初始工序，一般在进行地基挖掘时，会直接使用挖掘机进行相应的挖掘工作。在挖掘时需要注意，要按照施工图纸对地基进行开挖，不能随意挖掘，也不能挖掘过度，必须按照地基设计标准进行挖掘施工，当达到设计标准后，需要对地基进行排水处理，并且要确保在排水过程中排水的通畅性。另外，还要注意在进行地基挖掘时，要测量地基的密实度，必须保证地基的密实度能够满足施工需要。

3.4挤密桩地基施工技术

在房屋建筑工程地基处理过程中，挤密桩地基施工技术也属于关键技术之一。挤密桩地基施工技术自身体系较为健全，因此，使用效果较好。挤密桩施工技术的原理是夯实地基基础，增强地基承载力以及地基强度。通常会使用重锤等机械对地基进行击打，通过击打，在地基中植入钢管，之后通过侧向挤密对地基的密实度加以改善。之后拔出钢管，进行灰土的回填处理，并且对回填土进行夯实。经常使用到的挤密桩地基施工技术有砂石桩地基、水泥土复合桩地基、水泥粉煤灰碎石桩地基等。砂石桩、碎石桩施工技术常用于较弱土体的地基，并通过高压水冲刷处理，回填的砂石就会形成密实桩体。

3.5 完善修筑技术

为了保障地基基础的施工质量以及不对自然环境造成影响，就需要完善地基的修筑技术，在施工过程中对施工技术也要进行严格的控制，挖掘时把握好挖掘深度，避免对地下水造成污染。完善修筑技术会在很大程度上提高地基基础的质量，为此需要得到相关人员的高度重视。

4建筑地基基础施工质量控制措施

4.1对施工地点的进行合理选择

地基基础施工过程是整个建筑施工过程的基础环节，其质量好坏会直接影响到后期的施工，也会影响到整个建筑物的质量，为此控制地基基础施工质量是当前建筑行业必须重视的一个问题。首先，需要清楚有哪些原因影响到地基基础施工质量，施工地点的土质状况就是其中重要的一个因素，如果土质不均匀，极易发生地基沉降，这是目前建筑物最易产生的一个问题，造成这一问题的原因除了与土壤的状况有关，还有施工地点的岩石情况以及地下水等方面有着非常重要的关系，因此在施工之前需要相关人员先对施工地点的情况进行综合考察，清楚周围地质环境的具体情况。

4.2加强施工管理技术人员素养

随着社会专业分工的不断细化，在工程管理人员的选择中要重视相关人员的专业性以及资质认定，比如必须通过建造师考试或造价工程师考试并获得证书。项目经理要由取得建造师并且具有能力的人担任，充分发挥人才在工程建设当中的作用。施工单位不仅要重视技术人员的专业能力、职称、资格证书，还应该加强对工程管理人员的继续教育，不断提高工程管理人员的技术能力，以促进工程管理水平的发展。

5结束语

总之，改革开放以来，随着社会经济的快速发展，人们的生活水平不断提高，对房屋建设的工程质量要求也越来越高。而房屋建设施工中，地基施工技术是影响建筑安全稳固的关键因素，但由于不同地区体制土层不同，在地基处理施工技术具有较高的难度和较大的复杂性。所以，在实际施工过程中要详细勘察施工现场并根据具体情况制定切实可行的施工方案，以此提升地基的承载能力，加强其强度，从而保证建筑物的质量及安全。

参考文献：

[1] 王凤亮.房屋建筑工程中地基处理施工技术的探讨[J].现代装饰，2011.

[2] 张国强.房屋建筑工程中地基处理施工技术探讨[J].科技传播，2011.

论文作者:刘立跃

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/182ae64d9f2400131bdc0332.html