# 桥梁工程大体积及大面积论文_吕真真

广西建工集团第五建筑工程有限责任公司设计研究院

摘要：大体积以及大面积混凝土施工在桥梁工程中比较常见，通过加强施工技术的效果能够使大体积以及大面积混凝土的性能加强。为了提升混凝土的整体质量，应合理进行设计和施工，保证混凝土施工效果。本文对大体积混凝土结构产生施工质量问题的原因进行了分析，阐述了桥梁工程大体积混凝土及大面积混凝土设计，之后提出了桥梁工程大体积混凝土及大面积混凝土施工措施，包括分块浇筑施工，合理安排施工流程，进行混凝土振捣施工，收浆抹面及施工缝处理，混凝土养护处理。通过加强桥梁工程混凝土施工的质量，可以使混凝土的结构发挥出更好的作用，提升工程水平。

关键词：桥梁工程；大体积混凝土；大面积混凝土；设计构造；分块浇筑

引言

桥梁工程建设中质量对城市的交通发展有着重要的意义，工程质量问题会影响人们的出行，导致安全事故，还会影响社会的和谐发展。目前大体积混凝土施工中包括较多的质量问题，为了加强施工的质量，需要对混凝土进行合理的设计和施工。通过对大体积以及大面积混凝土的合理设计，保证混凝土的性能，同时加强施工的效果，为工程的建设带来保障，进一步提升工程的施工水平。

1大体积混凝土结构产生施工质量问题的原因

混凝土作为一种非匀质的材料，其中的材料种类比较多，混凝土具有抗压性，实用性强，应用的效果比较显著，能够用于多种建筑之中。同时，混凝土具有抗拉强度低以及容易产生裂缝的缺陷，这对建筑的质量造成了影响。通过对桥梁工程的研究，可以发现混凝土裂缝问题的产生是造成质量问题的因素，而不是自身的结构强度影响。大体积混凝土结构的裂缝不是外荷载导致的，在水泥水化的时候，会产生大量的热量，导致混凝土受温度影响发生收缩，导致收缩应力的产生以及温度应力，最终导致了裂缝的问题。所以，大体积混凝土结构施工中需要合理的控制温度应力以及变形情况，避免对工程的质量造成影响。

2桥梁工程大体积混凝土及大面积混凝土设计

首先，需要合理的选择材料，大体积以及大面积混凝土在水泥选择中需要采用水化热低的水泥，包括低热矿渣硅酸盐水泥等材料，使水泥的水化热降低，减少影响，避免水泥的温度升高。在机械浇筑的时候，需要选择中砂细骨料，这种材料可以减少水泥的用量，使混凝土的使用效果加强。当采用泵送的时候，粗骨料中应选择用在5—20mrll范围的粒径的连续级配石子，防止混凝土的收缩。

其次，应增加胶凝材料的使用，在工程建设中，需要的大体积混凝土较多，设计混凝土的时候应保证强度为C 4 0，这样可以达到相应的要求。通过增加胶凝材料，可以是混凝土的强度提升，在浇筑的初期阶段，强度不足，弹性模量也不足，这个时候会导致水化热温度提升的现象，同时约束变形的能力较低，难以达到相应的要求。随着混凝土的增加，强度会逐渐的提升，弹性模量也会增加，这个过程中，约束作用会更加显著，进而使温度应力提升。

在混凝土的抗拉强度与温度应力相偏离的时候，混凝土会出现变形问题，混凝土中如果可以使用掺合料，应利用提升温度应力降低技术进行处理，在其中添加粉煤灰，减少水泥的使用，降低成本。同时，这种方式可以使水化热减少，加强混凝土的性能，为工程的建设提供保障，避免混凝土在后期产生质量问题，使温升高峰期更晚出现。

最后，应选择一些适合的外加剂，利用高效减水剂进行处理，通过分析发现，经过这种方式的处理，可以使混凝土的内部膨胀应力提升，减少收缩中的应力，使混凝土不容易产生裂缝问题。膨胀剂应选择类似无水硫铝酸铝等物质，通过外加剂的天际使混凝土的自身抗裂性加强，进一步提升混凝土的性能。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3桥梁工程大体积混凝土及大面积混凝土施工措施

3.1分块浇筑施工

在施工中，为了降低大体积混凝土的内外温差，应采用分块浇筑的方式，包括分层浇筑以及分段跳仓浇筑施工，分层浇筑中包括全面分层、分段分层以及斜面分层，使用全面分层可以是混凝土的散热效果加强，不容易产生裂缝问题，但是应注意混凝土的生产运输能力，使其能够在连续浇筑施工中不会产生施工缝。分段浇筑施工适合生产能力较低，同时对混凝土抗渗的需求较低的桥梁工程结构，斜面分层法可以用于平面尺寸比较大，厚度较小的结构之中。

3.2合理安排施工流程

大体积混凝土施工的流程对温控有着较大影响，通常应控制上层混凝土的浇筑时间，使其能够在下层混凝土温度降低到一定范围，使上层混凝土浇筑之后下层混凝土的回升值不超出原本的最高温度，还应将间隔的时间缩短，保证下层混凝土初凝之前进行上层浇筑施工，控制好间隔时间，使其不超出初凝的时间。

3.3规范进行混凝土振捣施工

为了保证大体积混凝土的质量，需要采用振捣方式进行处理，结合结构钢筋间距来选择适合的振捣装置，在振捣中需要在浇筑带的前后布置上振捣棒。首先应在甭管出料口中，保证上部混凝土的性能，通常由于结构内钢筋布置密度大，第二道布置在混凝土的坡脚位置，使下部的混凝土的密度提升，在施工中应确保振捣的效果，一边浇筑进行振捣，振捣施工中移动距离应不超出半径的1.5倍，还应在施工中避免与模板、钢筋之间产生碰撞，在振捣上层混凝土的过程中，需要保证振捣棒插入到混凝土深度的10cm以内，达到施工效果之后应停止下沉，保证表面没有气泡，并且泛出白浆。为了加强混凝土的施工质量，应采用二次投料的砂浆裹石，或者利用净浆裹石技术加强混凝土强度。应提升混凝土的抗拉强度以及极限抗拉的值，之后利用二次振捣的施工方式将混凝土中的沁水情况去除，避免在混凝土结构之中产生空隙，影响质量，进而使混凝土的施工质量提高。

3.4收浆抹面及施工缝处理

大体积混凝土浇筑施工之后表面的水泥浆层厚度大，在初凝之前需要进行多次的收浆施工，将表面进行打磨，同时应将混凝土裂缝闭合。在初凝前需要使用木抹子进行收浆抹面处理，之后用铁抹子进行压平处理，将平整度的差距进行合理的控制。大体积混凝土施工需要进行反复的浇筑，因此会产生施工缝，水平缝一般根据施工缝进行处理。大部分采取预埋连接钢筋的方式，使两端深入到上层和下层之中，加强连接效果。但是在浇筑第二层的时候，需要将第一层的混凝土表面进行凿毛，将浮浆去掉，之后可以进行上层浇筑施工。

3.5混凝土养护处理

大体积混凝土养护的应用是为了保持混凝土表面温度不致过快散失，降低混凝土表面的温度梯度，防止产生表面裂缝，也是为了充分发挥混凝土性能和材料的松弛特点。需要保证混凝土的平均总温差所生的拉应力小于混凝土抗拉强度，避免产生贯穿裂缝。保湿的作用是防止在强度发展阶段的混凝土表面脱水而产生干缩裂缝，可使水泥的水化顺利进行，提 高混凝土的极限拉伸强度。承台大体积混凝土浇筑完毕后，应在12h内覆盖薄膜一层，面再加湿麻袋压住，并浇水养护，以达到适度保温的效果，养护时间不能少于14d。

结语

桥梁工程施工中，混凝土的质量性能发挥了重要的作用，为了保证混凝土的施工效果，应采取有效的方式进行混凝土设计和施工，保证混凝土的性能符合施工的要求，同时加强混凝土施工的质量，为工程的后期使用带来有效保证，促进桥梁建设的发展。

参考文献：

[1]宁宇.桥梁工程大体积混凝土施工质量控制简述[J].四川水泥，2018，（9）：58.

[2]孔德芬，陈秋花，严梦涵.大体积混凝土施工技术在市政桥梁工程的应用[J].建筑工程技术与设计，2019，（9）：2537.

[3]窦艳国.略谈桥梁工程大体积混凝土裂缝成因[J].建筑工程技术与设计，2018，（16）：2766.

[4]周钊.大体积混凝土在桥梁工程中的应用[J].科技资讯，2018，16（12）：51，55.

论文作者:吕真真

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/183cbd5b53f9a0ce69171934.html