# 化州机场路工地试验室标准化组建与检测管理论文_李春婵

广东翔飞公路工程监理有限公司 510500

摘要：针对化州机场路工地试验室标准化建设与检测管理过程中存在的问题，结合机场路工地实际工作情况，探讨了目前试验室组建与管理的形势下，怎样稳步推进化州机场路工地试验室标准化建设，更好地发挥试验检测数据在工程检测管理中的关键作用，并阐述化州机场路工地试验室管理的具体内容，从而有效控制和提高化州机场路工程质量，保障化州机场路建设质量具有重要的意义。

关键词：工地试验室；组建；检测管理

前言

工地试验室是工程建设项目质量管理的重要部门，担负着指导现场施工及客观、准确反映项目实体质量的重要职责。试验检测是工程技术人员用来控制和管理工程质量的重要手段。试验检测资料为工程技术人员实现质量科学化、管理制度化提供了有力的依据。

1化州机场路工程概况及组建管理依据

1.1工地试验室概况

化州机场路工地位于茂名化州市西南面，工程起点接化州市环城西路，向南跨越橘城西路（S284）和河茂铁路后开辟新线到达杨梅镇，与县道X623平交后局部利用县道X623进行改建，途经沈海高速杨梅出入口连接，路线全长15.315km。

1.2组建管理依据

为加强化州机场路工地试验室管理，规范本工程工地试验室试验检测活动，根据本工程项目招标合同文件、国家相关法律、法规及规范性文件、《公路水运工程试验检测管理办法》（交通部2005年第12号令）、《广东省高速公路建设标准化管理指南（试行）》（粤交基[2010]1375号）、《广东省交通运输厅关于公路水运工程工地试验室的管理办法（试行）》（粤交基[2011]1671号）、《关于贯彻<广东省公路水运工程工地试验室管理办法>的实施意见》（粤交监督[2012]27号）、《交通运输部办公厅关于印发工地试验室标准化建设要点的通知》（厅质监字[2012]200号）、《公路工程工地试验室标准化指南》等文件，并结合化州机场路工地实际情况进行试验室组建及检测管理。

2化州机场路工地试验室的标准化组建

2.1试验室选址

在进行工地试验室建设时，需要先做好选址工作，作为一个相对独立的部门，选址需考虑的因素主要包括:

1.靠近工地，交通方便：工地试验室应该设置在具有水源、能源、信息交换条件等地区，必须避免对施工干扰以及交通应便利。尽量设置在所管辖标段的中部，便于集中管理。

（2）工地试验室场地的选择应充分考虑环保、安全及施工要求等要素。试验室选址应合理，周围无高压电源、高频、无工业震源等其它污染；应在有关规定的安全距离之外存放易燃易爆物品的临时库房。应硬化试验室的周边场所、交通通道及排水设施应合理完善。

2.2工地试验室建设

工地试验室的建设应坚持功能分区设置、场地布局合理、组织互不干扰、经济适用等原则，以尽可能确保检测数据的客观性和准确性，具体规划包括：

（1）工地试验室应将生活区和工作区合理分开设置，并且工作区可分为办公室和功能室两部分。

（2）功能室应根据规模特点和工程内容设置，一般可分为样品室、集料室、土工室、化学室及水泥室、力学室、水泥混凝土室、标准养护室、现场检测室、储物室等

（3）工地试验室可就搭设板房或就近租用公或民用建筑。试验室结构设计时应考虑空间跨度、台风等极端天气的影响，必要时应进行加固处理，保证其使用期内安全可靠；试验检测环境应满足所开展的检测项目要求，且布局合理、干净整洁。

（4）办公室应保持整洁美观。

（5）各功能室应有良好的通风、采光及保温、湿等条件。混凝土标准养护室需具备自动恒温、湿功能，并要放置不少于两个温湿度计；有温、湿度要求的专业试验室应悬挂温、湿度计，对于空间较大的功能室应在功能间布置超过两个或以上的温、湿度计。

（6）工作台设置，操作台高度为70-90cm，台面宽度为60-80cm，台面应平整、抗折、坚固、耐腐蚀及耐磨，并且台面采用耐磨光洁的材料，并确保美观实用，台下可做隔层或设置储物柜，而且储物柜应采用统一材料遮挡。

（7）各种仪器设备布置合理有序，粘贴或悬挂标识牌，标明名称、规格、型号、状态。

（8）各操作间主要设备旁墙上应悬挂统一规格(60cm×80cm)的试验仪器设备操作规程标牌。

（9）各操作间的温、湿度记录，应悬挂容易记录的地方，仪器使用记录应悬挂在对应仪器背面的墙上，离地150cm左右。

（10）需要用水的功能室应设置自来水池或洗手盘。

（11）仪器及照明等设备接线按220V/380V、50Hz报装，而且各功能室必须安装漏电开关，另加一个带漏电保护的总线开关；各功能室电源插头应高出地面1.3mm。对电磁、振动等有要求的应采取措施；样品及标准物质的储存对环境条件有要求时，应采取措施，避免变质。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（12）标准养护室内应设置试件养护架。养护架应且具有一定的刚度条件，并做防锈处理，高度不宜大于180cm，分层搁架镂空30cm。

（13）生活区和工作区域排水应顺畅，有废料、废品集中收集处理，配置一定数量的消防安全器具。

2.3工地试验室人员配备

工地试验室检测人员的配置应满足招标文件的要求，符合投标文件的承诺，并能够满足实际试验检测工作的需要。工地试验室负责人必须是母体授权的正式聘用人员，专业要覆盖符合项目要求，且能提供近三个月的社保证明，熟悉合同条款、技术规范、设计图纸和试验规程，审核全部试验检测资料、报告，负责质量事故的处理和争议性检测结果。各助理检测人员应持有相应专业资格证书，应熟悉各种试验规程、规范和技术标准，实操能力强，能独立进行数据整理。

2.4仪器设备配置

（1）仪器设备的配置应满足招标文件的要求，符合投标文件的承诺，并能够满足实际试验检测工作的需要。

（2）仪器设备精度、量程等技术指标应满足现行试验规范、规程等相关要求。

（3）工地试验室应配备必要的试验辅助器具及工具。

（4）仪器设备应按照设备使用说明书或试验规程相关要求进行安装。压力机、万能机等大型仪器设备应离墙一定距离，能方便操作。水泥胶砂振实台，应为独立的混凝土台，不能与其他建筑物直接连接，如有较大振动，可在台座与地面间设5mm厚的橡胶垫，台基座高度约40cm，体积约0.25m3、质量约600KG的水泥混凝土浇筑而成；水泥胶砂流动度跳桌基座由密度至少为2240kg/m3的重水泥混凝土浇筑而成，基部约为40CM*40CM，高约69CM。

（5）压力机、万能材料试验机等力学设备应设置安全防护网，防护网网眼尺寸不宜大于1cm×1cm，保证安全方便使用。

（6）仪器设备应实施标识管理，分为管理状态标识和使用状态标识：管理状态标识包括设备名称、编号、生产厂商、型号、操作人员和保管人员等信息；使用状态标识分为“合格”、“准用”、“停用”三种，分别用 “绿”、“黄”、“红”三色标签进行标识。

3化州机场路工地试验室的检测管理和体系建设

3.1试验检测管理

试验室主任负责下达工作任务、人员的调配、审核并签发试验报告。为明确责任，应有明确的分工，任务到人，责任到人，谁完成的任务由谁负责。在试验过程中，应严格执行试验规程及规范要求，每一项试验，从取样到试验及数据报告提出，试验人员都必须熟练操作试验设备，并按规范要求的程序进行试验，能分析试验过程中出现的各种异常情况，并能做出正确判断，采取必要的处理措施，确保试验结果准确无误，并做好原始记录的填写和整理，资料员统一保存。

3.2工地试验室质量管理体系建设

构建工地试验室质量管理体系，将事前预控作为主要目标，体系主要内容包括：（1）试验室工作职责；（2）试验检测工作程序及质量管理制度；（3）试验检测人员管理职责；（4）试验检测设备管理制度；（5）试验检测报告审核签发制度；（6）检测事故分析报告制度；（7）样品管理制度；（8）不合格试验结果管理制度；（9）外委试验管理制度（10）安全、卫生管理制度等。重视和培训质量管理体系和各项管理制度，并要求每位工作人员能够熟练掌握各项制度要求。

3.3档案资料管理

（1）工地试验室应对相关资料分类建档，便于管理和查询。档案资料应及时填写、整理和归档。

（2）人员档案，内容包括个人简历、身份证件、毕业证、职称证、资格证、劳动合同、任职文件、培训和考核记录等。

（3）设备档案一般应按一台一档建立，一些同类型小型仪器设备可集中建立一套档案，但每个仪器均应进行唯一性编号。

（4）试验检测台账分为管理和技术台账。管理台账一般包括人员、设备、标准规范等台账；技术台账一般包括原材料进场台账、样品台账、试验/检测台账、不合格材料试验台账、外委试验台账等。

（5）试验检测数据报告的格式和要素、记录表和报告的编制应符合相关要求。试验记录一律用黑色钢笔或签字笔书写，字迹要工整，试验报告结论表述应规范、准确。

（6）工地试验室应根据工程内容配齐试验检测工作所需的标准、规范和规程，并进行控制管理；及时进行查新更新，至少每个检索一次，确保在用标准规范有效。

（7）工地试验室应注意收集隐蔽工程、关键部位的工程质量检验图片及影像资料，及时整理归档。

（8）工地试验室应按相关要求做好文件的收发、登记和流转工作。

4结语：

工地试验室组建与检测管理是该项目施工质量控制和竣工验收评定工作的主要环节，这也是工程建设相关项目呈现迅猛发展趋势下应重点关注的问题之一。而化州机场路工地试验室建设与检测管理作为保证工程质量的有效手段，要求工地试验室的建设和管理合理化、规范化。总之，化州机场路工地试验室的建设与检测管理，只有做到“标准成为习惯，习惯符合标准，结果达到标准”，才能促进试验检测工作良好发展，规范试验检测工作，促使工程质量达到标准。

参考文献：

[1]张子斌.浅谈高速公路工地试验室标准化建设和管理[J].建筑知识:学术刊,2014:78-79．

[2]袁丽芳.高速公路工地试验室标准化建设探讨[J].城市建设理论研究:电子版,2013:15-16．

[3]顾维,郭芳.区域高速公路安全管理网络的构建方法研究[J].公路工程,2013,38(1)：224-228.

[4]方巍.高速公路工地试验室标准化建设浅谈[J].城市建设理论研究:电子版,2015:2-3．

论文作者:李春婵

论文发表刊物:《防护工程》2018年第23期

论文发表时间:2018/12/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/18528cc2aef3b3c46a7bec99.html