# 浅谈建筑工程中框架剪力墙结构工程施工技术要点论文_赵士伟

摘 要：随着中国建筑工程行业的不断发展，越来越多的新技术、新科技在建筑工程中取得了应用与开拓。我国是个人均建筑土地资源较为匮乏的国家，同时伴随着城镇化进程的不断推进，新建筑多以高层和超高层的形式存在，这对设计方和施工方提出了更高的要求与考验，框架剪力墙作为一种重要的建筑工程技术，在高层建筑中取得了很好的使用效果，同时也是建筑从业人员主要的研究方向之一。通过改良框架剪力墙技术，可以有效地提高建筑质量，提升工程安全水平，保障工程的经济效益与质量安全。

关键词：建筑工程;框架剪力墙;施工技术

引言

随着我国经济建设的快速发展，尤其是近十几年来，建筑产业迎来上升期，越来越多的工程项目促进了新型技术的研究与推广。框架剪力墙是现代建筑结构中一项非常重要的新型技术，并不断成熟发展成了一门较独立的工程体系，尤其是对于高层建筑与超高层技术的安全性与稳定性来说框架剪力墙技术都有着重要作用。在建筑的施工过程中，框架剪力墙结构具有一定的建设难点，需要引起工程人员的格外注意，本文围绕框架剪力墙的施工技术进行了较为详细的论述。

1. 框架剪力墙概述

1.1 框架剪力墙的结构特征

框架剪力墙由剪力墙结构与其他框架结构共同构成，因为其具有在空间层面上灵活布置，同时对施工要求较低，可较好地承载来自于水平方向的荷载等优势，在现代建筑的工程上具有非常广泛的应用，已自成了一套相对独立的工程体系。框架剪力墙结构体系的梁柱部分由混凝土墙板为主要材料，剪力墙的刚度较大，受力能力强，因此主要负责负载来自于水平和竖向两个方向的荷载。由剪力墙和框架结构共同构成的框架剪力墙结构体系很好的结合了两种建筑结构的优势，以互补的关系实现了同时抵抗不同的抗侧力。在这个综合体系中，由于该体系的下部框架剪力墙的抗拉性能好，受到水平荷载时墙体产生的位移较小，因此对外部的水平负荷可以有效地进行抵抗。当来自外部的压力负荷不断增加时，比如在超高层建筑的底层楼层的墙体中，墙体的位移也会随着水平力的增加呈现上升的趋势，在结构上呈现内收的状态，此时剪力墙可以通过自身的结构优势，利用水平剪力形变原理对这种情况进行处理，同时综合分析了水平负荷力之外的附加水平力，使最终作用在剪力墙上部的负荷力达到最小，最大限度地保证了工程质量与建筑安全。

1.2 框架剪力墙的施工优势

因为框架剪力墙结构体系是由框架结构与剪力墙结构结合而成了一种复合建筑体系，在工程施工方面具有很强的应用优势，首先无论是剪力墙结构还是框架结构，其结构都相对简单且工艺相对成熟，为其大规模应用奠定了基础，此外框架剪力墙体系具有较好的整体性能，同时在灵活度上也具有相当大的调整空间，非常适用于当前人们对于居住建筑环境的个性化与多样化需求，为现代建筑产业的多样性差异化发展贡献了充足的动力，对建筑的附加升值空间给予了有效地保障。最重要的是，框架剪力墙最外界负荷力的优秀抵抗性能使其具有非常好的安全性能与可靠性能，因此受到了建筑工程单位的广泛关注与应用。

2.框架剪力墙的主要施工技术

对框架剪力墙进行施工过程中，需要在以下环节进行重点关注。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.1 模板工程的施工技术

为保证构成框架剪力墙中的混凝土结构的外观要求与质量要求，要具体梁、柱、墙、板的模板型号与具体细节进行详细优化。根据建筑的层高对梁模板与墙体模板进行拼接，对于龙骨，使用门式架的支撑系统并依据横向成排，纵向成对的方式排列为支撑系统，并要求支撑系统的上下层一一对应，之后单独把后浇带上的顶板模板进行支撑。在模板工程的施工中，要格外强调梁柱的节点安排，注意不同强度级别的混凝土在梁柱节点方面的选用。

2.2 钢筋气压焊对接钢筋的施工技术

框架剪力墙在建设过程中需要使用较大量的现场浇筑混凝土，因此可考虑根据设计要求与工程需求，对一部分剪力墙的框架柱部分的钢筋与纵向方向的钢筋进行焊接，在节约钢材耗损量的同时也同时为工程提供了较好的施工效率。具体的施工细节包括在施工中要把气压焊钳夹置于目标的焊接钢筋上，保证焊接的钢筋位于同一直线时方可对焊头进行焊接操作。在焊接操作时，要求先利用气压焊枪预热钢筋，钢筋外表出现融化层且钢筋接头的缝隙完全消失后，摆动焊枪以打开送压阀门，加压标准需根据钢筋的直径进行匹配，加压至相应标准时及时撤压并移除相应夹具。

2.3 结构转换层的施工技术

结构转换层是建筑结构中的重要组成，对提升建筑整体稳定性具有重要的作用，结构转换层在施工过程中常常会遇到对混凝土需求量大、钢筋相互穿插分布复杂的问题，为了在保证施工安全的前提下提升结构转换层的整体性，要求结构转换层的施工需要求对混凝土进行连续浇筑，施工难度也进一步加大，这就要求需要选用合适的支撑系统，以满足结构转换层对施工安全性的要求。首先在支撑系统的构成上，要选择合适且标准的建筑模板，以保证梁底模板的应力强度。同时因为在施工过程中会由施工器械产生较大的振动与冲击负荷力，很难保证门架柱的稳定，因此在施工过程中需要对支撑系统进行必要的整体加固，并结合其他相关措施提高工程整体的稳定性。

2.4 混凝土工程的施工技术

在混凝土的选择上，可根据不同结构对负荷力的承载要求选用不同强度等级标准的混凝土，通过泵送等方式進行混凝土的传送运输。在混凝土浇筑工程中，可选用分层浇筑的办法。首先把高强度等级的混凝土浇筑于柱头位置，之后再把较低强度等级的混凝土浇筑于梁板位置。这种做法的优势是可以有效降低低强度等级的混凝土不慎混入至关键的柱头位置，以对混凝土的整体质量产生较大影响，这种方式还可以通过分级的方式在一定程度上降低工程成本，控制工程预算。在浇筑施工完成后大约三个小时以后，可在其表面进行洒水养护操作，并在浇筑完成后满一天后松动梁侧位置的模板与支撑系统，并及时维护侧面位置的状态。最后，浇筑后的混凝土表面需要保证有效湿润时间控制在一周以上，再进行后续操作。

结论

随着建筑科技的不断发展以及高层建筑对技术要求的不断提高，框架剪力墙技术愈加引起建筑施工方的关注，在各项工程中取得了很好的扩展应用，相信随着研究人员的不断努力，框架剪力墙会有着更好的技术优势与未来。

参考文献

[1] 白飞云.论框架剪力墙结构工程施工技术[J].居舍，2019（36）：65.

[2] 应永泉.建筑工程中的框架剪力墙结构工程施工技术探讨[J].建筑与预算，2019（11）：89-91.

论文作者:赵士伟

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月4期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/18567ded91e93ca2feebc620.html