# 有线电视系统网络双向化技术探讨论文_吴道忠

吴道忠

汕头市南澳县广播电视台 广东南澳 515900

摘要：面对新的信息化时代，有线电视系统整体转换已成为了不可阻挡的态势，本文通过介绍有线数字电视双向化改造的相关概念，详细阐述了其改造实施措施，并针对相关技术难点提出了理论性的指导方案，旨在推动有线电视系统的发展，为相关人员参考借鉴。

关键词：有线电视系统；改造；升级；实施

前言

当下有线电视行业为了适应新的信息体系正在整体转换中，其发展的业务、运营模式都进行了深入地改造变化，而为满足人们多样化、专业化、个性化的需求，提供更多优质的信息服务，就需要实现有线电视系统的网络双向化。对原有的有线电视网络加以数字化改造，辅以丰富的视频内容和数据信息，实现双向功能，使得获取信息的多媒体终端实现更大范围的接入传输，对于有线电视系统的发展意义深远。

1 有线数字电视网络双向化改造相关概念

1.1 定义

有线数字电视网络双向化改造就是利用所建立的双向城域网以及接人网，为电视用户提供一业务的双向传输。

1.2 基本结构

根据图1可以看到，有线数字电视网络双向化改造网络基本结构主要由城域网、接人网、客户用户端等几方面构成。

图1 有线电视网络结图

图1中，左面是单向HFC网络结构图，右面是双向有线电视网络结构图。在图片中我们可以通过对比，清晰看到有线电视网络在双向化改造之后，单向广播电视业务依然维持旧有HFC结构，双向业务路由和逻辑分层，与实际使用的网络双向化改造技术密切相关。

2 有线数字电视的双向化改造的必要性

有线数字电视网络势必会取代模拟电视成为今后广播电视发展的重点方向，然而想真正实现有线数宇电视的节目数字化，传输数字化，接收数字化还有很多问题需要克服很多方面需要改进。由于有线数字电视信号数据主要是在压缩后通过多路复用到信道编码到调制再到信道最后进入接收机的，而经过这一系列信号转变的有线数字电视网络各个器件都需要很专业很严格的参数门限，如果任意一个数字电视基本结构出现达不到标准.的参数都会为有线数字电视网络带来影响，然而，究其根本我们进行有线数字电视网络的目的就是为了广播电视信息的最优化最有效化被人们以最快的方式得到从而才能加以利用。由此，这时选择有线数字电视网络双向化改造应该就是最适合的了。

3 有线数字电视的双向化改造实施措施

为了介绍有线数字电视的双向化改造实施措施，有必要先了解有线电视系统双向化网络改造基本情况以及其他有线数字电视的双向化改造标准、方式、特点等相关内容之后，制定科学的有线数字电视双向化改造设计，选择合适的有线数字电视双向化改造技术，严格遵照国家对有线数字电视双向化改造的标准进行实施，具体内容如下文所示：

3.1 有线电视系统双向化网络改造基本情况

对于现在国内有线数字电视网络发展情况来看HFC已成为我国现在和未来一段时期内有线数字电视网络宽带接人的最好选择，正因为如此HFC也用于特指那种通过混合光纤同轴的方式来实现有线数字电视双向宽带通信的CATV网络的必用技术。

3.2 选择合适的有线数字电视HFC网双向传输方式

随着有线电视数字化的推进，模拟电视趋向停播，大部分HFC网络将成为传输数字信号的网络。如果完全数字化，HFC网络中，一台光发射机可提供4.5 Gbps下行带宽给其连接的服务区（服务区指分享该4.5 Gbps下行带宽的用户，服务区的规模可以小到几十个用户，大到几千个用户，如图2中的A、B、C、D。

图3模型给出的服务区有一个DOCSIS服务下行通道。该下行通道由1 台CMTS提供，它可以为服务区中300调制解调器提供38 Mbps的带宽。因此，如果忽略其他额外传输不计，300 调制解调器中单个调制解调器能够获得的平均带宽为38 Mbps/300 =126kbps。但是，由于通常只有少数调制解调器同时在线，所以任何一个调制解调器通常会体验到比126 kbps高一些的瞬时下载速度。而对于400 个交互电视用户，假设有50%的用户同时上线，则产生200 个视频并发流。如按每个并发流4 Mbps计算，共需200×4Mbps=800 Mbps数字带宽，需要800 /38 =21个8 MHz带宽的频道和1台24频点的IPQAM调制器来支持。

3.3 根据有线数字电视网络双向化相关理论，作为改造设计的理论指导

3.3.1 重视有线数宇电视HFC宽带网中的关键设备

在进行有线数字电视网络双向化改造的实际操作过程中有四个关键设备需要格外注意，分别是：

（1）有线数字电视HFC宽带网中电缆调制解调器前端系统装置（CMTS）；

（2）有线数字电视HFC宽带网中服务器；

（3）有线数字电视HFC宽带网中用户机顶盒；

（4）有线数字电视HFC宽带网中电缆调制解调器（CableModem）。

3.3.2清楚有线数字电视双向HFC网的基本组成

HFC就是英文HybridFiber一Coaxial的简写，就是一种结合了光纤与同轴电缆的混合型有线数字电视网络。一般都是由光纤干线、同铀电缆支线以及有线数字电视用户配线网络组建，从广播有线数字电视台传递的节目信息信号先转变成一种光信号在光纤干线上运送；当抵达有线数字电视用户接收地后就通过器件将光信号变换成电信号，再通过信息分配器进行同轴电缆传输给接收有线数字电视的用户终端。3.3.3全面实现有线数字电视双向I-IFC网的相关结构特点

HFC本身具有很多优点，特别是能传输较大容量的信息信号；在理论上实现用一对光纤就能同时输送150万路电话甚至2000多套有线电视节目的双向传输；还具有较稳定的频率特性；不需要在有线数字电视信号传输带宽中均衡；信号传送产生的损耗很小；并且可以将有线数字电视的传输距离进行延长，让信息传输在25公里内都不需要进行中继放大；甚至在光纤间产生不了串音，更不会受来自电磁方面的干扰，可以给有线数字电视信号传输一个质量保证。

3.3.4 选择合适的有线电视系统HFC网所属类别

我国目前对于有线数字电视HFC网络传输的带宽局限在5～750MHz～860MHz之间，也有部分能够达到5～1000Hz的程度。一般把范围在5～65MHz）称作上行频率段。而将范围在87～1000MHz定义为下行频段。现在，我国各地一般下行频率还都是在范围87～750MHz之间的。

3.4.5 坚持有线数字电视网络化双向改造的基本原则

（1）为了确保系统设备的互通互连，需要使用广电总局以及相关管理机构人网认定的硬件设备。这样才符合在技术系统设备接口协议中严格遵守国家以及行业的标准要求。

（2）坚持网络建设能控性、低故障性、易管理、易维护等原则，保障有线电视双向网络的安全以及可靠性。

（3）坚持根据不同服务对象，因地制宜，选择满足技术业务符合网络条件业务发展的适用性改造方式。

（4）坚持以先进性、扩展性为系统设计基础原则，综合业务进一步扩展以及技术得到进步的条件进行可扩展性的平滑升级。

3.4 合理进行有线数字电视双向HFC网的设计

在进行有线数字电视双向HFC网的设计的时候需要注意的地方有很多，归纳起来主要有以下几方面内容：

（1）有线数字电视双向HFC网回传方式。

（2）有线数字电视系统中双向HFC网回传路径损耗。

（3）有线数字电视双向HFC网中光节点及光缆干线的设计。

（4）有线数字电视双向HFC网电缆干线的设计。

（5）有线数字电视双向HFC网用户分配网的设计。

（6）有线数字电视双向HFC网上行通路的调试技术。

3.5 提高有线电视系统双向化网络改造技术

根据现有有线电视系统双向化网络改造基本结构情况，现阶段有线电视系统双向化网络改造技术被广泛使用的有有线电视光揽调制解调技术、以太网接人技术、无光源网络技术以及双向接人技术。在实施有线电视系统双向化网络改造过程中需要根据，按照实际需要进行技术选择，甚至技术的叠加使用。

3.6 满足方便管理、安全播出的基础上，作好验收工作

（1）在达到国家标准进行设计有线电视系统双向化网络改造计划之后，使用满足参数标准的标准化产品进行安装、测试、维护，实现网络性能最大化。

（2）在保证节目安全播出的基础上，进行必要的监控以及突发情况应急处理规划，完善改造工程，并在此基础上进行改造工程的质量验收。

（3）对改造过程中的各种方案、图纸、用户信息、改造资料以及记录进行整理归档，方便检查调试时查找资料。与此同时，在验收过程中，为避免电力系统PE线发生串联，要注意双向改造后的网络系统接地线应该单独联结等电位连接体母线、专用接地装置以及机房接地网；同时，还要做好系统防雷设置。

4 结语

总之，有线电视的网络技术发展正不断更新换代，相关技术人员应不断提升专业能力，不断进行实践研究，以提高有线电视网络信息传递能力，以满足数字电视增值服务的需求，承载更多的数字业务，升级改造出更适合群众使用的电视网络。

参考文献：

[1]杨杰、杨威.关于有线电视网络双向化改造的思考[J].广播电视信息（上半月刊）.2007（03）

[2]马乾.有线网络双向化改造技术选型及应用实践[J].中国有线电视.2011（04）

论文作者:吴道忠

论文发表刊物:《基层建设》2015年22期供稿

论文发表时间:2016/3/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1863150d91e5d06b9b7654e4.html