# 公路施工中软土路基施工技术的应用研究论文_慈全红

中国水利水电第四工程局有限公司水电工程公司晋红高速公路项目部 云南玉溪市 653100

摘要：软土路基无论是对于工程本身，还是建成后的使用安全性和稳定性，都存在不同程度的负面影响，而消除这种影响的最佳方法就是在施工阶段对路基进行加固。本文所介绍排水固结法、化学固结法、强夯挤密桩法以及换填法，希望能够为同类型公路工程的建设提供参考意见，以促进我国公路工程整体质量的提升。

关键词：公路工程;软土路基;施工技术

中图分类号：U416文献标识码：A

1软土路基的主要危害

1)无法满足施工要求。软土路基自身特点决定其难以满足施工要求，因为在公路建设过程中，一般都会要求路基稳固可靠、路面平整、含水量低、承载力高等，显然，这些要求软土路基都不满足，如果不对这样的路基进行技术处理，将会对整个公路工程造成严重危害。2)影响工程质量。软土路基大大增加了施工难度，增大了公路建设成本。如果参与施工的技术人员没有按照严格的规范进行技术处理，将会给公路使用埋下严重的安全隐患，建成后的公路如果承载巨大的压力，就会出现沉陷、裂缝等质量问题，从而降低整个工程的质量。3)降低使用安全性。软土路基处理不好的后果是非常严重的，因为在汽车重力的作用下，承载能力差的路基必然会出现塌陷等危险情况，尤其是大型运货汽车，一旦遇到公路塌陷，轻则自身无法行驶、造成道路拥堵，重则引发一系列严重车祸。因此，为了最大程度避免这些危险情况，施工人员要在施工阶段提升路基稳定性和可靠性，不断提升公路的使用安全性。

2公路软基工程

软土地基如不经加固处理，不宜直接作为建筑物、公路桥涵等地基。天然软基常遇到地基强度不稳定、地下水渗漏、地基变形等问题。必须采取软基加固处理，否则易引发严重的工程安全事故。软基加固工作包括研究软基处置的必要程序、决定处理方案、软基加固处理施工三方面。软基处理的目的是为提高软基底层的承载能力。改善地基受力变形的特性。软基加固处理方法很多，各种加固处理方法原理不同。通过软基加固处理改良的地基包括提高地基抗剪强度指标，改善地基土层透水性，改善特殊土层特性等方面。软基加固处理分类有多种方法，依据加固的深度可分为深层与浅层加固，依据加固时间不同可分为临时性与永久性加固处理等。软土路基处理技术在我国公路工程建设中发挥了重要作用。公路软土路基处理技术发展历史较长，经多年的发展积累了丰富的经验。路基处理技术的发展可分为两个时期，建国初期应用路基处理技术主要为挤密土桩，砂石垫层等。80年代后期，随着改革开放的发展，建筑工程建设不断进步。在公路工程建设中引进了大量的国外先进技术，促进了我国建筑事业建设发展。

3施工技术措施应用不当存在的问题

3.1公路质量问题

公路在施工中，经常出现由于软土路基处理不好导致的路面沉降不均匀、开裂等质量问题。从本质上看，这些问题的出现多与施工技术措施不当有关。例如，在编制施工方案时对现场的情况了解不够全面，编制的施工方案不尽合理，采取的技术措施不科学等。

3.2公路工程施工进度问题

在公路工程软土路基处理过程中，需要比常规的路基花费更多的时间。如果选择施工技术措施不够合理，便会造成工期拖延，使项目的节点施工进度目标无法实现。

3.3施工成本问题

从经济效益的角度看，公路工程软土路基处理施工措施不当，会造成人、材、机等资源的浪费和工期的延长。公路施工需占用的大量施工机械设备和人力资源，由于工期的延长使得这些资源无法及时释放转移到别的项目，从而造成项目成本的增加。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4软土路基处理技术在公路工程施工中的应用

4.1强夯法的应用

强夯法在实际应用过程中，主要具有使用设备简单、施工快速、效果显著以及成本较低的优势。但是，也存在一定的局限，例如，施工期间会产生较大的噪声，进而影响附近居民的生活，因此，不适合应用于居住地密集的区域。在软基处理过程中，采用强夯法对提高地基承载力有重要的作用。在提高该技术效果的过程中，可采取以下2种措施：（1）在夯实处理时，施工人员应严格依据相应的施工顺序进行夯实，并对最后的夯实质量指标进行核实；（2）为确保施工区域周围建筑结构的稳定性，应采取适宜的措施，如保持安全距离进行施工，或开挖隔震沟等，以减少对周围既有建筑的影响。

4.2排水固结法的应用

出于软土路基自身含水量比较大的特点考虑，在施工过程中首先考虑的施工技术就是排水固结法，其具体操作方法是:在软土地基设置排水通道，建立竖井等竖向排水体;然后进行预压处理，将孔隙水排出，使软土地基固结沉降，以提升地基整体强度和压实度。在具体的实施过程中，施工人员可以利用袋装砂井实现排水固结，或者利用塑料排水板进行施工处理，两种方法的区别在于，前一种方法操作起来比较简单、方便，一般袋装砂井呈现梅花形布置、能够提供较大的承载能力;后一种方法能够最大程度发挥排水作用，提高路基本身的承载能力。当然，有了良好的施工技术支持，施工人员必须严格按照施工标准开展相应的施工作业，才能取得较好的施工效果，否则仍然无法达到施工预期要求。

4.3化学固结法

化学固结法是利用化学物质之间的化学反应增强路基的坚固程度，常用的化学固结法有灌浆法、深层搅拌法、高压喷注浆法。灌浆法是利用胶结性能好的材料与路基产生接触，增加软土结构的密实度和坚固度，促进软土路基承载力的进一步提升，通过灌浆法可以切断软土路基外界流水对其产生的不良影响，从而避免路基遭受水体的侵蚀，进而延长公路的使用寿命。深层搅拌法是根据施工现场的路基软化程度，加入适量的固化剂，使得固化剂与软土产生一定化学反应，以此提供软土的路基强度，使用此技术的时候要提前对周边环境进行全面勘察，确保在合理范围内使用该种技术，避免对生态环境造成破坏。

4.4 旋喷注浆法

旋喷注浆法是公路工程软土路基处理的重要方法。它是指利用高压脉冲向喷嘴周围土体喷洒水泥浆液，在钻机钻到预定深度后，旋转钻杆，使水泥浆液与土体充分混合作用，最终使土体固结，达到增加土体强度和刚度的目的。该种方法适用于处理淤泥、淤泥质土、粘性土（流塑、软塑和可塑）、粉土、沙土等路基，可以有效解决路基中的一些条件复杂和处理困难的问题，取得良好的效果。

5控制软土路基处理技术应用水平的建议

为进一步确保施工质量，施工监管人员应对软土路基处理的过程采取适宜的控制措施，具体措施主要包括以下几方面：（1）注重并加强对地基周围填土的清理。主要是由于在施工过程中，公路路基周围填土杂质或耕植土会影响施工质量，尤其在植物根系腐烂后，会影响地基的稳定性。（2）软基处理技术的应用水平与施工人员的素质有密切的关系，要提高路基处理技术的应用水平，应对施工人员进行技术培训，促使施工人员熟练掌握施工技术。最后，在应用处理技术的过程中，应做好实地勘察工作，以全面了解土质的性能。

结束语：

随着我国国民经济水平的不断提高，基础设施建设不断完善，公路工程是其中非常重要的组成部分。在修建公路的过程中，难免会遇到软土路基的问题，其对公路的危害性极大，如果不能采取有效措施进行科学处理，将会使得公路工程施工受到阻碍，甚至影响工程质量。因此，要在施工过程中采取必要的施工技术加以处理，以保证公路建设质量、公路使用周期等。综上所述，以上内容就是对公路施工中软土路基施工技术的应用的论述。

参考文献：

[1]梁温.公路工程施工中软土路基处理技术[J].绿色环保建材,2018(02):97.

[2]胡进雷.高速公路施工中的软土路基施工技术[J].四川建材,2018,44(02):137-138.

[3]马涛.公路工程施工中软土路基处理技术[J].门窗,2018(01):113.

[4]黄勇.高速公路路基施工技术浅谈[J].四川水泥,2018(01):152.

论文作者:慈全红

论文发表刊物:《防护工程》2019年第3期

论文发表时间:2019/5/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1884368981f7cd0037ec03eb.html