# 关于砖的检测方法分析论文_杨卫东,金波

金华市质量技术监督检测院 浙江金华 321000

摘要：在我国建筑业的发展下，对于建筑材料也提出了更高的要求，砖是砌体建筑结构中的主要材料，需要对其强度进行准确的检测，以满足建筑安全与质量的需求。本文就砖的检测方法进行了分析。

关键词：砖；检测方法；发展

随着我国经济飞速发展，城镇化进程逐渐推行，城市规模不断扩大，各项基础设施建设飞速发展，工业与民用建筑规模逐年扩大，仅仅城镇建设中的住宅建设一项年竣工面积就不低于5亿平米。因此对各项建材的需求也十分巨大并在逐年递增，尤其是对于砖类的需求空前巨大。随着建筑种类与建筑方法的不断革新，加之国家对传统的黏土砖的限制使用，各种各样的新型种类的砖不断涌现，生产工艺也愈发成熟，传统的砖的概念不断地受到冲击。传统的检验方法早已不足以满足现在的需求，迫切的需要对检测方法进行革新，以满足工业建筑和民用建筑的检测需求。

1砖的检测技术发展分析

1.1开发新型检测方法

目前，在建筑行业中，砖种类比较多，其制造工艺及原材料也比较丰富。依照孔洞率对现在市场中的砖进行分类，可分为：实心砖、多孔砖；依据原材料也可分为：混凝土砖、粉煤灰砖等；依据其加工工艺则分为：压制砖、烧制砖等。使用之前一刀切的标准已然不能有效保证砖的整体质量，也就不能保证建筑物的整体质量，因此开发砖的检测方法是很有必要的。

1.2适应市场需求的新标准

伴随砖种类的不断更新与改变，其检测技术也得到了很大更新，各项检测涉及的国家标准也应进行不断更新，进而满足市场需求。检测方法的发展和更新仅是对砖的各项参数的更精确的测量，还是需要专业的标准来判别其合格性，需要国家及相关权威机构颁布并实施一系列标准。以往的国家标准主要针对的是用黏土作为原材料进行烧制的实心砖，如：GB/T5101－2003《烧结普通砖》。这个标准是2003年04月02日发布，2004年04月01日实施用来代替之前1998版的国家标准，之后伴随砖种类的不断进步与变化，国家也开始颁布了一系列的新标准，如：GB/T4111《混凝土小型空心砌块试验方法》、GB/T13544《烧结多孔砖》、GB/T21144《混凝土实心砖》、GB/T13545《烧结空心砖和空心砌块》等。即使标准在快速更新，也针对性的制定了一系列新标准，但和市场更新速度相比的话还是比较滞后，仍需要相关部门和人员依据市场需求加快进行标准的制定与更新工作。

2检测准备工作

检测方法是整个检测工作的核心，它的质量好坏直接影响检测结果，它不仅需要相关的技术支持，也需要不同工具的配合使用。一般在检测之前，需要做一定的准备工作，以控制工程质量。磨刀不误砍柴工，只有进行良好的准备工作，才能保证后期的质量得到控制，保证后期工作的正常开展。

2.1检测人员的培训

检测人员是检测方法的操作人员和负责人，其职业素养和责任心对于测试的重要环节。培训可采用集中培训的方式对所有岗位的工作人员进行统一培训，也可以采用岗位培训针对不同岗位的工作人员采取专业化培训，使他们能够获得一定的专业检测知识和技能。当然也可以采取更自由的培训方式，先对所有人员进行统一化的集体培训再针对专门人员进行专业化的培训，可根据具体的方法和标准采取适宜的培训方式。需要对所有进行检测的人员颁发一定的证明和资格，持证上岗。

2.2检测仪器的准备

检测需要应用到相关的专业性仪器和器具。因此，前期准备工作需要确定检测仪器，对检测仪器进行采购。在后期需要对这些仪器进行维护管理和定期鉴定。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3砖的检测方法分析

3.1多孔砖检测

当国家对使用黏土烧制而成的实心砖进行限制，颁布了《进一步限制使用粘土实心砖的暂行规定》之后，之前作为主要建材的红砖逐渐退出当前市场，因此急需新型砖来代替，所以多孔砖就受到了建筑市场的广泛关注，使用范围不断扩大，需求量也不断增大，其检测方法也受到了各企业的重视。多孔砖具有：抗震性能好；隔声性能优、转轨方便、组砌灵活、节约基础投资、节约砂浆、造价低、施工功效高等优点。当下广泛使用的多孔砖主要是由黏土烧结而成，与传统的实心砖相比的话，其内部不再是实心，而主要是具有一定量的孔洞的砖。所以多孔砖的检测主要针对其抗压强度的测试，现阶段主要的测试方法如下：

3.1.1试件选择

选取几何尺寸与要求相符且外观良好的多孔砖。

3.1.2砖样的制作

①进行水泥净浆制备，使用普通32.5级的硅酸水泥与水并以1：0.4的比例进行混合搅拌。②对砖样进行切割分组，并用水泥净浆抹平养护两天后分别进行强度测试。③抹平养护，完成以上两步后，在一定的湿度及温度要求下，不通风环境中，养护两天，同时在水泥抗压、抗折的标准模型中灌入已经配置好的水泥净浆，再将其反复震动后再将其刮平，接着养护两天。

3.1.3强度测试

依据国家标准开展相应的轻度测试，其中水泥净浆以GB/T1767中的要求进行强度测试；砖样按GB/T2542中的要求进行抗压强度测试。多孔砖不仅具备多种优点，也有诸多不足，比如：局部受压能力较差、依旧需要消耗土地资源、不适宜使用在建筑的地下部分等。

3.2粉煤灰砖的检测

粉煤灰、水泥或者石灰石是粉煤灰砖的关键材料，并且添加少量的石膏等混合后制备压制成型，在经过自然养护、高压、常压所制成的砖。其尺寸和一般实心红砖一样，能够进行直接代替，且使用方便。然而由于其生产方法与原材料都和传统砖不一样，所以粉煤灰砖具备完全不同的各项性能，传统的检测方法也就不在适用，现阶段的检测步骤及方法主要为：①吸水率实验。在容器中将待测样砖立放，并注水于容器内部，直到砖整体被淹没，保证水面最高点高于砖的两厘米处，一直浸泡12小时，然后进行计算就能够得出其实际的吸水率。②抗压强度实验。待测砖块二等分，将其反向重叠放置，接着在压力测试机上实施一定的抗压强实验。③强度。从目前粉煤灰砖的基本特性来看，以及建材市场的根本需求，当下衡量的主要数据是选取蒸养三天后的砖的强度。当下大多数建材生产厂家已经开发出了粉煤灰多孔砖，和传统的粉煤灰砖相比的话，具备节能、稳定、隔音、吸热等优点。其检测的基本性能指标有：抗冻性、外观尺寸、强度等级、孔洞率、吸水率。现在全部的粉煤灰砖的产品检测都是根据JC/T239－2014《蒸压粉煤灰砖》来完成的。

4检测方法检验后期

在检测后期，需要对检测方法进行一定的评价，其评价内容包括对检测方法的流程以及检测结果进行分析，避免方法上的漏洞为实验结果带来严重影响。除了检测方法，检测人员也需要进行评价，检测过程的质量控制图表也需要进行检测和验证，保证试验数据的准确性。对整个检测的整体进行综合评价和总结。因此，在整个试验的准备、方法设计以及操作过程中，需要明确每一过程的责任人以及操作人员，并进行登记，保证责权分工明确，将责任落实到每一个人。

结语

检测方法是一个相对复杂的过程，需要对整个流程进行管理，从而保证检测方法结果的可靠性，保证得到良好的质量控制结果。即使现在砖的检测方法与国家标准已经有了非常大的改进和进步，但是建筑行业的快速发展对砖的检测行业提出了更高的要求，这就需要有关行业从业人员共同努力，开发出更加精确、更加合理的检测方法，进而在一定程度上提升建筑物的整体质量。

参考文献

[1]李海华,文雪平.基于单目机器视觉的耐火砖检测技术[J].河北工业科技,2013.

[2]徐良云.浅谈砖、砌块检测方法及工作中存在的问题[J].建筑建材装饰，2014.

论文作者:杨卫东,金波

论文发表刊物:《基层建设》2018年第1期

论文发表时间:2018/5/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1894f71896c8e3c5ee475000.html