# 关于市政道路施工工艺及施工技术探究论文_陈晓朋,刘志强

陈晓朋 刘志强

中建二局第二建筑工程有限公司 河南郑州 451450

摘要：今后几年，市政道路工程建设将大规模开展，工程管理难度也将加大。随着工程建设管理要求和标准的不断提高，深入分析这一课题，提出有效的管理策略，改进传统管理模式的弊端，提高工程技术应用管理水平具有重要的现实意义。

关键词：市政道路；施工工艺；施工技术；探究

1 市政道路工程工艺和技术管理的重要性

从城市建设的角度来看，道路工程是主要的建设内容，有利于区域交通网络的优化和完善，因此建设标准不断提高。要想高质量地推进这项工作的实施，就必须加大过程和技术的应用管理。具体如下：

如果能严格按照工艺和技术规范进行工程建设，就能保证工程按预期计划进行，有效提高道路工程建设的效率和质量。

总的来说，施工工艺技术的应用受材料、人员等多种因素的影响很大。采取有效的管理措施，加强工艺技术应用效果的控制，保证工程施工质量，促进工程建设效益目标的实现，具有重要意义。道路产品的质量关系到行车安全。做好工程管理，确保技术和工艺的应用效益，可以促进工程建设质量安全目标的实现。

2市政工程施工技术

2.1路面施工技术

路面施工工艺的选择和使用需要根据原材料的性能进行规划，施工前由路面控制桩进行检查，并为各种施工材料做好准备。施工材料铺好后，根据不同的施工层，对其进行浇水，以保证路基充分湿润，然后在此基础上进行路面施工。每层摊铺后，在工程前期检查松铺厚度和厚度是否与规划参数一致。路面施工材料混合料搅拌均匀后，将直线段平整。在市政道路工程施工中，路面施工的关键技术在于碾压和施工材料的选择，施工材料的选择，根据自身强度和铺筑厚度，并根据不同的施工现场条件，达到工程施工的施工标准。选择每道路面施工的搭接宽度，保证搭接宽度超过20cm，以保证搭接区域的质量达到最佳效果。路面施工技术的集成与应用，还需要在工程施工阶段考虑局部标高问题，并对局部标高进行找平。在相邻施工重叠区域，确保上一节与下一节的完整性一致。可以先预留10米位置，下一段完工后再一起施工预留区域。

2.2管道施工技术

施工前注意测量放线，根据图纸确定管道安装的起点和终点，详细确定管道在线路中的埋深和管口位置；垫层铺设后，通过GPS和钢尺仪器设备确定详细放线，逐段找平。市政道路工程管道建设主要是污水管道的布置和总体规划。市政道路工程管线长度一般在40米以内，采用内镀锌钢管施工工艺。它能保证污水环境中材料性能的稳定性，避免受到污水腐蚀、材料氧化等质量问题的影响。应特别注意管道工程的施工。为控制开挖过程中的污染，开挖周围的土桩高度应控制在1.5m以内，超过此高度可能发生滑坡，影响开挖安全。在管道工程施工中，需要对管道进行垫层保护。在回填过程中，做好管道保护，避免因不合理使用浇筑工艺而在管理下出现开裂等安全问题。在管道施工的开挖和回填阶段，还应考虑地下原有管道，避免因施工造成损坏，影响后续的正常使用。管道施工技术和工程施工过程的综合控制，关键是对技术手段和事故人员进行管理，保证施工技术和方法应用的合理性，加强管道在工程施工中的相互配合，提高资源利用效率。

2.3软土路基处理技术

市政工程建设中采用的第一种技术手段是软土路基处理技术。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆软土路基的处理主要是对施工路基中的不良地质区域进行处理，改善其流动性特性，保证公路路基在自重作用下的压实效果，在此基础上，使路面施工达到预期的质量标准。桩基础技术是软土路基处理中常用的一种方法，在路基中压实土，减小土体间的空间，通过桩基础挤压路基中的土，从而去除土壤中所含的水分。该技术适用于剪切强度大于10kPa的土壤，土壤中有机质含量高达10%，过高或过低，不利于桩基加固技术的应用。在施工过程中，必须通过喷粉系统和空压机将水泥、生石灰等材料混合。它作为桩基础加固技术的主要原料，保证了碎石能够满足工程处理的需要。桩基础加固的位置是通过预检和放样确定的，要对加固后的软土地基进行开挖、更换和回填。详细规划施工工艺，综合运用各种施工技术手段对路基进行综合处理。在小软土地区和复杂的软骨类型的情况下，桩基础加固技术的效果并不理想。此时，必须进行换土回填。软土地基经过完全清理后，再回填基层与砂砾混合，为后续的路面施工打下坚实的基础。

3市政道路工程项目管理重点

3.1 施工现场环境管理等

市政道路工程本身具有一定的复杂性，而周边环境等因素将直接影响到工程的施工质量。因此，有关人员必须充分了解施工现场环境管理的要求，确定具体的管理方案。比如本工程土方开挖可能造成环境污染，所以每根土桩施工完毕后，要及时覆盖，避免扬尘污染。此外，施工方还应注意工程垃圾的处理，随着工程的发展，工程垃圾需要随时运出施工现场，并按标准进行处理。

3.2成本管理

在市政道路工程中，施工成本的控制一直是相关人员关注的焦点，为了提高工程的经济效益，有必要根据不同的施工阶段进行不同的成本管理，以满足市政道路工程的经济要求。如道路施工前，专业人员应编制施工预算，注意相关原材料的采购管理，明确材料和人员配置的注意事项，避免浪费等问题。

3.3强化对市政道路施工质量通病的防治

目前，市政道路工程项目应充分考虑施工质量通病。一是构建科学完整的施工设计方案，完善相关人员的工作。通过统筹安排，使示范道路工程建设顺利完成。在此基础上，通过对施工全过程的控制，从施工设计方案等工序入手，从根本上解决施工质量问题。在本文介绍的市政道路施工质量通病防治体系中，必须充分了解整个路面的施工要求。具体施工工艺流程如下：（1）施工前，注意检查施工原材料问题，材料充足、质量合格后方可进行下一阶段施工；（2）沥青材料在路面上摊铺均匀后，方可施工压路机碾压时，应考虑压路机的特殊性。如三轮压路机，后轮应重叠1/2轮宽等，车辆在行驶过程中不得突然加速或减速；（3）注意保养，根据温度、湿度等数据合理控制保养时间。此外，要重视市政道路施工质量通病防治的基础工作，坚持安全第一、预防为主的安全管理方针，根据工程特点，在工程开工前有针对性地开展交底工作，做到引人注目市政道路施工现场设置安全标志，确保整个施工顺利完成。

3.4施工进度与人员管理

根据施工进度和人员管理将直接影响市政道路工程的施工质量，因此进度管理和人员管理应是整个管理的重点。在这个项目中，已经为这个项目建立了一个项目管理团队。该团队不仅负责整个项目施工的管理，还负责施工人员的调配，确保整个市政工程道路的进度管理达到预期。在这种情况下，施工进度和人员管理的主要工作内容包括：（1）通过项目管理组，根据已制定的市政道路施工进度计划等，督促整个施工单位按计划完成施工；（2）按照市政道路建设的要求，进行人员管理，包括技术规范管理和施工安全管理，严格按照施工工艺限制各施工步骤；加强日常工作中的安全教育，并根据本工程施工要求，对所有可能存在的风险进行预测教育，包括塌方隧道、机械伤害等风险，需在人员管理中明确确定。

结束语

综上所述，为保证市政道路建设的顺利开展，有必要对施工过程和技术要点进行控制，以保证工程的整体质量。

参考文献：

[1]关洪雨.市政道路工程的沥青混凝土面层施工技术运用研究[J].居舍，2019（15）：56.

[2]黄金科.市政道路透水沥青混凝土路面工程施工技术的应用与管理[J].建材与装饰，2019（11）：264-265.

[3]詹仕发.市政道路工程中软土路基施工技术的应用分析[J].河南建材，2019（2）：2-3.

[4]孟谷红.市政道路桥梁工程的施工管理策略[J].工程技术研究，2019，4（7）：122，128.

论文作者:陈晓朋,刘志强

论文发表刊物:《建筑细部》2019年第13期

论文发表时间:2019/12/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/18b5465740380f34a1f69038.html