# 房建施工中大体积混凝土无缝技术分析论文_石涛,罗茜文

中建五局第三建设有限公司 湖南长沙 410007

摘要：随着我国建筑行业的持续发展，现阶段建筑工程的高度越来越高，并且结构越来越复杂，施工难度越来越大，出现了许多大型高层、超高层等建筑。为了满足结构承载力，工程结构设计中显现了许多大体积混凝土构件，如超厚筏板基础，箱形基础，巨形柱、巨形梁等钢筋混凝土结构件。这类构件体积大、混凝土用量多、一次浇筑时间长，设计、施工不当容易产生各类裂缝。文将对房建工程中所出现的常见问题展开探讨，在房建工程中选择合适的施工工艺以及养护工作来有效的降低大体积混凝土出现裂缝问题的概率，从而整体提高工程质量。

关键词：房建施工；大体积混凝土；无缝技术

1造成大体积混凝土裂缝产生的主要原因

在房建施工过程中大体积混凝土开裂问题会导致混凝土整体状态和规格由于裂缝的产生而与设计标准不符，导致在未来的建筑使用过程中混凝土内部受到水分等外界原因侵蚀，严重影响了混凝土的抗透析性能[1]。并且由于混凝土产生了裂缝，导致混凝土的裂变加快，严重影响到房屋建筑在后期使用时的安全性和使用期限，为了解决混凝土产生裂缝的问题，首先需要了解造成大体及混凝土开裂的原因。首先混凝土的凝聚过程主要是通过水化热所产生的温度变化和混凝土收缩的共同作用，但是由于混凝土温度变化内外不均衡特别是大体积混凝土温度差更大，所以由于温度力和收缩力的共同作用，导致大体积混凝土出现了开裂的问题。第二混凝土在硬化过程中体积会产生收缩，在收缩过程中由于部分混凝土已经硬化无法支持收缩力，成为了导致大型混凝土开裂的主要原因，而且在实际工作中混凝土的配比没有办法与设计图纸一样精确，所以用水量要比水泥用量高，造成大体积混凝土产生裂缝。第三混凝土原材料不符合要求，在实际建筑生产过程中，由于所采购的水泥成分不符合要求或者水泥的稳定性不合格也是造成大型混凝土产生裂缝的主要原因。第四施工对付专业程度不足施工质量较差，目前房屋建设行业来说，大量的施工人员由农民工组成，受教育程度不高，所以在施工过程中施工工艺较差，再加上部分施工作业程序不规范，也就增加了大体积混凝土出现裂缝问题的几率。第五在实际施工过程中大体积混凝土需要与钢筋配合使用，而大体积混凝土钢筋结构紧密体积过大，所以一次施工浇筑时间较长，在施工过程中对于施工人员的精密性和工艺要求较高，同时受到外界环境的影响较大，所以就整个房屋建设工程来说，大体积混凝土的建设环节本身难度较大产生裂缝的概率较的高。第六基础沉陷受力不均匀，受外力影响而产生裂缝。其主要原因是由于混凝土在浇筑完成后，由于地质结构土质不均匀或者回填土碾压不实，或者由于天气原因降雨降水造成浸水而出现不均匀下沉，造成大型混凝土受力不均受到外界的挤压而造成开裂等现象。或者由于模板刚度不够，模板支撑间距过大，支撑底部松动而出现混凝土沉陷则导致裂缝。特别是在气温较低的施工时期模板支撑在冻土之上，随后由于冻土解冻所产生不均匀下沉，使得大型混凝土结构产生裂缝。

2混凝土裂缝技术的处理方法

多数情况下大体积混凝土裂缝问题都是因为在具体的施工作业中存在问题而导致的。对于裂缝的处理，则需要结合裂缝的具体尺寸和实际情况来合理选择相应的修复加固方法。比如，在当下可以利用水泥浆、环氧树脂等材料来修补裂缝，进而实现对裂缝的有效控制和修补。除此以外，对于大体积混凝土裂缝，锚固方法也具备非常好的修复作用，这是因为锚固可以实现对大体积混凝土结构的固定和加固，这样就可以使其恢复到正常结构状态。与此同时，为了避免大体积混凝土产生裂缝，确保其结构性和稳定性，还可以根据实际施工情况和要求在拌和混凝土时加入相应的添加剂[2]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3有效降低房建工程大体积混凝土产生裂缝的有效防范措施

3.1选择优质混凝土材料，在配置过程中控制好配置比例

混凝土原材料的质量是保证混凝土质量的关键原因，而混凝土的配置过程是保证混凝土实用性的主要原因，所以在房建过程中必须要重视混凝土原材料的选择和总体配置比例。首先应当结合当地施工环境和地理特征，来选择合适的优质混凝土原材料，这样不仅可以为施工团队提供更加方便便捷的原材料，还可以降低工程施工成本。一般来说主要选择10毫米到40毫米的连续级配碎石，三毫米左右的中砂，其中特别需要注意的是不得使用海砂。并且在实际施工环节中不得在搅拌中加入其他有机杂质，杂志质加入很有可能会导致混凝土总体配比产生变化，会对混凝土的总体质量产生负面影响，所以为了保证施工材料的整体安全性，必须要严格控制混凝土原材料，并且控制好配置比例。

3.2在混凝土配置过程中选择科学合理的外添加剂

为了有效提高混凝土的质量就需要在混凝土配置过程中科学的选取外添加剂从而加强混凝土原料质量，但需要注意的是不同的工程项目设计要求在混凝土配置中选择不同的外添加剂，只有合适的外添加剂才可以减少混凝土原料中的含水量，并且使得混凝土的和意性提高。一般来说，在混凝土外添加剂中的主要选择项目为减水剂、防水剂、膨胀剂，但需要注意的是外添加剂在加入混凝土中需要控制配置比例和时间。

3.3加强混凝土搅拌过程的控制管理

混凝土的搅拌过程是否科学有效也是影响混凝土总体质量的关键因素，因此在混凝土搅拌的时候，需要严格控制材料的配比，并且加入按照设计需求的适量外加剂以保证尽可能减少混凝土中的水含量，并且有效避免出现混凝土内部温度过高而影响施工质量的问题。所以混凝土的搅拌过程需要由专门的施工人员进行管理监控，保证混凝土搅拌过程科学合理提高混凝土施工质量[3]。

3.4在实际施工活动中选择合适的施工工艺

在房建施工中大体积混凝土施工过程较为复杂，所以对于施工过程中的质量要求较高，在施工过程中对大体及混凝土浇灌时，需要采用合适的施工工艺和相关设备来辅助完成工作，这样才能够保证大体积混凝土在施工中按照相关质量规定来完成建设。在一般施工过程中主要采取泵送的方式来对大体积混凝土进行浇筑，在实际施工中可以将泵送机械搭成斜坡状态，可以有效降低工作泵的工作压力，从而大大提高混凝土的输送效率也就提高了浇筑效率。

结束语

综上所述，在现阶段房建施工中，大体积混凝土技术的应用是极其广泛的，它对于整个房建工程的质量和安全都有着极其密切的联系。所以在混凝土施工过程中，需要严格控制施工标准优化施工工艺，做好后期养护工作减少大体积混凝土出现裂缝的问题，进而保障房屋建设施工的总体质量。

参考文献

[1]陈学才.房建施工中大体积混凝土无缝技术分析[J].建材与装饰,2019(32):4-6.

[2]程顺键.房建施工中大体积混凝土无缝技术分析[J].建材与装饰,2019(29):3-4.

[3]王立涛.房建施工中大体积混凝土无缝技术分析[J].门窗,2019(15):44+47.

论文作者:石涛,罗茜文

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/18bb3cd3ab06b6aa56faab3e.html