# 水表计量失准原因分析及提升准确性的措施论文_王薇

（黑龙江省穆棱市市场检验检测中心 黑龙江省穆棱市 157500）

摘要：水表是生活中最常见的液体流量计量设备之一，在许多领域都有广泛应用。计量失准是水表使用中常见的问题，不及时找出失准原因将给企业和用户利益造成影响。基于此，本文对水表计量失准原因进行了分析，并提出相应对策。

关键词：水表；计量失准；原因

水表是人们日常生活中最为常见的一种液体流量计量设备，其计量准确性直接关系到供水企业与用户的利益，是人们最为关心的一个问题。但受各方面因素影响，水表在使用一定时间后常出现计量失准现象，这种情况下就要对水表失准原因进行全面分析，找出原因所在才能采取针对性措施进行处理解决，以确保水表计量准确性，为企业和用户利益提供保障。

一、水表计量失准的具体原因分析

（一）系统误差

从各方面分析看，造成水表计量失准的原因是多方面的，系统误差或鉴定系统杜建造成水表出现误差的现象等就是水表检定中最常见的一个影响因素。对水表进行检定主要是要进一步确定水表计量的准确度，检定过程一定要严谨，稍有误差就会影响检定结果。尤其是在标准量罐和瞬时流量计方面，一旦出现误差就会导致测量管段和水表结构内径出现严重不一致，进而导致水压不均匀、不连续现象，甚至造成阀门渗漏，而这些都会直接影响到水表量准确性。

（二）水表自身质量问题

水表自身质量是其计量准确度的最进本保障。有些用户在安装水表过程中，不重视水表内在质量，没有对水表质量及型号与实际安装相符性等方面考虑进行选择，导致在实际使用中容易出现计量失准现象。水表内在质量对计量精确度影响尤其大，一些不和技术要求及标准组装的劣质水表并未经过专门技术监督部门检测，其本身质量就存在问题，应用于实际流量计量中不管是使用寿命及计量准确性等方面都是没法保障的。

（三）安装质量及水质问题

虽然相对于其他精密仪器仪表而言，水表安装较为简单，技术要求也不是很高，但是如果安装质量存在问题，那也是会影响到实际使用效果及计量准确性的。部分安装人员在没有了解相关规定的情况下就进行水表安装，从而导致由于安装操作不当而使水流速度分布畸变或存在旋涡等情况，进而影响计量准确性。另外，如果安装前没有彻底冲洗给水总管，建筑垃圾进入水表也是造成水表失准和损坏的一个重要因素。此外，水质对水表计量准确性也有一定影响，如果水质比较差，存在杂质多，那么就很容易造成水表堵塞、腐蚀等问题，进而影响水流连续性，久而久之就会导致水表失准现象。

（四）管道维修管理情况

水表的使用与管道连接在一起，而管道在使用过程出现问题是很普遍的，如果管道安装或维修过程中，相关方面不注意或处理不到位，就而后可能使水表出现计量失准的情况。在管道安装及维修过程中，常常有碎石、泥沙等杂质残留于管道内，这些杂质水流经过水表后一旦堵塞水表叶轮盒孔，就会造成进水孔截面积变小，那么在用户用水量不变的情况下，通过水表内水流速度就会相应增大，这样叶轮旋转次数经轮轴联动齿轮传递到水表记录装置速度加快，进而导致水表计量偏快，出现计量失准现象。

（五）水表零部件机械磨损

水表由各个零部件组成，任何一个零部件出现问题都可能影响到计量准确性。而水表在长时间使用中，在各方面因素影响下，零部件都会多多少少出现磨损，如果不及时进行维修或是更换等处理，那同样会导致计量失准问题。因此，为避免水表零部件磨损而影响计量准确性，应加强水表使用管理，并严格按照水表使用年限等对水表进行更换。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（六）空气进入水循环管道

水循环管道中存在空气也是影响水表计量准确性的一个因素。变频泵在供水系统中的使用具有一定的技能降耗作用，但是这种供水泵由于频频启动，进而会增加空气进入管道的概率。另外，用户家中废弃管道或是长时间不用水的情况也会导致更多空气进入管道。而空气与水的比重是不同的，两者在一起就会形成一个界面，而相对于水而言，空气在管道中比较活跃，那么在供水管道水压发生变化的情况下，气、水界面形成的压力差就会破坏管道内气、水平衡，从而引起管道中空气段体积膨胀或收缩，而为了达到新平衡，水表就出现了自传现象，这样就导致了计量失准。

二、提高水表计量准确性的措施

（一）合理选用水表

水表自身质量是影响其在实际使用中计量准确性的最直接因素，因此要提高水表计量准确性，首先就要从水表的选用开始。一方面，要尽可能选择质量有保障的水表，产品质量合格证、检定报告等齐全，尤其要重视水表内部质量方面检查，如果自己无法确定就找专业技术人员进行检定。其实如果不是大量采购使用，按照市场上对水表的相关口碑选择一般也不会存在什么问题。另一方面，水表的选择要符合相关规范。水表型号要根据用户用水量、水压、水质及管道半径等方面进行合理选择，一般而言，如果用户用水量与流量变化较小，采用口径小于40mm的旋翼型水表较合适。而如果用户区域内水质较差，就需要使用干式水表计数机件与水隔离。另外，水表的选用还需考虑水温方面因素，一般低于30℃用冷水表，高于则使用热水表。

（二）加强水表安装质量控制

首先，要充分认识到安装质量对水表计量准确性的影响，找专业技术人员进行水表安装。其次，要充分做好安装前准备工作，从水表可靠性、安装便利性及操作安全性等方面做好各方面工作，全面清除进出口堵塞杂物，确保水表安装工作顺利有序进行。此外，应加强安装技术应用质量管理，严格要求安装人员根据管道设计实际情况、水表安装规范及标准等进行安装，避免存在技术操作不规范而损坏水表，从而影响水表计量准确性。在安装过程中还需要全面考虑水表的安全性、可靠性与便利性；安装水表在管道直管段部位，必须保证满管运行。另外，根据实际需要对水表做好保护措施，室外的话通常安装保护盒，避免水表在暴晒或是寒冷气候中被损害而影响使用寿命和质量。此外，水表规格不同在实际安装过程中需要采取相应的工作方法，无论其实际安装方位，或是上下游直管段均要求符合水表安装使用的要求。

（三）强化水表使用维修与管理

用户应根据水表使用情况定期对其进行查看，检查是否存在破损或是受到外物压迫、影响，以及时排除影响因素，确保水表正常使用。其次，如果遇到管道维修情况，在维修中要重视杂质处理工作，避免杂质进入管道流经水表而造成损坏，从而导致计量失准等情况。另外，对于已达到使用年限的水表，应及时进行更换。

三、结束语

总而言之，水表是生活中应用最为广泛的一种液体流量计量设备，其计量准确性直接关系到供水企业和用户的利益，因此在水表实际使用中，应通过加强水表自身质量及安装质量控制管理等方面，全面排除导致水表计量失准因素，提高水表计量准确性，以为供水企业和用户利益提供可靠保障。

参考文献：

[1] 陈俊光.计量性能变化和准确度在水表运行过程中的分析[J].科学与财富，2017（12）.

[2] 黄东田.计量性能变化和准确度在水表运行过程中的分析[J].建材发展导向：下，2017，15（10）：16-17.

[3] 刘明娟. 水表标准演变与水表选型探讨[C]// 第十三届中国城镇水务发展国际研讨会与新技术设备博览会. 2018.

论文作者:王薇

论文发表刊物:《电力设备》2019年第19期

论文发表时间:2020/1/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/18d1e8995dbb78ecf563723b.html