# 新能源电力生产信息智能化管控系统的设计与实现论文_吴迪迪,张鹏翔,屈超

（国网铁岭供电公司 辽宁省铁岭市 112000）

摘要：本文基于风光储输示范工程对新能源发电企业的业务需求、系统功能进行分析，采用先进的构件／架构技术、多智能体数据集成技术、SVG和电力GIS的信息处理和展示技术、智能化工作流引擎平台等，设计新能源电力生产信息智能化管控系统，满足企业生产运行和经营管理的需要。

关键词：可视化；业务集成；数据集成；信息管理系统；管控；B／S

引言

现代化电力企业的基本特征是信息化和市场化。不论是国内还是国外的发电企业，信息化都是企业的重要组成部分。

目前，传统的火力发电厂、水力发电厂经过多年建设，各环节均已建立较成熟的业务信息系统。新能源方面，国外在风力发电并网和光伏发电并网等方面的研发投人大量的入力、物力、财力，使得这一领域有了长足的发展，但对于风光储输这种风光储联合发电的新能源电厂，如何进行信息化建设，建设哪些业务信息系统，即使在国际上，也没有可以直接借鉴的案例。因此，基于风光储输新能源电力生产信息智能化管控系统，将是一项开创性的举措，需要从传统发电厂企业信息化、数字化变电站信息化、电网输变电设备实时监测等项目建设中汲取经验，开创综合应用先进技术建立风光储输项目信息化的先河，同时也将为风光储输项目信息化建设方面产生积极推动作用和深远影响。

1系统功能分析

依照国家电网公司“生产管理精益化，设备管理状态化”的要求和新能源发电企业的特点，新能源发电企业管控一体化解决方案，需要实现设计阶段、建设阶段、运行阶段等在内的全过程及基建工程、安全运行、设备维护、经营管理、办公事务等方面的全范围信息管理，还要具备移动数字化和多组织平台等特点。只有这样，才能满足新能源发电企业管理一体化、管控一体化、设计基建生产一体化、生产经营一体化和业务财务一体化的管理需求。具体来说，系统应具备以下功能：

1.1工程计划管理。该功能模块主要实现工程计划的编制、管理计划的实施，具体包括：工程进度计划、工程概预算、投资计划，工程的招投标、工程合同、工程竣工决算等功能。

1.2工程施工管理。工程施工管理主要用于管理工程施工过程中的进度、施工现场布局情况、施工图纸、施工技术等方面，具体包括工程施工布局管理、工程图纸管理、工程施工技术管理、工程施工协调管理、工程施工进度管理等功能。

1.3工程质量管理。工程质量管理主要实现通过制订质量检验计划，指导质量检验工作，按照电力工程质量标准对工程项目进行检验和评定。通过质量验评项目与验评标准的关联，保证质量管理的有效进行，提高质量管理水平。具体包括工程验收管理、工程整改管理、标准质检文档台帐、质检文档记录台帐等功能。

1.4安全监查管理。按照行业安全管理标准对电厂建设期间的有关安全信息进行计算机管理，实现安全工作规程、监察管理、安检与考核、事故管理、教育与考核、人员安全管理，从而全面提高安全监察水平。具体包括安全组织管理、安全规程管理、安全教育管理、施工安全监督、设备安全监督、安全工作整改、安全工作总结等功能。

1.5档案管理。档案管理模块具体包括档案归档管理、档案案卷管理、档案借阅管理、档案移出管理、档案统计管理和档案查询管理等功能。

1.6物资管理。物资管理模块是电厂信息系统核心组成部分，通过对物资的计划、采购、入库、出库及跟踪全过程管理，实现按施工单位、概算项目、合同材料消耗量和费用的归集和分析。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆具体包括物资台帐管理、物资计划管理(包括需用计划和采购计划)、物资库存管理(包括入库、出库、盘点、报废等)等功能。

1.7设备管理。设备管理模块主要功能是对电厂所有设备的动态信息、静态信息及设备可靠性信息等全面管理。具体包括设备台帐、设备信息管理、设备缺陷管理、设备缺陷填报、设备缺陷查询、设备缺陷综合分析等功能。

1.8两票管理。两票管理是电厂生产管理的核心，为保证运行操作的正确性，保障人身及设备安全，防止事故发生提供有效帮助。主要功能是为操作票和工作票建立标准票种库，根据标准票实现两票的自动开票和实现两票的自动流转。在开票时，根据情况允许用户对两票进行执行、作废、打印等操作，并自动对已执行和作废的两票进行存根，便于统计分析。

1.9运行管理。运行管理主要实现记录生产调度命令及执行情况，便于各自及时了解上级命令，明确责任。集中规范管理各个运行岗位的值班记录，供管理人员查询了解发电生产情况，对设备启停、设备试验、操作记录进行管理。辅助运行管理人员进行运行技术分析，并提醒运行人员完成设备定期工作。具体包括生产日报管理、调度指令记录、巡视检查记录、断路器跳闸记录、避雷针动作检查、电容器投切、主变有载开关记录等功能。

1.10全景信息展示。系统以电网GIS为技术依托，搭建基于工程全景、各个电厂(包括变电站)和设备的三级分层可视化综合信息展示统一平台，实现基于图形的电网全局可视化展示。具体包括GIS展示、风光储全景信息展示、三维街景浏览等功能。

1.11运行监测分析。对运行情况进行综合展示，包括气象监测预警、风电监测预警、光伏监测预警、储能监测预警、风光发电联合分析5个部分。对用户感兴趣的运行情况以图形化形式直观展示，并且可根据用户需求对不同的电厂间进行比较。

1.12设备状态分析。该功能模块以设备基础数据、在线监测数据、状态检修数据、负载信息、相关标准等，从多个角度实现对设备状态的综合评估及变化趋势判断，实现日常状态评价报告的管理。按照设备所属单位、设备供应商、设备投运年限、设备类型和设备资产归属、设备类型等属性进行综合分析，帮助生产管理人员快速了解所管辖设备的整体情况。

2新能源特色的数据集成与共享平台

平台按照电力企业统一数据规划的要求，在原有的应用系统保持不变的前提下。将不同应用系统、不同数据形式，进行数据采集、转换和存储。数据集成平台的数据源是相对独立的应用系统的数据库(生产管理系统的Oracle数据库，SCADA的实时数据库等)，其目标是支持面向主题应用的综合应用系统和决策支持系统的数据仓库。

通过数据集成与共享平台，对风光储输生产实时数据、生产运行管理数据、企业经营管理数据进行异构数据的有效整合，搭建跨越多个业务数据平台的系统应用数据中心，通过数据传输子系统，将底层控制网络和上层管理网络融合为一体，构建数据信息统一平台，实现整个企业的信息一体化。

3结束语

系统采用先进的构件／架构技术，实现了一个高可靠性、高安全性应用软件结构，具有较强的伸缩性，能贴近用户需要，用户界面友好，运行稳定，维护使用方便。建立数据仓库，针对应用需求建立信息模型和主题数据库，为企业领导和生产管理者提供及时、全面和完整的信息支持，为领导决策提供帮助。系统在技术和专业应用两方面均具有先进性，不仅融合了生产管理人员的思路和方法，同时也兼顾了软件开发的需求，实现了传统管理模式与信息技术的接轨，大大改进了管理工作。系统的使用对提高企业管理水平，提高生产效率，保证电力企业安全经济稳定运行，增强企业的竞争能力和提高企业的综合效益具有重要意义。

参考文献

[1]李伯颐，蒋传文，吴颖.风力发电及其信息自动化管理系统[J].自动化仪表，2008，29(11)：12.15，20.

论文作者:吴迪迪,张鹏翔,屈超

论文发表刊物:《电力设备》2017年第13期

论文发表时间:2017/9/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/18e2665dffd066fb49bf0b56.html