# 土建施工中混凝土施工技术分析论文_陈剑

身份证号码：33018419840503XXXX

摘要：混凝土浇筑是工程施工的重点内容，在建筑施工中发挥着重要的作用。混凝土是一种混合物，具有强度高、耐久性强等特点，混凝土的浇筑施工技术影响着工程的整体质量。因此，应提高混凝土施工技术水平，使混凝土达到工程的要求，为整个建筑工程的质量安全提供保证。

关键词：土建施工；混凝土；施工技术

1混凝土施工简介

通常意义来讲，一般的混凝土材料需要使用特定的胶凝材料把一些颗粒状的集料（骨料）凝合起来，比如，用水泥将砂石混合起来，并且添入一些可能需要的添加剂或掺合料，根据实际按比例调制，再经过机械搅拌，最终风干硬化的一种建筑用材料。而为了让混凝土充分发挥其功效，需要采用合理的混凝土施工技术加以控制，其中包括混凝土原料的选用、搅拌过程中需要添加的辅助材料、科学合理地计算出各原材料的配比、搅拌过程的施工工艺、运输过程的保养与养护、浇筑施工的具体技术以及后期维护等环节。就目前土建工程的发展阶段而言，混凝土材料在工程施工中占有重要位置，主要因为原材料价格低廉，易于采集和运输，并且可以根据不同的施工需求调整成不同的混凝土结构，其自身水凝性强，抗压能力高，在社会发展建设过程中起到了举足轻重的作用。

2土建施工中混凝土施工技术

2.1深基坑技术

地基作为土建工程施工的基础内容，在城市化进程持续发展，高层建筑数量越来越多的背景下，为了提高建筑施工质量，需要施工人员加大对深基坑技术的创新。深基坑不仅可以保障土建工程项目的安全质量和应用稳定，而且为后续施工建设提供基础保障。由此，通过引用新时代发展提出的现代技术理念，对深基坑技术进行优化和完善，有助土建工程施工更加安全和稳定。如，当前很多施工单位通过让临时支档桩和其他建筑构成一个整体，既可以提高地基的承重水平，又能让施工建设工作更快进行。

2.2计算原材料的科学配比

当选用材料在性能上符合要求后，需要由专业的工作人员通过科学地计算，制定出相应材料的配置比例，然后将其加入到搅拌机中进行下一步操作。对于混凝土原材料的配比来说，需要有具有资质认证的团队开展事前的计算准备工作，通过试验、调配以及必要的检验后，才能将合格的配置比例大面积广泛的应用，否则，将极容易影响后期施工质量，出现返工现象，甚至导致整体工程完成情况不能达到客户的质量要求，造成极大的经济损失。

2.3模板的安装和制作

在实际进行混凝土施工的时候，之所以要求模板要具有足够的刚度和厚度并防止选用木质模板，主要是因为这样可以更好的防止工作的效率和质量不会发生改变，这样做虽然在花费方面会比较高，但是实际的工作效率却可以更好的提升，同时一定程度上也可以让混凝土的外观质量发生不改变并使整个混凝土的光洁度都得到显著提升。在实际对模板进行制作安装的时候，要满足以下三点要求：（1）钢膜的清洁要得到保证，在每次进行使用之前都要进行除锈同时涂刷轻机油，尤其是在涂刷的时候要尽可能的保持均匀，这样的措施可以让混凝土的外面看起来更加光亮整洁。（2）在安装模板的时候要让模板支架的坚固和稳定得到保障，不仅要让玻璃胶涂的光滑，而且模板的接缝也要更加严密。这样的情况可更好的避免漏浆的现象出现。（3）模板变形的状况需要格外注意，每次使用之前都要进行检查，如果发现了不平滑或是已经弯曲，那么就不能使用。

2.4保证搅拌加工过程的质量

混凝土的搅拌工艺是发挥出混凝土材料作用的重中之重。在搅拌过程中应该由专业人士在旁辅助指导，确保工作过程准确无误。原材料的投放必须保证一次性投料，严格按照配置的比例和制定的顺序逐一投放到搅拌器械当中去，并且按照工艺完成施工。在加工阶段，需要时时注意混凝土材料所处的环境、温度以及状态。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆除此之外，对于装载机搅拌斗的硬件选择，需根据所需混凝土的数量选用不同的规格，这样可以避免材料不必要的浪费，并能够充分地获得搅拌。这里的注意事项还包括在搅拌前必须将搅拌机内前一次的剩余材料清空，以此避免可能出现的砂浆流失问题，当搅拌机长时间不使用时，应该用水将内部冲洗干净，之后再排净积水，打开卸料门。

2.5土建工程工程中混凝土的浇筑技术

1）对混凝土模板的标高、尺寸、刚度以及强度进行检查，模板是混凝土浇筑的重要设备，只有保障模板的质量才能进一步完成混凝土的浇筑工作；2）检查钢筋和预埋件的数量、位置和保护层厚度，确保隐蔽工程的质量；3）进行必要的清理工作，在混凝土浇筑前，对模板内的杂物、钢筋上的油污进行清除，避免模板的缝隙和孔洞被堵塞，需要注意的是，要用清水使木模板湿润，但模板不能有积水；4）在混凝土的浇筑过程中，要从底层向高层逐层建筑，结合结构配筋的具体情况、捣实方法等方面确定每层的厚度。针对竖向土建工程结构，混凝土浇筑有几点注意事项，即在混凝土浇筑前，应在底部填入水泥砂浆，这部分砂浆应与混凝土内砂浆成分相同；浇筑混凝土时，若浇筑高度超过3m，应采用（振动）溜管等设备防止混凝土下落；另外，在混凝土浇筑过程中，要对模板、钢筋、预埋件、预留孔洞等地方进行反复观察，对于使用过程中出现变形、移位的情况，要采用相应的措施进行处理。

2.6混凝土振捣

振捣过程当中，首先保障振捣的力度、节奏均匀，否则会出现振捣不充分，易导致混凝土离析现象，其次振捣的深度要得到合理控制，否则容易损坏下方模板，最终因为振捣行为会挤压混凝土，使其内部水分上浮，相应出现泛浆现象，此时施工人员应当及时将溢出浆液清理。

2.7对混凝土结构养护的施工技术要点

目前国内大部分土建工程混凝土结构养护均采用的是ZY混凝土膨胀剂，在混凝土结构施工完毕后在其表面均匀涂抹ZY膨胀剂并平铺一层草席，结合实际情况进行洒水可保证养护效果达到最佳。一般来说针对土建工程混凝土结构的养护工作应该做好以下3点：第一，要保证混凝土结构的养护时间在28天以上；第二，如果施工用混凝土材料的整体可塑性偏差，则要在混凝土浇筑洒水前利用喷雾进行结构养护。如果混凝土材料的可塑性表现良好则可在混凝土浇筑后大约6~10小时左右实施洒水养护；第三，在混凝土结构施工中应该灌输连续养护的基本施工思想理念，即保持对混凝土的养护状态不间断，始终确保土建工程混凝土表面具有较高湿润度。

2.8施工缝处理

在混凝土结构施工技术中，对施工缝处理技术进行科学的应用，能够使工程的整体质量得到有效的提升，特别是在混凝土浇筑以及后期养护等环节当中，都需要采用施工缝技术对结构当中的缝隙或孔洞进行有效的处理，以此来提升工程施工的整体性，较少施工缺陷问题，在浇筑环节当中，容易受到人为因素或自然因素的影响，导致混凝土浇筑施工无法一次性完成，可以对施工缝进行预留，以此来充当工程分段标识，在对施工缝处理技术进行应用的过程中，不能对图纸当中标注的施工缝进行随意的更改，确保施工缝能够始终处于剪切应力最小处，防止其对工程质量造成影响。

结语

总之，进行土建工程混凝土施工时，要根据工程实际情况选择恰当的材料，通过试验确定最佳配合比。混凝土浇筑前，要注意一些隐蔽工程的检查，避免影响混凝土浇筑质量。混凝土浇筑完后，要做好养护工作，保证混凝土的强度符合工程需要。因此，要对土建工程混凝土施工的各个环节进行质量控制，从而使混凝土质量达标，进而保障整个土建工程的质量。

参考文献：

[1]席宇.浅析房屋建筑混凝土施工技术[J].科学技术创新，2018（21）：120-121.

[2]夏志东.建筑混凝土施工技术[J].门窗，2016（10）：118.

[3]李率立.高层建筑混凝土施工技术的探讨[J].中国建材科技，2014（S2）：98.

论文作者:陈剑

论文发表刊物:《基层建设》2019年第12期

论文发表时间:2019/7/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/196d0569692fab424ab29733.html