# 物联网技术在输变电设备状态监测中的应用论文_顾琦

国网冀北电力有限公司香河县供电分公司 河北省廊坊市 065400

摘要：电网运行智能化方向发展，是信息技术与电网充分融合的体现。随着电网逐渐规模化，要推进电网管理的现代化、智能化高效运行， 就要将物联网技术充分地利用起来，以使电网运行中的各项性能有效发挥。基于物联网技术而进行输变电设备状态监测，可以确保电网安全稳定地运行。

关键词：智能电网；输变电设备；物联网；在线监测；应用

物联网技术的简介及构建

基于物联网的物联网技术是为载体实现虚拟空间信息共享的技术。通过网络协议相关的虚拟空间实现运营的。随着互联网技术的发展，移动互联网的出现为高端技术的产生和发展提供了平台，包括跟踪 GRS 的函数技术，红外定位技术和定位功能等等。物联网系统包括感知层、网络层和应用层三层结构。感知层的功能是接受范围内的网络信息，网络结构的连接，通信设备是使用短距离无线通信网络连接， 使感知层可以有效地接受各种网络信息系统操作和控制的传播信息， 并将信息传输到指定的设备。在物联网系统中，网络层主要是为各种各样的信息开发网络数据传输的功能。物联网系统应用程序层包括电脑、智能手机和平板电脑等，使计算机在应用程序层和用户名之间交换。

物联网体系设计及输变电设备状态监测的现状路由器、协调器、终端设备三者是物联网体制中必不可少的，缺少任意一项，物联网体制都变得不完善。协调器是物联网的核心内容， 包括连接设备的维护与组网构建等多项内容，其在运行过程中的主要功能是执行指令。网络设计以电网设计为主，利用网络连接方式，将 主控芯片与网关接口连接，在网络终端设备上连接路由器。在设计物 联网体系过程中，需要加强对节点设计的重视程度，并且需要不断提 高路由器的兼容性，使其使用范围能够变得更加广泛。数据信号传输 需要使用协调器，传输的信号在经过逻辑电平转化之后，在传输到网 路平台之上。

当前电力传输和转换设备状态监测系统，通常是一个单一的电力传输和转换设备状态参数集，将信息收集和应用程序产生的损害隔离， 系统需要建立自己的独立信息数据库，将没有形成网络覆盖的区域联合起来，大大提高收集信息系统操作和维护的能力，为以后分析和预 测诊断提供便利。当前每个系统制造商不同，导致同一个装置难以统 一标准，通信协议很少将操作、维护和校准系统与其他系统统一，数 据传输也更容易受到强电磁干扰。

基于无线传感器网络技术的物联网技术，RFID 无线射频识别技术的识别，智能监控对象，如无线传感器网络（WSN）技术可以有效地解决电缆通信故障。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆RFID 射频识别技术是基于网络的数据的通信技术，射频通信结合无线远程传输通过 GPRS 无线通信网络模型，称为实时同步的电力传输和转换设备管理，提供了一种新的智能电力传输和转换设备状态监测。

物联网技术在输变电设备状态监测中的应用物联网与在线监测通过对物联网技术的应用，能够提高对变电设备、输电线路的感知能力，在具体应用过程中，合理的信息通信网络相结合，从而实现数据传输联合处理等多项功能，使电网的智能化水平能够得到进一步提高。

①物联网技术输电设备在线监测中的应用

利用物联网技术能够可以使输电线路运行状况的感知监测能力得到进一步提高在微气象、覆冰、视频图像和导线舞动、风偏等情况监 测中的应用，从而实现了对输电设备全程运行的可观测、监控生产全 过程，并对存在的风险进行合理预警。输电设备在线监测中对物联网 技术的应用还应当包括，对无光源波导传感器的应用，从而实现对导 线是否存在污秽、风偏等情况的动态监测 ; 通过对视频传感器的应用， 能够实现对杆塔倾斜、线路防盗等情况的动态监测，从而为输电线路 的自我诊断、线路故障定位等内容都提出了强有力的技术支撑。

物联网技术对无线传感器网络的优点进行了充分利用，目前在输电设备动态监测中比较常用的物联网技术有视频传感、光纤传感等。

②物联网技术在变电设备状态在线监测中的应用

变电设备在监测中应用的物联网技术包括的主要内容有，避雷器绝缘监测、GIS 局放、变压器油色谱等。在智能变电站中可以对物联网技术进行合理应用，在完成变电站智能巡检、智能化变电站的安全 监测，这在一定程度上对变电站的智能化发展起到了一定的促进作用。 以物联网技术为基础的在线监测系统与预防性实验进行对比，在具体应用中采用高灵敏度的无线传感器对设备运行中的信息进行采集， 处理与识别信息比较依赖无线网络，这一方面实现了一些预试项目的运行，另一方面也可以将一些能够真实反应设备运行的特征量进行引入，实现对设备运行状态的科学诊断与评估。

智能感知层与智能网络层功能分析

在对输变电设备进行动态检测过程中利用互联网技术，必须要做 好智能感知层和智能网络层的分析。

①智能感知层的具体功能

输变电设备物联网技术体系智能感知层将物联网作为载体，组合应用的感知设备，其中包括的主要内容有 :GPS 全球定位系统、智能传感器、EPC 标签等多项内容，从而完成对输变电设备在具体运行过程中涉及到的数据状态的合理感知，并对全生命周期的资产信息进行合 理收集。感知层在运行过程中收集的信息包括 : 输电设备状态信息、电网运维信息、电网运行信息，同时还需要收集输变电路线路上所安 装的各项设备信息的收集，其中主要不包括的内容有自然灾害、气象 信息等。

②智能网络层的具体功能

在智能网络层中，通过数据传输通道，将异构网络介入，以使得 输变电设备无缝接入。输变电设备物联网运行中，信息的传输所涉及 到的通信层包括三个层次，即传感器网络、变电站和供电局。传感器 网络发挥着智能监测的作用，输变电设备的状态信息传输到终端，是 通过宽带、光纤以及短距离的无线通信网络来完成的。数据进入到智 能终端后，经过技术处理而进入到变电站和供电局。变电站采用串口 通信、光纤等将信息传输到变电站的智能监控系统中。输电线路的智 能终端则会根据需要从通用接口与通信网络建立连接，包括、电力数 据通信网、自承式光缆、电力无线专用网络等等。当信息传输到变电 站的智能监控系统中之后，就要对输变电线路的兼容性以及扩展性以 充分考虑。关于输电线路的信息，还可以在移动公网上直接传输给变 电设备网络信息管理平台。供电局的网络承担着变电站信息和输变电 线路信息的汇集工作，并将信息整理过后传输出去。因此，供电局的 网络层需要建立光纤组网，将变电设备连接起来，以实现信息交互。

输变电设备物联网对所接收的各种信息进行整合。这些信息都会 被传输到信息处理中心，采用数据挖掘均似乎对海量数据进行整合。 数据信息中心所收集的信息为多源异构数据，这些信息内容包括监测 数据、调度运行数据、生产管理系统所提供的数据以及设备运行安全 数据。这些信息经过整合之后，用于全寿命周期管理的参考数据。

结语

随着电网智能化的不断发展，输变电设备的性能越来越重要。因 此为了确保电网运行的安全性与可靠性，可以利用物联网技术对输变 电站设备状态进行监测。在应用中，需要充分了解物联网技术，依据 输变电站设备监测所要的灵活性，确保监测数据的准确性，从而进一 步提高电网运行质量。

参考文献

刘听，徐格，陈文龙 . 融合物联网的下一代互联网体系结构研究[J]. 电信科学，2013（11）.

曹一家，谭益，黎灿兵 . 具有反向放电能力的电动汽车充电设施入网典型方案[J]. 电力系统自动化，2014，35（14）.

刘玮，王红梅，肖青，等. 物联网概念解析[Jl. 电信技术，2010（1）：58.

论文作者:顾琦

论文发表刊物:《福光技术》2019年32期

论文发表时间:2020/3/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/197804b07e4e82337ba2baa1.html