# 水电站电气二次设备状态检修论文_豆文杰

(国投甘肃小三峡发电有限公司 甘肃省兰州市 730000)

摘要：随着先进技术的不断应用，发电设备的检修模式也发生了一定的变化，所以，检修技术人员需要不断学习先进维护技术以及其他辅助技术，并明确不同技术之间的关系和内在作用，制订更为完善的检修方案，从而延长设备的使用寿命，保证供电质量。在实际工作中，电气二次设备状态检修工作具有十分重要的意义，在自动化技术广泛应用的背景下，电气二次设备状态检修工作也发生了一定的变化，要掌握这些变化才能做好发电设备的维护工作。

关键词：水电站；电气；二次设备；状态检修

1水电站二次设备状态检修管理概述

对水电站二次设备状态的检修，就是对设备的运作状态进行监控，并且能根据所获得的数据进行分析，为设备的检修工作安排更加科学合理的检修时间以及检修项目。这种对水电站二次设备的状态检修方法可以时刻保证对设备的安全监控，同时也可以对可能存在的隐患进行排查，保证第一时间发现并且能解决问题，同时对设备存在的故障进行记录，为今后的数据分析提供参考。

现阶段我国电力企业仍然采取较为传统的检修方法，这种检修方法是以预防性的计划检修为主要检修方法，这种方法在实行的过程中也发现了许多的问题，就比如检修设备存在一定的缺陷、对正常运作设备的过度检修，这些问题不仅浪费了大量的人力、物力，同时也无法彻底保障供电生产工作的稳定运作。除此之外，对设备检修动作的不正规性也会极大的影响到设备的正常运行。这涉及对检修团队的管理问题，对技术人员的管理水平也需要引起重视。

2电气二次状态检修要点

2.1二次回路监测

二次回路的监测内容主要包括装置运行状态信息、保护动作信息、告警信号信息等。

1）装置运行状态信息监测包括监测设备运行过程中的电源电压、温度等软硬件自检信息，这些信息能够真实地反映设备的运行状态；监测各个差动电流及支路电流信息，可以了解电力传输过程的运行状态；对开关的开入量状态进行长期监测能够在积累设备运行数据的同时为后续检修提供参考依据。

2）保护动作信息监测需要重点监测设计保护动作元件或者保护启动等运行信号的监测，以及出口相别、整组动作时间等动作出口信号的监测。

3）告警信号信息监测需要完成采样值异常告警、开入量异常告警、装置异常告警等信息的监测。从而通过这些信息反映故障点的相应信息，提升故障排查效率。

目前，二次回路监测常用的技术原理包括SV/GOOSE链路诊断原理、交流回路状态诊断原理、保护动作诊断原理。例如，交流回路状态诊断原理的应用，技术人员可以在监测过程中将继电保护装置与网络报文记录的方式提升故障分析结果的准确率。

2.2设备调试

水电站站二次设备较多，而状态检修则会针对全部设备展开性能调试，例如测试仪、继电保护设备、测控设备、合并单元、智能终端性能以及部分监控设备的性能测试。

首先是对测试仪的性能调试。由于智能化水电站二次设备中每个保护测控设备均采用了输入接口数字化技术，所以需要对数字式光电设备的数字信号发射能力、性能等等展开测试，观察其是否能够快速实现智能终端与间隔层设备的相互闭环衔接，即要实施闭环测试。

其次是对继电保护设备的性能测试。该测试工作过程复杂，需要测试的作业类目也相对较多，包括应用程序具体版本的记录及对检修对视功能的测试，保证其达到应用标准。而基于动作报告的标准化程度检查也是必不可少的，它能够及时发现二次设备中的动作值与动作时间问题，并发现引发问题的成因，采取应对型处理措施，例如对GOOSE报文收发功能进行检查。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

再次是对智能终端的性能测试。当SV报文发生中断故障问题时应该根据SV报文的发送与接收精确度进行合理测试分析，验证其报警功能，并对其中的GOOSE开关量与信息传送延时状况进行测试。在经过科学合理测试后对智能终端的性能状况进行确认，保证二次设备各项功能的合理发挥。

2.3建立全面的设备检测系统

对水电站二次设备状态的检修仍然是以其运作状态的监控为主要方法，通过建立全面的监控机制，从人工的现场监控再到电子设备的远程监控，对水电站二次设备进行全方位监控，再通过所收集到的数据进行分析，对设备的运行状态以及使用寿命进行科学的评估。

为保证能获取更加全面的监控数据，对水电站二次设备的监控技术应当积极引进更加先进的检测技术，不同于一次设备，二次设备工作的对象是一整个单元区或者是一个整个系统，而一些较为落后的监控设备就无法获取到个别元件的实时情况，需要适当应用离线型检测技术。

除此之外还需要对检测部门的管理机制进行优化，做到管理与技术的同步，技术人员需要及时的对故障设备的损坏原因进行统计分类，不断优化检修工作的内容，按照所提供的数据分析制定出科学的检修任务。各部门之间定期开展分析会，对不同状态的设备提供不同的检修建议，重点分析故障的高发因素，并且探讨有效的解决办法。

2.4电力设备状态监测技术

状态预测技术在实际应用过程中，其通常情况下是指在实践中要与供电需求进行结合，同时还要对电力设备在运行过程中的具体情况进行结合分析，将其看作是其中的基础部分。通过这种方式在实践中的有效落实，可以促使电力设备在实际应用过程中的特征向量可以得到及时有效的预报和分析。在这一基础上，可以与预测当中的内容进行结合，特别是对预测数据进行科学合理的判断和分析。这样不仅可以针对电力设备在运行过程中的一些异常情况进行合理的分析，而且还可以在实践中针对对应的警阀值进行合理的设置和利用。在与实际情况进行结合分析时，发现水电站设备状态预测模型在构建和具体应用过程中，通常情况下都会直接利用BP神经网络来实现有效的搭建和利用，这样可以保证该技术在实际应用过程中的效果。

2.5对二次设备保护装置的状态检修

二次设备中的保护装置是最容易出现故障的，技术人员首先要针对其故障原因进行分析，在获得调度人员检查许可后及时上报给调度人员，然后重新启动二次设备所有保护装置。在保护装置重新启动后，首先要对保护装置的运行状态进行状态检查，动态监测其正常运行状态，例如观察其跳闸口位置软压板是否已经恢复到正常工作状态；如果未能恢复正常，需要再次选择调整保护装置的运行模式，保证其性能在状态检修模式下能够恢复正常，重新投入到生产中。

2.6对合并单元的状态检修

水电站二次设备中是可能存在异常信号与自检信号内容的，它们都通过合并单元传输，所以在状态检修过程中要基于这一点对水电站二次设备合并单元中的各项异常信息进行详细诊断，主要分析处于同一时间节点中的所有采样报文，及时发现单元中故障问题，并选择在最佳时机解决存在的故障问题。

结论

我国水电站二次设备在正常运行过程中，必须要保证其在运行过程中的安全性和可靠性，这样才能够满足社会不同群体对电能资源的个性化需求。所以在这种背景下，就必须要强调状态检修技术管理的重要性，这样不仅可以保证供电的稳定性，而且还可以提高状态检修技术管理水平，为水电站二次设备的稳定运行提供有效保障。

参考文献：

[1]林贤云.对水电站设备状态检修中试验数据的处理方法的分析[J].山东工业技术,2019(05):193.

[2]张维哲.智能变电站一次设备运维管理分析[J].科技资讯,2019,17(03):49-50.

[3]马海龙.电力系统水电站一次设备状态检修的思考[J].中国新通信,2018,20(24):222.

论文作者:豆文杰

论文发表刊物:《电力设备》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/199d9b4e5dd9969a12b21575.html