# CORS技术在地籍测量中的应用研究论文_梁霄,王志杰

合肥市测绘设计研究院 安徽合肥 230001

摘要：随着经济社会的持续快速发展，地籍测量工作面临着新形势与新任务，必须通过强化现代科学技术方法的运用，提高地籍测量的成效。基于此，本文首先介绍了CORS技术含义及工作原理，分析了CORS技术在地籍测量中的应用优势，并结合相关实践经验，分别从仪器及仪器设置问题等多个角度与方面，探讨了地籍测量中CORS技术的应用注意事项，以期望有助于CORS技术的应用实践。

关键词：CORS技术；地籍测量；精度分析

现代科学技术突飞猛进，为地籍测量提供了更为丰富的技术手段，连续运行差分定位服务技术CORS便是其中之一。当前形势下，地籍测量对精度与效率要求越来越高，使CORS技术的应用过程面临着更多的不确定性因素，必须客观审视其应用实践中的实际问题，探讨了地籍测量中CORS技术的应用要点。

1CORS技术简述

CORS技术是一种以实时动态全球定位系统为基础，综合运用计算机技术、网络技术、通讯技术、数字技术等现代技术方法的测量技术，旨在完成特定范围内的地籍数据信息测量，是现代科技进步与地籍测量相互交融的技术产物。长期以来，国家高速重视地籍测量工作的发展与进步，先后相继制定并实施了一系列重大方针政策，在地籍测量实践领域取得了重要成就，积累了丰富而宝贵的实践经验，为优化土地资源管理注入了强大的技术保障。通过构建CORS技术系统模型，可精准获取目标测量区域的空间位置信息，以及某一特定时间段内土地信息的动态性变化信息。

CORS技术实际应用功能的实现，有赖于性能稳定可靠的GPS基准站，为地籍测量提供标准化的测量坐标。从传统RTK差分定位到以网络CORS为基础的现代定位方式，实现了由单一化应用向多元化应用的转变，凭借着突出的优势特点，被广泛应用地籍管理、国土测绘、基础设施建设等多个领域。在当前的地籍测量中，深入应用CORS技术具有极为深刻的现实意义。

2CORS技术在地籍测量中的应用优势

2.1作业领域广

在现代地籍测量对测量精度要求较高，往往具有较大的覆盖领域，通过CORS技术的应用，可面向不同类型用户提供相应不同的测量服务，不再仅仅局限于某一特定的地籍测绘区域范围，因此在CORS技术的支持下，地籍测量取得了“质”的飞跃，极大程度上提高了地籍测量工作效率。

2.2作业效率高

CORS技术突破了传统地籍测量方式在时间与空间上的限制，无论何种地形地貌与地质条件，均可进行连续性、高强度的测量作业，极大程度上提高了测量工作效率。在测量数据处理方面，由于采用了计算机技术，使数据处理效率显著提升，可在更短的时间内完成更多地籍测量任务。

2.3测绘作业成本大幅度降低

CORS技术适用性与灵活性较强，可在目标测量范围内架设多个基准站，实现测量信号的大面积覆盖，在实际操作过程中仅需单人操作即可完成相关工工作，无需额外布设首级或次级控制网点。这种优势特点使得CORS技术的应用过程更具经济性。

3.地籍测量中CORS技术的应用注意事项

3.1仪器及仪器设置问题

仪器是应用实施CORS技术的基础与根本所在，仪器设置是优化CORS技术应用效果的前提条件。因此，在地籍测量中应用CORS技术，应该首先配置齐全性能稳定的测量仪器与无线移动数据卡，并参照使用说明将VPN网络接入服务器，防止因仪器故障问题而造成的CORS测量中断，影响最终整体测量数据的准确性。在地籍测量实践中，通常配置另外配置一套备用仪器。

3.2移动通信网络信号问题

CORS技术的应用应充分确保移动通信网络信号问题，若通信网络信号不良，则测量所获取到的GGA模糊定位数据信息，无法第通过GSM网络传递至服务器，导致虚拟差分参考站难以确定，因而难以达到固定解状态。在移动通信网络信号不佳时，应首先检查SIM卡是否损毁或接触不良，必要时应予以重新插拔。同时调整测量工作区域，研判目前测量区域是否处于信号盲区。此外，可在地籍测量目标区域外围布设控制点，并通过全站仪导线予以控制，调整参数，循序测量。

3.3CORS系统高程错误

部分情况下地面会存在沉降现象，导致高程出现误差。这种原因造成的误差属于系统误差，一定范围内允许存在，但若超出特定规定要求，则会影响测量精度。对此，应定期进行大地控制测量以及水准测量，重新求定转换参数，提高高程数据的一致性，并将地籍测量中的数据参数转移到便捷性更高的坐标系统中。定期对坐标系参数进行校正处理，保证基础图的高程成果在一定时期内处于恒定状态。某地籍测量项目中，采用CORS技术与全站仪测量的精度对比统计如表1所示：

表1 CORS地籍测量的精度统计表

传统地籍测量模式往往需要大量人工操作，在测量数据获取、数据处理、数据分析与数据存储中往往容易出现较大偏差，加之测量仪器的误差，容易降低地籍测量精度。而通过应用CORS技术，则显著提高了测量精度，避免了随机性误差、仪器误差与人为操作误差的出现，使最终地籍测量结果更具可信性。

4结语

综上所述，受技术方法、应用过程、仪器设置等方面要素的影响，CORS技术在地籍测量实践中依旧存在着诸多方面的薄弱环节与不足之处，制约着其整体应用优势的彰显。因此，技术人员应该从地籍测量的客观实际需求出发，充分遵循CORS技术的基本应用规律，创新技术应用流程，优化技术应用理念，高效配置测量仪器设备，为提高CORS技术整体应用成效助力，提升数字化地籍测量的精准性、科学性与可靠性。

参考文献：

[1] 孙铁军，贺丽娟.分析CORS技术在集体土地地籍测量中的发展前景[J].城市建设理论研究：电子版，2019（35）：162-164.

[2] 韦丽华，王刚.CORS技术在农村集体土地确权发证中的应用[J].山西农经，019（04）.

[3] 孟兆虎，李月宝.论数字化测绘技术在地籍图测量中的应用及精度研究[J].科技创新导报.2018（18）：117-119.

[4] 刘思宇.CORS在农村地籍测量中的应用及精度研究[J].现代农村科技，2013（15）：68-69.

作者简介：

梁霄（1989-），男，安徽合肥人，大学本科学历。现为合肥市测绘设计研究院助理工程师，从事地籍测绘、工程测量与放线等相关管理工作。

论文作者:梁霄,王志杰

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/19adcceb0ec2dd33fb1aa2f6.html