# 低温绝热压力容器失效因素与检验评定技术论文_顾宗飞

江苏省特种设备安全监督检验研究院南通分院 江苏省南通 226000

摘要：低温绝热压力容器在工业生产中有着广泛的应用，但是由于低温绝热压力容器在制造工艺上与普通压力容器有着很大差异性，由于其内部采用的是真空夹套式结构，需要加强密闭金属内胆和外壳之间的绝热性，采用真空粉末绝热材料、多层绝热材料、纤维材料等提高保冷效果。但也正是因为低温绝热压力容器内部结构的复杂性，从而导致在实际使用中容易出现失效问题，严重影响正常生产。因此，需要技术人员应用更加先进的检测评定技术，保证低温绝热压力容器在实际应用中的稳定性。

关键词：低温绝热压力容器；失效因素；检测评定技术

1 低温绝热压力容器失效发生的原因

由于低温绝热压力容器相对较为特殊，经常会受到一些因素的影响，导致低温绝热压力容器失效发生，影响工作效率的同时，其经济效益也会有所损失，因此，下面主要对低温绝热压力容器失效的原因进行简要的分析和阐述。

1.1 开裂问题

低温绝热压力容器内部的内胆所采用的是不锈钢，并且其两端经常会发生开裂的现象，导致低温绝热压力容器失效现象的发生，如图１所示。其实，导致低温绝热压力容器开裂现象发生的主要原因是因为：在低温绝热压力容器制作和设计的过程中，原应力的形态受到一定程度上的损坏，并且进行相应物质介入，形成新的应力。但是，在低温绝热压力容器运行的过程，原应力和新应力相撞的情况下，会产生相应的作用，从而引发低温绝热压力容器开裂的现象发生。另外，在低温绝热压力容器内胆制作的过程中，所采取冷却的方式有着很大程度上的不同，并且冷却的速度也会产生一定程度上的变化，这样就会加速低温绝热压力容器开裂现象的发生。

图１ 低温绝热结构类型

1.2 真空失效问题

其实，引发低温绝热压力容器失效的原因有很多，真空失效问题就是其中的一个。从低温绝热压力容器自身的角度来说，使用的期限和真空绝热性能与蒸发率和夹层真空度等方面有着直接的联系，因此真空失效很容易引发低温绝热压力容器失效现象的发生，具体内容可以从以下几个方面来分析。（1）绝热材料的影响。主要是因为真空夹层中的绝热材料的物理性能存在一定程度上的差异，其形态也有着很大不同，在这样的情况下，导热率就会产生一定的变化，若是真空度下降的时候，其导热率也会随之产生变化。（2）真空夹层漏气。在低温绝热压力容器运行的过程中，若是真空夹层发生漏气的现象，主要是因为真空夹层中的材料经过时间的放置，就会出现放气的现象，导致真空度相对较低或者发生失效的现象，引发低温绝热压力容器失效的现象发生，影响了低温绝热压力容器正常、稳定、安全的运行状态。

2 低温绝热压力容器的检验评定技术的应用

为了避免低温绝热压力容器失效现象的发生，就应当加强相应的检验评定技术的应用，以此保证低温绝热压力容器安全、稳定的运行性能。因此，针对低温绝热压力容器失效的原因，对低温绝热压力容器的评定技术进行了简要的分析和阐述。

2.1 在开裂问题中的应用

在低温绝热压力容器检验评定的过程中，所包含的技术有很多。其实，在低温绝热压力容器检验评定的过程中，一般情况设置在室外。但是，在低温绝热压力容器检验评定技术应用的过程中，一定要对该方面给予足够的重视，应当在温度一定的状态下，对低温绝热压力容器的内胆进行制作，并且有效保证原应力不会受到任何的损伤，这样可以保证低温绝热压力容器的内胆处于平衡、稳定的状态。另外，在低温绝热压力容器内胆制作的过程中，所采取的冷却方式应当是一致的，不能出现较大的差异，冷却的温度也应是一致，这样不仅仅提升了低温绝热压力容器检验评定的水平，也避免了低温绝热压力容器开裂的现象，降低低温绝热压力容器失效发生的概率。

2.2 在项目设定中的应用

在低温绝热压力容器检验评定的过程中，应当对其本体进行一个详细和全面的检验和评定工作，尤其是真空夹层的绝热材料以及低温绝热压力容器外壳等部位，并且还需对其相应的设备进行一定程度的检验，判断检验其设备是否存在着开裂的现象。同时，在低温绝热压力容器检验评定的过程中，应当将地脚螺栓的运行性能作为检查的重点。另外，低温绝热压力容器检验评定技术在项目设定应用的过程中，若是发现低温绝热压力容器的外壳出现腐蚀的现象，应当展开深度的测试工作，对腐蚀的厚度进行一定程度的控制，避免不断的扩大，并且利用相应的技术形式进行一定程度的处理，避免发生安全事故。同时，在低温绝热压力容器检验评定的过程中，若是发现低温绝热压力容器中存有老化和失效的零件，应当进行及时的更换和处理，并且根据实际情况，判断是否需要做相应的气密性试验和耐压试验等检验工作，以此避免低温绝热压力容器检失效现象的发生。

2.3 在设备气密性的应用

低温绝热压力容器检验评定的过程包含的方面有很多，低温绝热压力容器的气密性是非常重要的一项内容。在低温绝热压力容器检验评定的过程中，主要是针对容器的部件，避免出现漏气的现象，这样可以在一定程度上保证低温绝热压力容器的真空度，主要是因为真空夹层受到一些因素的影响，会引发漏气的现象发生，导致低温绝热压力容器发生失效的现象。同时，在低温绝热压力容器检验评定的过程中，一定要对其内部运行的情况，进行全面、详细的掌握，这样可以在一定程度上掌握低温绝热压力容器内部漏气的位置。另外，在低温绝热压力容器检验评定的过程中，可以利用真空度的方式，对其设备的气密性进行一定程度上检验。但是，在低温绝热压力容器检验评定的过程中，由于其成本相对较高，只要对一些特殊的部位采用该方式进行气密性检验。同时，在低温绝热压力容器检验评定的过程中，需要遵循相关标准进行试验，并且在检验评定的过程中，若是出现设备某部位腐蚀的现象，那么需要展开相应的强度校对工作，在完成该项工作以后，便开始展开相应的检验评定工作；在低温绝热压力容器检验评定的过程中，应当对开裂、真空失效等方面进行综合性的考虑和分析，这样可以有效的提升低温绝热压力容器检验评定的水平，降低低温绝热压力容器失效现象的发生。

结语：由于真空绝热压力容器自身结构比较特殊，所以在进行检验的时候普通的检验方法是行不通的，检验工作有一定的难度。但是必须要选择合理并且适当的方法来进行有效地检验并进行级别判定。在检验中以下几个方面的工作要切实到位：

（1）确定真空绝热压力容器失效的具体模式，从而进行检验项目的合理选择，然后科学地实施检验，避免出现检验过度的情况。

（2）保证产品运行安全程度的前提是夹层真空度，同时也是非常重要的一个指标，所以应该对真空度降低的速率进行计算，来确定检验周期。

（3）检验项目主要是审查资料、宏观检验、检测真空度以及检验安全附件，必要的时候可以对耐压性和气密性进行试验。

参考文献：

[1]姚小静，赵路宁，韩伟，等.低温绝热压力容器失效因素与检验评定技术研究[J].石油化工腐蚀与防护，2014，31（4）：48-51.

[2]劳英杰.红外热成像技术在低温绝热压力容器定期检验中的应用[J].化学工程与装备，2012（8）：176-178.

[3]詹家立.低温绝热压力容器真空规管存在的问题及解决措施[J].大科技，2014（12）：318-319.

论文作者:顾宗飞

论文发表刊物:《基层建设》2018年第33期

论文发表时间:2018/12/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/19c2aa21a2bce5e5d320edda.html