# 大体量埋件施工技术论文_胡中杰,舒东,罗甜甜

中国建筑第二工程局有限公司 上海 200135

摘要：本文介绍大体量埋件安装施工技术，以中心湖3801个不锈钢埋件施工为例，针对现场不规则的弧形场地，重点对埋件的精准定位和快速安装进行了详细的叙述，为类似大体量埋件在不规则场地施工提供参考。

关键词：大体量埋件；埋件定位；埋件安装。

1.工程概况

中心湖占地10173.07㎡，湖区呈不规则非对称弧状，全区分为内中外三环。

底板概况:

底板 A：板厚500mm，埋件顶同底板面标高2.000m；底板配筋 HRB400 14@150双层双向

底板 B：板厚400mm，埋件顶同底板面标高4.000m；底板配筋 HRB400 14@150双层双向

底板 C：板厚400mm，埋件顶同底板面标高2.000m；底板配筋 HRB400 14@150双层双向

埋件概况:

中心湖基础底板预埋件共3801件，分为M1、M2两种类型，M1：3662件，M2：139件。

M1平面尺寸400*400mm，锚板为20mm厚316L不锈钢, 锚筋Φ16的316L不锈钢，锚筋长288mm,135。弯钩，弯钩长80mm,3排3列，行列间距均为150mm。

M2平面尺寸300*300mm，锚板为16mm厚316L不锈钢, 锚筋Φ14的316L不锈钢，锚筋长252mm135。弯钩，弯钩长70mm,3排3列，行列间距均为100mm。

中心湖埋件布置图 不锈钢埋件详图

2.工程难点

a、面对湖区3801个埋件整体分散且不规则，局部成组。如何规划繁重测量工作。

b、面对湖区内中外三环的弯弧逐渐增大，三环中心线均与轴网成不同角度。如何保证埋件精准定位。

c、面对湖上舞台效果独特且荷载大，底板钢筋密集，埋件锚筋3排3列间距小且锚钩呈135。。如何将埋件放下到底板中，且不碰撞。

d、面对密集埋件布置在大底板浇筑混凝土时，如何加固才能避免埋件位移。

以上，现场埋件达到3801件且必须保证埋件偏移精度在±8mm内。

3.施工思路

a、精准定位：熟读图纸且结合现场实际，根据特点内中外三环制定相应方案。施工顺序内环，中环 外环，区别于常规全整体式测量，更加精准快捷。

b、快速埋设：埋件安装采用两组班组流水作业方法，测量工，焊工，普工同时交叉作业。区别于常规的整体工序完成再进行下一道，加速安装效率，节约经济成本。

4.施工方法

4.1整体流程

预埋件质量检查→埋件控制点定位→断尺拉线→立四角支架→打标高→一次点焊加固→复测坐标、水平度→立斜撑二次加固→再次复测埋件坐标→浇筑底板砼。

4.2精准快速定位方法

内环：埋件量多、集中且有一定规律。先定如图6个控制点，AB，CD拉水平控制线，EF拉垂直控制线。再根据图纸纵距1500mm拉各条水平控制线，横距800mm拉出各条垂直控制线，两条控制线相互垂直，交点为埋件中心点。

中环：整体分散不规则，局部成组规整。采取分组定位，每组埋件定出三个交点，再根据间距断尺拉线。

方法同环内。

外环：超大圆弧+不规则小圆弧，采取分行定位方法。放样出每行两侧埋件外边线中点，两点断尺拉线，再拉出各条垂直控制线。

4.3快速安装方法

流水1：测量完成一个区段的埋件控制点的定位，接着焊工将短钢筋点焊在底筋上作为支架，普工接着安装埋件，进行一次加固。

周而复始，全区域流水1完成后，开始流水2。

流水2：一次加固后，测量人员复测埋件坐标点，普工微调埋件位置和埋件水平度，最后焊工在埋件左右四边中点焊斜撑，作为二次加固。

考虑现场安装难度大，在满足规范要求且征得设计同意，将埋件锚钩由135。改为180。，极大提高安装效率和精度，同时未破坏底板钢筋。

4.4精度控制方法

4.4.1坐标±8mm把控

全站仪现场投放各区控制点坐标，面筋上放置模板并固定，棱镜立在模板上，油漆标注后定钉子；所有控制点放样标注后，仪器和标注误差可控制在±3mm。控制点拉线作为水平、垂直控制线，再依据间距断尺拉线，形成埋件坐标中心网；每根拉线控制在30m内，防止拉线交点累计误差过大。预埋件锚板四边中点油漆弹线，形成十字，安装时与现场拉线对齐，中点重合，保证埋件位置准确性。

4.4.2标高±20mm把控

埋件四根支架点焊完成后，水准仪现场在每个埋件对角的支架钢筋上打标高，油漆标注。为了保证埋件安装后标高准确性，每根支架钢筋要高出埋件标高100mm，浇砼前再用焊枪割除多余部分。

4.4.3水平度±2mm把控

埋件第一次加固完成后，水平尺放置埋件表面，微调埋件，使水平尺气泡居中以保证埋件水平度±2mm。

4.5具体步骤

①完成底板钢筋绑扎且预埋件质量验收合格后，用全站仪确定埋件现场位置，断尺拉线。

②根据全站仪投射的坐标点，现场用 Φ16短钢筋做支架，每块埋件四角各立一根钢筋与基础底筋点焊固定。

③现场水准仪在支架钢筋上打标高，同时用油漆在两对角钢筋上标注。每个埋件四边中点连线画十字标记，交点为埋件中心点。

④安放埋件，保证埋件十字与拉线对齐，埋件中心点与拉线中心点重合。调整埋件标高和平面水平位置，采用不锈钢焊条与支架钢筋点焊加固。

⑤一次加固后，再次复测埋件坐标位置，微调埋件。每个埋件左右两边中点，点焊斜撑钢筋，作为二次加固，与底板形成牢固体系。

➅完成二次加固后，在底板浇筑混凝土前，抽查10%埋件进行中心点坐标复验。

➆完成混凝土浇筑，埋件施工完成。

6.结语

此工艺为中心湖大体量埋件安装施工技术，解决大体量埋件的快速精准安装方法，部署类似工程可以借鉴；具体实施以现场为主，用高效精准的方法解决大体量埋件施工，提高生产效率，创造更大经济效益。

论文作者:胡中杰,舒东,罗甜甜

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/19c8cf131f349f348802a27e.html