# 探究水利枢纽工程溢洪道高边坡处理技术论文_张永权

云南省丽江市永胜县水利水电勘测设计队 674200

摘要：随着国家对基础设施建设方面要求不断提升，新形势下对水利枢纽工程建设提出了新的要求，高边坡处理技术直接关系到水利枢纽工程溢洪道的可靠性和安全性，甚至影响工程整体形象和使用寿命。本文基于高边坡处理技术优化设计的视角，深入探究了水利枢纽工程溢洪道高边坡每一个环节处理技术要点，提出了具体的建议以供参考。

关键词：水利枢纽工程；溢洪道；高边坡处理技术；参数；质量

水利枢纽工程溢洪道高边坡处理本身是一项复杂的技术工程，施工工序比较繁杂，且涉及到多项技术，如果监督不严格或者技术方案制定、执行环节出现问题，将会直接影响加固处理效果，本身高边坡地质构造比较复杂，且容易受到外界环境等影响或干预，所以需要采取有效的措施和科学的方法加强水利枢纽工程溢洪道高边坡综合处理，才能切实提高处理效果。加强水利枢纽工程溢洪道高边坡处理技术探究，对水利枢纽工程建设具有重要的支撑意义。

一、水利枢纽工程溢洪道高边坡处理技术内涵以及工程背景分析

水利枢纽工程建设周期长、工程施工难度大，需要应用多种技术，针对溢洪道高边坡处理方面，通常会应用锚喷支护技术进行处理，该技术是20世纪80年代引入我国的，目前在边坡、水利枢纽工程溢洪道、土木工程建设等领域都得以广泛应用，该技术在具体实施过程中需要综合考虑工程设计要求、周边环境等各类要素，还要根据施工过程中各类突发情况对技术进行动态调整，才能确保高边坡处理效果达到预期要求。

此次选取的工程为水库水利枢纽工程，大坝全部为均质心墙土石坝。通过建设溢洪道，对边坡进行加固处理，从而更好地保证水库水调节功能的正常发挥，保证水库安全稳定运行。溢洪道设置根据地形进行布置，由于岸坡较高，拟应用高边坡开挖方式，最大开挖高度设置为130米，开挖永久边坡坡比为1：0.10/1：0.20。垂直边坡设置在部分泄槽段和引渠段侧，每个马道高差设置为10米，宽度设置为2米。在溢洪道闸室段、泄槽段都设置了平台。

二、水利枢纽工程溢洪道高边坡处理技术探析

水利枢纽工程溢洪道高边坡处理技术主要涉及边坡锚喷支护技术及工艺，具体分析如下：

（一）边坡锚喷支护处理技术分析

针对上述工程，计划应用锚喷支护技术，主要是对溢洪道最高开挖线以下的开挖边坡进行加固防护，根据工程设计要求，确定系统锚杆长度、外露、锚杆间距等各项参数，同时应用梅花型方式进行布局，确保孔向和边坡面处于垂直状态。根据工程建设要求做好混凝土型号选购、加强材料质量控制和配比控制，设置两层喷射方式，控制厚度在10厘米左右。应用挂钢筋网锚喷支护技术针对特殊地段进行处理，此外还需要根据施工现场具体情况和工程设计要求合理确定锚杆长度、规格等参数，按要求规范施工，对钢筋网、挂网钢筋、锚杆等进行焊接加固处理。设计排水孔在泄槽边墙和边坡具体位置，并确定深度、间距以及仰角。

（二）边坡锚喷支护工艺流程分析

边坡锚喷支护工艺涉及到多个环节，每道工序都要严格按照设计要求计算参数，做好精细化处理，才能确保整体工程质量达标，技术防护到位，具体环节要点如下：

1.放线环节。该过程主要是在工程开展前期，应用专业测量技术，对锚杆钻孔点、格沟梁等进行测量，对排水沟进行定位，并做好边坡坡度沉降变形动态控制，合理确定边坡沉降变形监测点。在具体开展阶段，首先做好放线前的各项准备工作，要反复进行基准点坐标、标高测量，确保符合标准，检查达标后再开展下一步工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在具体开展放线过程中，一方面要根据选择的坡面具体情况，合理设置纵横格构梁中心线，明确直坡底线，随后在两侧配置脚手架，根据设计安排合理布局，确定其余格构横梁分布情况，值得注意的是在确定纵格构梁中心线时，要把握基本原则，先确定中心位置，然后按照计算设定的间距进行依次排列，所有基础工作完成后方可开展下一步定桩拉线工作。另一方面做好坡度控制工作，要首先对钻孔点进行白灰标记，同时对排水沟进行定位，应用全站仪进行检测和测量，最后根据检测相关参数进行计算，确定坡度相关参数，进行动态控制。

2.开挖土方阶段。根据工程设计具体规定，对坡面进行分段控制，应用跳槽开挖模式控制各分段的长度，上述案例确定的分段长度为15米。此外还要根据设计要求确定分段的开挖深度，应用分层法进行开挖，循序操作，控制开挖深度在1米至1.5米之间。具体开挖方式要根据外部土层具体情况合理选择跳挖或者连挖方式，要坚持完成一段利索一段的原则，注意保持开挖的连续性，控制开挖深度、长度等参数，对于开挖过程中可能出现的边坡土体松动等情形要密切观察，及时防范和处理。

3.布置孔位。完成支护工作面工序后需要按照设计方案，确定毛孔位置，常用的检测仪器主要包括经纬仪、全站仪、皮尺等。

4.钻孔工艺。在钻孔过程中，一方面要确保配置匹配的钻机设备，并进行固定处理，按照科学计算方法对钻机方位、倾角以及落脚位置进行确定，最大限度降低误差影响。在开孔过程中需要引入孔口定位器，控制钻孔深度、位置，避免发生偏移情况。另一方面根据设计方案，在确定锚杆孔位后实施钻孔，通常设置孔径在12厘米左右。在钻孔工序开展时要控制好角度，还要加强与相关人员的沟通，完善基础台账。整道工序完成后需要对孔壁上附着的粉尘和泥屑等进行卫生清理，确保注浆体和孔壁有效粘结。钻孔时要注意警惕地下水溢出问题，一旦发现立即进行固结注浆，最大限度控制注浆体流失，随后要做好封孔处理，减少杂物入侵。

5.锚杆加工与安装。首先根据工程整体设计安排，选择匹配的锚杆制作材料，验收达标后进行锚杆加工，在锚杆加工环节，一方面要注意保证单节制作质量，科学设置中央支架，控制中央支架与隔离架支撑高度距离以及拉杆钢筋保护层厚度。另一方面要做好组装，按照设计标准等确定锚杆下料长度，严格进行焊接工序监督。在做好卫生清理后进行锚杆安装。该环节需要注意检查保护层，及时修复损坏部位。固定锚杆，确保顺利推送，防范可能出现的杆体弯曲或扭压情形。

6.注浆。该工序主要是为了防范出现生锈腐蚀情况。注浆材料质量要进行监督，通常会选择M25水泥砂浆材料，共需要两道工序。在注浆过程中坚持边注边拔，适当置入减水剂，控制注浆管埋深，做好防积水处理。每次注浆完成都需要对注浆管、注浆泵和搅拌机进行及时清理，以便下次使用。

此外完成上述操作后需要进行边坡修整，控制坡面平整度、坡度与设计要求一致。还要做好梁板钢筋及模板制作及安装。该环节主要涉及钢筋工程施工、模板工程施工以及凝土喷射三道工序。钢筋工程施工环节需要做好垂直型构梁构建、板钢筋安装以及绑扎，模板工程环节，需要做好模板尺寸测算分析、模板固定，拆模时间与程序控制、防护。混凝土喷射环节做好混凝土材质配置，外加剂和速凝剂置入控制以及振捣和浇筑各类参数设定和工艺控制。还要及时对脱落混凝土进行清理，做好密实度检验与质量验收等。

结语

总之，在水利枢纽工程溢洪道高边坡防护固定过程中，由于涉及到多个环节，所以在具体加固处理技术应用方面加强技术监督，确保严格按照工程设计要求、现场施工环境以及工程实际情况进行动态管理，做好各道工序规划、计算、防护和控制，不断提高溢洪道高边坡处理效果，为保证水利枢纽工程建设质量达标，有效发挥工程应有的功能提供重要的技术保障。

参考文献：

[1]彭振宇.水利枢纽工程溢洪道高边坡处理技术[J]，黑龙江水利科技，2018（08）

[2]卢印.水利枢纽工程溢洪道高边坡处理技术[J]，黑龙江水利科技，2013（11）

[3]单威；李建东.隆盛水库溢洪道高边坡FLAC3D数值模拟稳定性分析[J]，资源环境与工程，2016（05）

[4]穆红波.水利枢纽工程溢洪道高边坡处理技术[J]，黑龙江水利，2017（05）

论文作者:张永权

论文发表刊物:《防护工程》2018年第31期

论文发表时间:2019/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/19d43f0dd7b0d1444aad4970.html