# 基于GIS的城市规划电子报批系统设计

刘海灵[1]2007年在《城市规划管理的电子报批系统研究与设计》文中研究表明随着城市建设的加快，规划业务量也逐渐增大。传统的规划审批暴露出了诸如审批精度不足、效率低下、难于存档等问题，同时城市规划信息技术迅速发展，电子报批应运而生。电子报批是城市规划管理部门近几年提出的一种新的报建审批方式，要求设计单位按照一定的格式标准向规划管理部提交数字文件(包括图形、文档等)，然后对这些文件进行审查，重点是修建性详细规划的总平面方案审查和建筑工程方案审查。目前虽然很多城市已经实施了或者正在酝酿实施电子报批，但从电子报批实施的情况看，还有很多缺陷和不足。主要表现在：一、功能特别是辅助设计等功能不够强大，主要功能还停留在经济等指标自动计算上，设计单位工作量大，不能满足当今信息社会高效率工作的要求；二、数据标准不完善，规划审批成果库没有有效建立，或没有建立与其它数据库的交互机制，很难实现与规划管理信息系统中其它数据库的共享。城市规划管理信息系统是当前各城市实施规划管理的主要手段，是以“一书两证”为核心，办理过程中的申报、跟踪督办、流转控制、周期控制、核发“证”、“书”，覆盖城市规划实施管理全过程的图文一体化办公自动化系统。本文分析了目前城市规划信息系统的结构组成，数据的流转，进而分析电子报批系统在城市规划信息系统中的地位和作用。提出了电子报批数据标准建设的内容及电子报批系统和城市规划管理信息系统的集成方案。并以基于ARC/INFO的城市规划管理信息系统为例，探讨了CAD格式的数据与GIS格式的数据之间的转换方法，提出了用规划审批成果数据更新基础地形库的步骤流程。通过以上研究有效利用电子报批成果数据。电子报批的需求分析是电子报批建设的主要内容。本文结合南京市规划局实施电子报批的情况，深入地研究了电子报批的功能需求，并根据当前规划、建筑设计单位的现状，研究如何在AutoCAD平台下开发出可定制的电子报批系统。通过对几种二次开发方法的比较，最终选用以VBA开发为主，同时利用AutoLISP语言等扩充其功能，开发出了能满足基本需求的辅助设计审批系统。

齐同军[2]2003年在《城市规划信息化研究与实践》文中指出随着信息时代的来临，信息化将成为城市管理、环境管理、地域管理、房地产管理以及有关规划管理和规划设计的基本工具。然而，虽然信息化建设在我国已有多年，但主要还是停留在计算机专业人员之间，大多数规划设计和管理人员还是闻其名而不知其实，知其要而不知其用，从而影响了信息化在城市规划建设管理中的推广应用。本文的研究将有助于改善这一状况。 本文从研究城市规划信息化的关键技术着手，全面、系统地介绍了城市规划信息化的关键技术、应用方法、最新理论与发展趋势，然后，结合信息化在杭州市城市规划管理方面的开发与应用，以城市规划管理系统、基础空间数据库设计与开发、修建性详细规划电子报批系统、面向GIS应用的叁维城市景观、数字档案馆建设等五个应用系统为重点，对各个系统建设的设计、结构、内容、功能和应用等方面进行了探讨，同时对信息化建设在城市规划管理应用上的一些经验和教训进行了总结。

邓才华[3]2003年在《基于GIS的城市规划电子报批系统设计》文中研究说明城市规划是城市建设和发展的蓝图，是建设和管理城市的基本依据。近年来，随着经济全球化和科学技术迅猛发展，我国城市建设速度大大加快，城市化水平逐年提高。传统的手工审批模式不再适应时代的发展。城市规划电子报批系统为Internet时代的现代规划行业带来全新的工作方式，该系统能实现利用计算机技术进行规划审批，将传统的纸介质转变为电子介质，能有效地改善了传统审批中存在的计算精度差、审批周期长、设计不规范、指标统计模糊、图纸不易保存易污染等缺陷。 本文分析了城市规划中传统审批方式的缺陷和规划审批现状，阐述了城市规划电子报批的定义及实现电子报批的意义；结合长沙城市规划的具体实践，进行了系统的概要设计和城市规划成果数据库的设计；根据长沙规划局审批规划成果的工作流程，对系统的功能进行概要设计与详细设计；结合长沙规划现状，着重论述了数据标准化与规范化，数据标准化与规范化是电子报批系统得以实现、推广和实现办公自动化的有效保障。 该系统结合实际应用，将真正实现“无纸办公”，大大缩短规划审批周期，提高规划审批的准确性和科学性；同时能确保规划信息的数据动态入库和动态管理，确保规划信息的现势性，加速城市管理信息化进程。对设计单位来说，该系统实施能解决设计成果不规范、专业术语和指标统计混乱的情况，将极大地提高规划的科学性和可靠性。

岳书丹[4]2017年在《修建性详细规划电子报批系统的设计与实现》文中认为由于城市建筑数目急剧增加,规划管理部门的审批验收业务量与日俱增,为了解决规划审批环节中存在的薄弱环节和尚未解决的遗留问题,开发出“设计—报建—审批—建库”一体化动态更新的修建性详细规划电子报批系统,这不仅是规划行业信息化管理的必然趋势,而且也是国土资源信息化发展的动力引擎。目前,电子报批从需求调研到系统设计实现的全过程存在诸多问题,比如:如何将规划建筑行业信息化数据规范标准统一用于电子报批系统内,如何通过使用电子报批系统协调设计部门和审批部门统一化问题,以及如何结合Auto CAD进行二次开发电子报批系统的问题等。本论文首先对传统的规划审批流程和业务需求进行调研分析,根据某建筑设计单位和规划审批部门的现状,结合电子报批的发展历程和尚存的技术问题,深入地分析了电子报批的各方面功能需求。此外,通过对Auto CAD的几种二次开发方法的比较,最终选用.net API的接口以及扩展数据模型,开发出最佳的辅助规划审批的修建性详细规划电子报批系统,实现了图纸的电子受理和审批,达到审核自动化,高效化,规范化,透明化,权威化的要求。该电子报批采用.net开发出功能插件,将设计的程序集动态加载到Auto CAD软件上,结合方便、灵活的自定义界面,辅助用户实现电子审批。电子报批规整端将图纸实体转化为符合严格设计规范的、带有规范附加数据的实体,审批端进行自动检测、处理,完成图纸技术审查,并读取其中的数据,自动给出重要的规划设计指标数据,审批通过后,电子报批入库端将审批数据成果保存到arcgis的sde数据库,将电子数据存档。该电子报批是Auto CAD二次开发的产物,是采用Auto CAD.net API技术开发的winform类库,选用.net Framework作为编程模型,C#作为开发语言,visual studio 2010作为开发工具,传统的界面-业务逻辑-数据结构作为基本框架,其中注册了一系列CAD命令,实现了系统设计的各项功能。电子报批所有操作都是在CAD环境下,dwg图纸中进行的,所有数据均保存在dwg图纸中,dwg图纸的数据框架即为电子报批数据框架,安全可靠。

李红英[5]2016年在《城乡规划电子报批系统的设计与实现》文中指出城乡规划在信息化技术、互联网+、5S技术与业务流高速推进下不断创新。城乡规划管理信息化在全国已实现数字城市,正迈入智慧城市的快速发展阶段,同时大型城市开始海绵城市的编制。对城市规划业务审批的工作效率要求越来越高,对城乡规划编制要求也越来越精准,管理越来越精细化,城乡规划朝着智慧规划的方向前进。本论文主要研究和探讨城乡规划管理中修建性详细规划总平面图的审核、电子报批系统自动计算控制性经济技术指标的设计与实现,主要归纳为五个方面的内容:1.提出了一种城市规划管理审批模式和技术手段——电子报批:突破了传统手工核算指标的模式,实现了智能计算指标的审核模式,提高了数据计算的精准性。2.研究和实现了电子报批系统关键技术:系统以AutoCAD平台为基础,将C#、.NET API、Engine统一融合到电子报批流程的处理中,并设计相应接口,实现了CAD与GIS数据的互联互通,统一了异构数据格式,提高了系统使用的便捷性和实用性。3.实现了电子报批自动计算经济技术指标的核心功能:制定了规划设计图形的标准;依据标准规范实现了数据质检、总平图审查和图形数据入库的核心功能。4.提出了电子报批系统的核心框架:通过对某市规划设计院及规划局调研,提出了电子报批系统的核心框架,该框架主要包括规划设计院功能模块、规划局审核功能模块及图形入库功能模块。同时,将“2”、“3”中的关键技术应用于框架中,实现了电子报批系统的核心功能。5.本文设计与实现的成果得到了综合的应用。本系统在某市规划局的修建性详细规划的审批业务中运行,通过系统自动计算总平面图上的控制性经济技术指标,自动生成各种指标表,和传统人工计算进行对比,规避了人工计算带来的误差,并提高了办公效率和指标的精准性,取得了良好的效果。

尹彦[6]2007年在《城市规划电子报批系统的设计与实现》文中研究说明城市规划报批是城市规划管理的核心内容,报批的结果直接影响着城市建设和土地开发模式,是一项对准确性、科学性要求很高的工作。但随着我国城市化进程的加快,报批业务量激增,传统的手工报批方式己经难以满足要求,需要采用先进的城市规划电子报批手段加以改进。本文首先通过分析现行城市规划报批方式,提出了采用电子报批的方式来解决目前审批中所存在的问题。随后,根据长沙市城市规划管理局自身的性质、特点设计并实现了基于ObjectARX对AutoCAD进行二次开发的城市规划电子报批系统,主要完成了城市规划电子报批的图形规整、图形检查、图形入库等功能模块,设计来友好的可视化用户界面,简化审批流程,缩短了规划局办卷时间,降低了劳动强度,实现了符合长沙市现状的规划设计一辅助审批一数据建库与动态更新一体化电子报批系统方案,满足城市规划管理的实际需要。本文从以上角度出发,主要从以下方面进行了研究和探索:1.结合长沙市目前城市规划审批的背景、需求分析等,对长沙市城市规划电子报批进行标准化设计;2.城市规划电子报批系统的总体设计。主要包括:系统的设计原则,系统的设计思想,系统的功能模块设计,系统的开发平台与运行环境等;3.城市规划电子报批系统数据库设计、数据字典的建立。主要讨论系统的数据库设计原则,数据库的设计方法及设计实现,数据字典的建立等;4.城市规划电子报批系统实现的关键技术。在本系统的开发设计中,重点阐述在AutoCAD中图形数据的访问与操作、图形拓扑关系检测、报表的自动统计与生成、叁维建筑的生成与浏览、DWG与SHP格式转换等技术;5.城市规划电子报批系统的实现与应用。通过对系统实现关键技术的选择利用,探讨城市规划电子报批系统的实现及应用领域。该系统结合长沙城市规划的实际应用,将真正实现“无纸办公”,大大缩短规划审批周期,提高规划审批的准确性和科学性;同时能确保规划信息的数据动态入库和动态管理,确保规划信息的现势性,加速城市管理信息化进程。对设计单位来说,该系统实施能解决设计成果不规范、专业术语和指标统计混乱的情况,将极大地提高规划的科学性和可靠性。

朱卫东[7]2008年在《市政工程规划电子报批的研究与开发》文中提出伴随着城市发展的加快,城市规划局业务工作人员长期处于超强度、超负荷的工作状态,这在一定程度上影响到了审批的工作质量和效率。城市信息化在不断的推动城市各个领域的信息化,内在和外在的要求建立市政工程规划电子报批系统,将为Internt时代的现代规划行业带来全新的工作方式。它能有效地改善传统审批中存在的计算精度差、审批周期长、设计不规范、指标统计模糊、图纸不易保存易污染等缺陷,从而实现电子报批工作方案的辅助设计—报件—审批—体化,缩短审批周期,提高审批质量。本文分析了传统市政工程规划报批的工作过程,设计了市政工程规划电子报批系统的工作流程和功能,制定了市政工程规划电子报批数据的规范和标准,为后面的指标审核、智能调整等功能实现打下了基础。以Autodesk Map 3D 2008为开发平台,采用ObjiectARX编程技术,以VC++为开发语言,用VS2005作为开发工具,建立了市政工程规划电子报批系统。它能通过辅助设计模块实现成果图的标准化及其检测;然后把审批所需资料统一集成到电子报件模块中,通过网络方式方便收件和传递;并能自动识别规范化的电子报批资料,进行各项经济指标的审核及调整。利用某城市的一些市政工程建设项目数据对系统进行运行测试,结果表明系统能较好的实现图形的识别、进行图形清理和检测和指标核算统计等功能,提高了审批效率,增加了办案的透明度,能有效地缩短审批周期。论文取得成果和创新之处:智能调整功能,用参数化设计属性,对各项经济指标进行计算统计、动态调整,提供优化;采用对象来组织数据,通过扩展属性的方式,使属性数据附着到实体上一起以DWG的格式进行存储、管理;进行辅助设计时,所有对象按点、线、面进行分层存储;系统自动计算生成指标值表,解决了因人工输入产生的数据可靠性低的问题。

彭雷[8]2016年在《BIM与GIS集成的城市建筑规划审批系统设计与实现》文中提出建筑规划方案审批是城市详细规划工作的重要组成部分,是城市科学、安全运转的有力保障。随着中国城市化进程的加速,当前城市规划正面临着从静态审批到动态管理,从平面图纸表达到叁维空间感知的重大转变。以二维CAD线划数据为基础的传统规划审批方案在数据完整性和可视化表达方面存在着十分明显的局限性,已不能满足新形势下城市的精细化管理需求。近年来,建筑信息模型(BiM)与地理信息系统(GIS)的集成应用逐步广泛与深入,BIM模型丰富的几何、语义信息与叁维GIS良好的数据管理和可视化分析能力,为建筑规划审批提供了更为可靠的解决方案。本文从研究叁维环境下城市建筑规划审批的基础数据与空间分析技术着手,设计并实现了将典型BIM数据(Revit数据格式)几何及其语义集成到叁维GIS的技术方案,开发了BIM与GIS集成的建筑自动化审批功能,为叁维环境下建筑规划审批提供了更有效与可靠的技术手段,实现城市规划审批工作的全生命周期信息化管理。本论文的主要研究内容如下：(1)研究BIM实体模型(rvt模型)到GIS表面模型的转换及数据简化方法。通过剖析BiM几何图元特征和语义关联关系,研究几何实体模型进行高精度表面提取以及基于语义信息的数据简化方法,为建筑规划审批管理工作提供精确、完整的—体化数字叁维表达模型。(2)研究叁维GIS环境下建筑审批流程的分析算法。利用叁维模型数据与语义关联信息对建筑待审批的内容进行计算分析,将BIM的全生命周期管理应用到规划审批环节中,消除可视化与审批分析数据不一致、模型设计与审批管理脱节的局限性。(3)开发BIM与叁维GIS集成的原型系统。实现地形、影像以及BIM叁维模型的自动融合与一体化集成管理,向城市规划管理部门提供叁维可视化的决策管理平台,减少图纸与人工资源的浪费,提升业务水平与工作效率。

臧露[9]2013年在《城市规划管理信息系统的设计与实现》文中研究说明城市规划与建设工程的审批工作是一项法规严密、专业性强、既有审批时限又有权限规定、纵横联系复杂的集体性协同工作，传统的手工方式已越来越跟不上信息时代的城市规划管理要求。城市规划管理信息化系统（Urban Planning ManagementInformation System，UPMIS)的发展和应用，为城市规划与管理提供了快捷有效的信息获取手段和管理方法，建立城市规划管理信息系统已成为规划管理领域信息化建设的发展趋势。该文以苏州工业园区规划管理信息系统的建设为例，在阐述了城市规划管理信息概念的基础上，对系统建设中所涉及到的总体架构、基本功能、基础空间数据库等相关问题和关键技术进行了研究和探讨。文章首先分析总结了国内外较为先进的系统设计理念与技术成果，明确了系统的建设目标，完成了系统总体框架和数据库体系设计；随后着重阐述了规划管理系统所包含的各子系统功能模块的详细设计工作；最后对部分功能进行了实现，并初步应用于实际的城市规划管理工作中。在系统实现过程中，探讨了制约城市规划设计领域新技术发展的信息共享问题，创造性地采用CAD、GIS、Web Service和数据库技术融合的整体设计构架，解决了规划设计中异构系统安全可靠的数据标准转换机制、CAD平台与空间数据库连接、规划图文的一体化存储和一体化查询问题；对建立文件和数据库支持下的格网型空间索引的关键技术及具体实现进行了详细说明，并通过实验，分别对基于文件和数据库情况下建立索引前后图形操作和目标查询的速度进行了分析，提高了对海量地理空间数据的访问速度。研究表明，本系统能实现图形和属性管理的一体化规划建设业务管理，能实现规划管理信息的动态管理，实现部门内部协同办公以及业务审批项目的报备及信息共享。系统可满足用户需求，并具有一定的灵活性，它的建立对规划管理工作十分必需。

尹长林[10]2002年在《基于中小城市的城市规划信息系统的设计和研究》文中指出当前，信息化大潮正席卷全球，信息化水平己成为衡量一个国家和地区现代化水平的重要标志。随着“数字地球”在中国广泛的认同，中国“数字城市”的建设如火如荼，“数字北京”、“数字上海”、“数字浦东”、“数字广州”、“数字重庆”、“数字济南”、“数字深圳”、“数字杭州”等相继提出，建设“数字城市”已成为大城市抢占科技、产业和经济制高点的战略之一。而对于中小城市尤其是内陆欠发达中小城市来说，由于资金和技术力量的原因，对是否要建立城市地理信息系统却缺乏足够的认识和信心，本文基于此问题，结合望城县规划局的具体实际情况，对中小城市建立城市地理信息系统的必要性和可行性进行了探讨和研究，并总体设计了望城县城市规划信息系统的方案，设计和开发了该系统的规划资料管理信息子模块。 本文首先阐述了城市地理信息系统的定义、内容和功能、发展及在城市规划管理中的应用，着重分析了我国中小城市建立城市地理信息系统的必要性和可行性，提出了建设城市地理信息系统的原则和策略；接着结合望城县建设城市规划信息系统的具体实践，详细地论述系统总体设计、数据库设计和系统的功能设计；最后，按照总体设计的原则——总体设计、分步实施、急用先上、滚动发展，针对望城县规划管理局的图纸、资料管理的手段落后，资料丢失、损坏的现象较为严重的问题，设计和开发了规划资料管理信息系统，重点研究了系统实现的关键技术和实现功能。 实践表明，本文阐述的解决中小城市建立城市地理信息系统思路和具体的技术方法是切实有效，获得用户的高度评价，对于类似中小城市开发城市地理信息系统具有一定的借鉴意义。

参考文献：

[1]. 城市规划管理的电子报批系统研究与设计[D]. 刘海灵. 南京农业大学. 2007

[2]. 城市规划信息化研究与实践[D]. 齐同军. 浙江大学. 2003

[3]. 基于GIS的城市规划电子报批系统设计[D]. 邓才华. 中南大学. 2003

[4]. 修建性详细规划电子报批系统的设计与实现[D]. 岳书丹. 青海师范大学. 2017

[5]. 城乡规划电子报批系统的设计与实现[D]. 李红英. 苏州大学. 2016

[6]. 城市规划电子报批系统的设计与实现[D]. 尹彦. 中南大学. 2007

[7]. 市政工程规划电子报批的研究与开发[D]. 朱卫东. 江西理工大学. 2008

[8]. BIM与GIS集成的城市建筑规划审批系统设计与实现[D]. 彭雷. 西南交通大学. 2016

[9]. 城市规划管理信息系统的设计与实现[D]. 臧露. 东华理工大学. 2013

[10]. 基于中小城市的城市规划信息系统的设计和研究[D]. 尹长林. 中南大学. 2002

本文来源: https://www.lw33.cn/article/19e06da099162cee14303320.html