# 水泥化学分析中的检测及技术操作论文_刘萍

陕西华电榆横煤化工有限公司 陕西榆林 719000

摘要：水泥是建筑业重要的材料之一，用水泥制作成的混凝土、砂浆被广泛应用于土木建筑中。水泥的化学成分对混凝土的影响比较大。比如在化学分析中如果操作不当就会有较大的偏差，进而影响混凝土的质量。在水泥化学分析中根据不同的水泥使用不同的方法实施检测，确保化学分析准确性的提高，从而有效促进水泥质量的提高。但是水泥在工程应用中必须要有较高的检测技术做保障，本文主要针对水泥化学分析中的检测和技术进行分析。

关键词：水泥；化学成分；检测

1 水泥化学分析检测的必要性分析

水泥化学成分的检测主要就是为了更好地了解水泥材料的属性，促使其能够在施工建设中表现出理想的应用效果，避免因为水泥材料的质量存在问题而影响到施工的可靠性，基于水泥化学成分的检测工作而言，恰当地选择合适的检测方法，针对核心的检测目标进行准确的分析极为必要的，具备着较强的研究价值。

水泥中氯离子超过一定的含量会对混凝土中的钢筋产生腐蚀性，从而对混凝土结构造成一定的破坏，而对水泥实施化学分析检测能够很好地避免这种情况的出现。水泥的安定性是水泥技术指标中比较重要的质量指标之一，安定性主要指的是水泥浆体樱花后体积变化的均匀性，如果水泥硬化后体积不稳定，这种情况下比较容易导致安定性不良，进而会使混凝土产生裂缝，影响工程质量的提高。对水泥实施化学分析检测能够很好地测量水泥中氧化镁、三氧化硫依旧氯离子等化学指标是否合理，进而提高混凝土质量。

2 水泥化学分析中的检测方法及操作事项

2.1 硅酸盐水泥中氯离子的检测方法

一般情况下硅酸盐水泥中氯离子检测方法有两种，一种是硫氰酸铵容量法，另一种是磷酸整流—汞盐滴定法。由于后者操作比较方便，所以其应用范围比较大。

磷酸整流—汞盐滴定法操作注意事项：

（1）取样步骤中必须不能让样品在时光壁上残留，如果样品敷在事关壁上很难进行反应，比较容易造成误差，这样会影响检测数值。

（2）样品加热的时候，不能脱离容易中液体的液面，预防气体泄漏。

（3）加热过程中要保障容器气密性良好，如果容器中没有产生连续性气泡，则说明装置的气密性不良。

（4）实施滴注之前要适当的控制乙醇密度，以便能够有效的将指示剂完全溶解，从而提高检测的准确度。

（5）硝酸汞标准液滴注的过程中要戴上手套，因为硝酸汞属于重金属溶液，毒性比较大，操作时要特别注意。

2.2 水泥中氧化镁的检测方法

目前比较常用的方法就是EDTA滴定差减法，也就是说在实际的操作过程中首先将镁离子、钙离子与其他物质进行分离，测定出镁离子和钙离子的含量，然后在pH>12，5时，测定钙离子的含量，进而也就能够运用相减的方法来测定钙离子的含量，最终推算出氧化镁的含量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

EDTA滴定差减法中具体操作注意事项：

（1）必须保障溶液的PH值满足于相关反应的需求，对于不同反应阶段的不同pH值进行恰当的调节，确保其能够有利于反应的充分进行，这也就需要针对指示剂的添加进行严格的控制，确保其能够准确进行PH值的判定。

（2）规范反应过程中的搅拌操作，尤其是对于EDTA和镁离子的反应来说，其需要的反应时间是比较长的，为了更好地保障其反应的充分性，必须要进行足够的搅拌处理，促使其能够提升检测的准确性。

2.3 水泥中三氧化硫的测定

对三氧化硫进行测定的经典方法之一就是硫酸钡重量法，这种方法具有较高准确度与较广的适用范围。其测试原理为：通过盐酸溶解水泥内部硫酸根离子，并将氯化钡溶液加入进去，确保钡离子和硫酸根离子能够形成一种硫酸钡沉淀，采用称量方式获得硫酸钡质量，并将水泥内部硫酸根离子含量计算出来。

硫酸钡重量法操作步骤及要点：

（1）选择0，5g左右的水泥，将其放在烧杯中，并加入水30~40ml，加入盐酸10ml，加热煮沸后进行5min的微沸，适中的速度采用滤纸加以过滤，通过热水进行10~20次的洗涤，将溶液体积调整微大约200ml，煮沸，在搅拌过程中滴入10ml的氯化钡溶液，常温状态下静置大约18ml，如果为温热位置，需要静置4h以上。通过慢速滤纸加以过滤，采用温水洗涤，实现无氯离子。

（2）操作要点：①在加入盐酸之前，必须通过玻璃把水泥试样搅拌散，并将盐酸加入进去后，应该认真搅拌，避免出现大块的水泥试样，便于水泥试样能够溶解充分；②过滤所用漏斗应该选择长颈漏斗，在过滤之前必须保证漏斗颈有充足的水分，也就是水柱，便于加快过滤速度；③在洗涤过程中，首次滤完洗液后，再展开第二次的洗涤，完成第二次滤液洗涤后，展开第三次洗涤。

2.4 水泥烧矢量测定

水泥烧矢量主要指的是水泥试样在950-1000℃环境下经过烧灼处理能够最大限度的减少质量分数。在高温烧灼下水泥中的一些化学组成会产生一定的变化。比如氧化亚铁在烧灼的情况下与氧气发生一定的反映，然后形成三氧化二铁，此时烧矢量主要表现为质量的增加；而碳酸钙在灼烧的过程中会分解为氧化钙，此时烧失量主要表现为质量的减少。

烧失量具体检测方法：首先准确的称取1g水泥试样，然后将试样放在已经烧灼的瓷坩埚中，然后将瓷坩埚盖上留出一条缝隙，再讲瓷坩埚放入马弗炉当中，加热升温至950-1000℃后维持30min左右，取出坩埚，然后在干燥器内冷却到恒量再反复烧直到恒重。

综上所述，水泥化学分析方法能够很好的保证水泥质量，也是能够保证建筑质量的关键。近几年，随着高新技术的不断发展，建筑工程对水泥的质量要求越来越高，所以水泥厂必须要注重水泥质量的改进，从各种水泥化学分析汇总找出更加完善的产品，以便提高工程建设的质量。

参考文献

[1] 崔健，水泥化学分析大对比工作的介绍及检测技术分析[J]，水泥,2013（11）：49-53，

[2] 石慧英， 水泥中化学分析检测方法与操作问题探讨[J]，科技创新与应用，2015，（19）：294，

论文作者:刘萍

论文发表刊物:《基层建设》2017年第14期

论文发表时间:2017/9/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1a09385c739967b28c55cdb4.html