# BIM+GIS技术在地下综合管廊中的应用论文_邢雪松1, 朱渴望2

摘 要：随着科学技术的不断发展和进步，BIM 技术和 GIS 技术被广泛应用于建筑、交通、等诸多领域。城市市政综合管廊由于其项目生命周期较长、地理位置隐蔽等特点，容易出现“施工难、管理难、维护难”等现象。针对这些现象，提出了综合运用 BIM 技术与 GIS 技术对市政综合管廊进行施工、管理、协调、控制，以达到运维、管理与维修的便捷化，从而解决市政综合管廊三大难问题。

关键词：BIM技术；GIS技术；综合管廊

前言

2015年4月，国家财政部、住房城乡建设部公示了地下综合管廊10个试点城市名单，综合管廊建设在我国全面展开。综合管廊是指通过在地下建造一条隧道，将多种市政管线（包括给排水、电力电缆、供热、供气、通信光缆等）敷设其中，实施统一规划、统一设计、统一建设和管理，提高了地下空间利用率，是保障城市运行的重要基础设施和“生命线”。为进一步实现对城市综合管廊全生命周期高效的建设运维管理，将目前最为先进的BIM技术和GIS技术运用于综合管廊建设运维中，对管廊实现从二维到三维、宏观到微观的立体化、可视化管理，实现综合管廊建设运维管理更加经济、实用、科学、安全。

1、BIM技术在综合管廊中的应用

1.1 BIM技术简介

BIM（Building Information Modeling）即建筑信息模型，是把建筑工程项目的各项相关信息数据当作模型的基础，搭建相应的建筑模型，利用数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。在建筑或工程项目的规划设计、施工建设、运维管理到报废拆除的全生命周期的生产和管理中发挥了重要作用。

近些年来在BIM 3D建筑信息模型基础上，融入“时间进度信息”与“成本造价信息”，形成五维建筑信息模型，通过“5D”建筑信息模型，实现以“进度控制”、“投资控制”、“质量控制”、“合同管理”、“资源管理”为目标的数字化三控两管项目总控系统。

1.2 BIM在综合管廊中的应用

BIM 技术较传统的二维设计和项目管理办法，特别适合应用在诸如综合管廊这类涉及专业多、结构复杂、施工期限紧张、测量点多、精度要求高、质量要求严格的重大工程中。

BIM技术在综合管廊中的应用主要分为规划设计、施工建设与运营维护三个阶段。

（1）规划设计阶段

将各类管线属性信息（管径、长度、管线生产厂家、材质、成本等）及管廊各构件属性信息导入 BIM 软件，建立 BIM 数据库，清晰显示，同步更新，方便建设方与施工方掌握工程最新最全资料。

电气、暖通、给排水等专业设计人员在 BIM 软件上进行各专业设计与实时更新，对于发现的问题与不足，及时沟通协调，确保各专业的设计方案能够详细精准地展现在模型中。

各专业的模型设计完成并整合后，可通过 BIM 技术的碰撞检查功能完成冲突检测，根据相互冲突的构件列表，及时进行协调避让，优化管线排布，完善设计方案，最终使设计图纸趋于完善与精细化。

（2）施工建设阶段

施工建设阶段 BIM 技术的主要应用如下：

BIM 模型完成后，通过三维可视化的 360 度全方位视角进行可视化交底，将管廊各管线走向、管径大小、埋设深度与坡度等直观清晰地展现给施工方，方便设计方与施工方沟通协调，避免蓝图理解偏差，规避错误施工和返工风险，提高施工效率。

可利用 BIM 技术模拟施工进程，较早地发现施工过程中可能遇到的问题，兼顾协调各种影响因素，优化施工方案、资源配置与时间进度，以此提高施工方案的可行性与科学性，提高了施工的整体效率。

（3）运营维护阶段

运营维护阶段 BIM 技术的主要应用如下：

BIM 技术与综合监控系统、资产管理系统、应急管理系统等管廊运维系统的联合使用，能够大大提高综合管廊的运营水平。

综合管廊是一项动态工程，随着城市发展需要进行一定的局部修改变动。如确需改动建筑的主体结构部分，需要在原始设计图的基础上进行分析、修改、出图，对于年数已久的原始资料，处理起来耗时费力；如若利用 BIM 模型进行改造，方便快速查找各构件信息，加快了改造进度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.3 BIM技术的不足

BIM 技术可以运用于综合管廊内部各类信息的管理，但在准确定位大场地范围内的物体、连接不同的复杂物体、周边地形信息管理以及空间查询等方面存在不足。

2 GIS技术简介及在在综合管廊中的应用

2.1 GIS技术简介

GIS（Geographic Information System）即地理信息系统，收集空间地理信息进行分析、整合，是一种空间地理系统。它的本质是一门计算机科学，是在数据库管理系统和计算机辅助设计两大软件的技术基础上发展起来的一门科学，基本技术是可视化技术、数据化技术及空间分析技术。该技术不仅可以有效地对具有空间属性的各种资源环境信息进行管理，还可以对资源环境管理进行模拟实验并进行理论分析，可以有效地在时域内对资源环境状况及生产活动变化进行动态监测和分析比较。

2.2 GIS技术在综合管廊中的应用

GIS 能够结合各方面要素，综合环境、经济、人口等各方面数据对地形、经济、交通以及既有建筑物的分布情况等信息进行精细化描述，可以使用多种坐标系在不同纬度来展示空间对象的各种细节。

当运用 GIS 与地下管线进行空间建模和数据叠加时，GIS 可以通过与遥感数据的集成和多维数据的综合考虑，模拟出不同的路线规划，通过对各方案的比较和选择做出优化，最终拟定最优方案。同时，将市政综合管廊的地理信息（如空间分布、地质结构、城市区域分工等）、周围环境（如人口密度、管线的几何物理等信息）以及相关的国家标准、地区标准、因地制宜的策略等信息录入到 GIS中，通过建模进行分析和风险预测控制，可以实现安全风险管理。

另外 GIS 具有空间定位的功能，运用 GIS 技术的空间定位功能，可以将 GIS 的数据与力学分析模型相结合，实现对管道薄弱点的空间分析和可视化定位。

2.3 GIS 技术的不足

GIS 技术主要运用于处理大空间地形信息的工作，对宏观环境下的位置加以定位和对维修管理人员提供引导。其精度不足以支撑城市市政综合管廊内部精细化管理。

3 BIM 技术和 GIS 技术应用结合

BIM 连接了建筑生命期不同阶段的数据、过程和资源，从设计、施工到运维都是围绕BIM 的单体精细化模型来进行的，注重于微观领域中建筑内部的设计与实现 ；而 GIS 则一直致力于宏观地理环境的研究，同时具备处理和分析宏观地理环境中地理数据的能力。

BIM和GIS技术的结合可以将在城市地下综合管廊整个规划、施工、运维的过程中所产生的大量信息都整合起来，相互之间的数据共享，对工程施工带来极大的便利。通过GIS 与 BIM 技术的巧妙结合，确保信息沟通，防止信息孤岛的产生，可以有效地提高城市地下综合管廊的施工效率，监督整个工程的施工进度。

BIM技术把参建各方的信息都整合起来，把有关信息提供给 GIS，运用 GIS 技术对信息进行管理、分析与处理。比如，在检测系统中发现设施某处发生状况，就可以通过 BIM 模型定位其在设施内的相对位置，再定位到GIS三维地图上，第一时间发现问题所在。通过二者的结合，可以使市政综合管廊运维管理效率得到显著提高。

4 结语

BIM+GIS 技术的应用可对 BIM 技术以及 GIS 技术各自的不足进行补足，优化工程的规划与设计，使工况三维可视化，且可以及时向项目参与者反馈，促进工程的数据共享，通过 BIM 与 GIS 信息的交互，更快的采取措施应对问题，使得参与方可以在全生命周期的管理、监督工程。随着 BIM+ GIS 技术的更加成熟，这项融合技术会在地下管廊领域得到更深度的应用与开发，使地下综合管廊的设计与运维得到进一步的发展。

参考文献：

[1]唐超,马全明,王思锴,杨晓飞. 基于GIS-BIM的城市综合管廊智能运维管理平台研究与设计[J]. 北京测绘,2017(S2):18-23.

[2]周文,李倩楠,潘良波,杨国敬. BIM+GIS的综合管廊智能化管理平台研究与实现[J]. 城市勘测,2017(06):31-35.

[3]周果林,胡伟,熊剑. 基于BIM+GIS的城市地下综合管廊运维管理平台架构研究与应用[J]. 智能建筑与智慧城市,2018(01):64-68+74.

[4]彭威. 综合管廊项目前期策划阶段BIM应用分析[J]. 价值工程,2018,37(29):8-10.

[5]张东杰. GIS+BIM技术在地下综合管廊中的应用[J]. 低温建筑技术,2019,41(11):121-123+133.

论文作者:邢雪松1, 朱渴望2

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年1月第3期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1a0e2db0d08288d69318be38.html