# 风力发电施工的特点及应对策略论文_潘宇航

中国葛洲坝集团电力有限责任公司 湖北武汉 430034

摘要：风电工程施工中的施工管理至关重要，针对风电工程的特点，施工单位要提高质量意识、通过对施工人员、进度、技术、成本的控制，减少施工质量问题。施工单位要努力打造一支高质量、高水平、善于经营管理的施工队伍，为电力建设项目节约成本，提高经济效益。由此，才能实现能源的可持续发展。

关键词：风力发电；施工特点；应对策略

引言

随着我国国民经济的快速发展和科学技术的日益进步，社会各界对于新能源的利用与研究都给予了高度的重视，尤其是作为可再生的清洁能源之一的风能资源。风力发电已经成为了我国新能源的重点发展方向，对于电能供给发挥了巨大的作用。

一、风力发电的发展现状

风能作为清洁的可再生能源，具有大规模开发、利用的前景，世界许多国家政府不断出台风能开发、利用的鼓励政策，使全球的风力发电在累计装机、单机组容量、设计制造与控制技术及海上风电等方面得到了快速发展。随着我国科技的迅速、持续发展,风电技术已经得到了较为深入的研究和较为广泛的推广。风电企业的组织规模正在不断发展壮大,同时其在发电行业里所占的比重也日益增大。、风力发电的单机容量正在不断曾大。、我国的风电行业正朝着市场化转变,特别是海风发电项目,它拥有着极强的稳定性和抗干扰性等优点,在市场化转变方面表现的殊为突出。、虽然风力发电前期所需投人的成本十分的高,但是它在正常运营之后所需要的运营费却是十分少的。针对我国风电发展规划和重点任务以及现有的技术状况，我国发展风电机组的重点将是努力掌握大型风力发电机组核心及关键技术。

二、风力发电施工的特点

1、交通不便、条件恶劣、地理位置偏僻。

我国东南部、东部的岛屿及沿海地带、东北、西北、华北的戈壁滩、草原等地都是风能资源极为丰富的地区，由此可见，风力发电施工现场都存在着交通不便、条件恶劣、地理位置偏僻的问题，不便于施工人员的进出，以及施工物资的运输。

2、机械转运困难、地形复杂、施工位置分散。

由于风机尾流会出现相互影响的问题，而各个风机之间的水平距离还需要达到塔高的3-4倍，那么就导致风电场的占地面积较大，中小型的风电场就会占地几平方公里，而大型的风电场甚至会占地数十、数百平方公里。施工区域的扩大会给整个施工过程及施工管理带来较大的不便。与此同时，风电场场内的地形地貌往往会多变，这样一来，就不便于机械设备的转运。

3、对环境影响大

由于实际建设条件的限制，建设过程中会对风机位、道路走向等建设内容进行调整，使得项目周围敏感目标发生变化。永久占地和临时占地区域施工过程需移除地表植被，风机基础、道路施工、升压站建设等进行挖填方作业，施工土方临时堆放，造成建设范围内植被破坏、地表裸露、水土流失。风电场为开放式，无具体场界，主要分布于山脊和山梁上，施工过程中施工人员和机械有可能跨越施工界限，对施工场界外环境造成影响。施工结束后因项目运行情况和季节等原因，建设单位未及时进行生态恢复，使得项目区域生态环境影响持续。

4、连续大体积混凝土浇筑。

从目前来看，风机基础钢筋混凝土属于独立的大体积混凝土，每台风机基础钢筋混凝土量大概都在150-500立方米。在总建筑周期的制约下，混凝土养护、模板支护、钢筋绑扎、挖土、混凝土浇筑、垫层施工等多个工序形成流水线，大体积混凝土的施工不断重复。值得注意的是，单个风机基础的连续浇筑时间就要持续很长一段时间，最长40h，最短10h，在连续浇筑时，要注意引气、微膨胀、减水、缓凝。

5、移动频繁，步骤重复。

由于风机的布置型式为独立布置，这样就会导致移动频繁，步骤重复，无论是基础的开挖、定点，还是风机的调试、吊装，还是并网发电，都需要不断重复着施工步骤和施工工序。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、强化风力发电施工管理的措施

1、工程材料设备管理

在采购过程中，施工单位应成立材料采购小组，并由具备丰富专业知识和材料采购经验的内部人员担任总负责人，在采购时应对多家材料供应商进行考察，在严格参照国家电力建设工程施工材料质量规格要求的前提下，综合对比产品质量、价格以及运输距离等因素，确定质量过关、价格合适的施工材料。同时，在采购中也应避免全部施工材料均由一家供货商供应的情况出现，应选取几家不同的供货商，以避免某一家供货商因意外情况停产而导致的工程施工材料供应中断。在运输过程中，应对重点施工材料施加一定的运输保护措施，防止其在运输途中因互相碰撞或天气原因造成损坏，影响施工效果。最后，在材料运达施工现场后应做好待用施工材料的存放工作，安排专门的材料存放地点，避免出现施工材料随地堆放的混乱局面。在材料投入工程施工使用前，施工队技术负责人还应对材料执行验收程序，不合格的材料一律不许进入施工环节，此外，项目经理对采购的材料也应进行质量检查，发现问题要及时处理。

2、做好准备工作

对照环评文件和设计文件，审核文件中工程内容的一致性，明确环境保护目标和各项环保措施;审查各承包单位(施工单位)的相关资质，提交的环保实施措施或方案是否可行，制定各环保单项考评奖惩制度和办法等。施工前应合理选址选线，以最小的生态破坏为施工前提，与设计单位沟通调整风机点位、检修道路和集电线路的走向。

3、加强连续大体积混凝

做好混凝土浇筑及后期养护工作。加强连续大体积混凝土浇筑。在振捣混凝土时，两侧同时进行，一直持续到没有气泡产生且出浆为止，混凝土的坍落度务必要不大于2cm。当振捣密实混凝土后，应将水泥浆搓出，并与伸缩装置的顶面平齐。加强连续大体积混凝土浇筑后期的养护工作。最后一次喷射的混凝土终凝2h后，每日都要喷水养护，喷水养护频率要高于4次/天，务必要持续7天及以上。为了避免喷射混凝土防护层表面被冲坏，第一次喷水压力不能过大。若大气温度在5℃以下，不能进行喷水养护。养护时候发现连续大体积混凝土出现色泽不均、局部潮湿、剥落、裂纹、外鼓等问题，立即分析原因，并采用相应的修补措施。

4、优化施工机械器具。

在风力发电施工过程中，施工器具和施工机械要基于并行施工程序来合理配备。考虑到风力发电施工会涉及到大量的机械转场，为了降低劳动强度，加快施工速度，履带式起重机是最为适宜的辅助吊装机械。而施工速度的加快，能够有效地提高大型吊装机械的利用率，从而节约施工成本。

5、加强施工进度管理

在具体的施工方案以及施工组织设计确定下来之后，施工单位进一步对合同要求的施工期限、阶段目标进行分解细化，最终编制施工单位的工程总进度计划。施工进度计划需要及时提交给有关监理人员，以此来保证工程按照既定的年度、季度、月度及周进度计划组织和安排施工，顺利完成各个阶段的进度计划目标。

6、施工组织人员管理

项目部一般采取“三部一室”的组织结构，即经营管理部、工程管理部、安全监督部这三个独立的管理部门，再加上负责协调各个部门工作的综合办公室，其中，经营管理部主要负责财务、人力资源及物资的管理；工程管理部对涉及计划、质量检查、质量保证、文件信息、档案管理等工程技术方面内容进行管理； 而安全监督部则主要负责施工现场文明生产、与施工安全有关的各项监督管理等。 综合办公室主要负责以上三个部分在管理职责上涉及的一些交叉领域，如消防和后勤保障。建设单位应对组织机构设置的合理性进行检查，特别是要针对施工人员的专业技能展开重点考察。

结语

风电工程施工中的施工管理至关重要，针对风电工程的特点，施工单位要提高质量意识、通过对施工的控制与管理，减少施工质量问题。施工单位要努力打造一支高质量、高水平、善于经营管理的施工队伍，为电力建设项目节约成本。

参考文献

[1]王东.浅析地区风力发电施工过程安全及防范[J].电子世界,2014,12:479.

[2]雅睿.风力发电投资项目财务评价方法及其应用研究[D].南京航空航天大学,2014.

[3]程亮.海上风力发电项目建设及施工管理的研究[J].科技资讯,2014,05:51-52.

论文作者:潘宇航

论文发表刊物:《基层建设》2016年第33期

论文发表时间:2017/3/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1a19713576fe29d126b4bbc8.html