# 浅谈机电安装工程造价预算控制李宗帅论文_李宗帅

摘要：在建筑机电工程中，影响其经济与社会效益的直接因素是建筑机电工程造价预算控制，因此，加强建筑机电工程造价预算控制是建筑机电工程管理的重要内容之一。鉴于此，本文就从建筑机电工程造价预算控制展开分析。

关键词：机电安装；工程造价；预算控制

前言

机电安装施工所呈现的特征是复杂且管理困难，因此要对其实施有效的成本管理是相对困难的，所以概预算在施工前期与施工阶段的作用不容忽视。在预算过程中必须对工程情况进行深入的了解，同时掌握各种国家及行业标准与规定，才能保证预算切合实际并全面反映成本目标，从而达到控制机电安装工程成本的目的。

1机电安装工程造价预算的特点

1.1材料品种多、规格多、品牌多

如给排水工程中的阀门有闸阀、截止阀、蝶阀等等， 规格从DN15mm至DN350mm以上， 以上3种阀门在使用功能上区别不大，在一些非工业工程中，3种阀门任选一种都可使用，即使同一种品种的阀门，又可分螺纹连接、法兰连接，从其材质上又可分为马铁铜芯、全铜等，法兰又可分为单闸板式、双闸板式阀门等，它们的价格相差较大，即使同一规格、同一型号的产品，其产地、厂家不同，价格差异也很大。

1.2新材料、新工艺、新施工方法层出不穷

近几年来，不少新产品、新材料逐步取代了过去的一些传统产品，如给排水工程中，传统的镀锌钢管已逐步被塑料给水管、铝塑复合管、钢塑复合管、铜管等新型材料所取代，水电相结合的远程水表正成为一种发展方向，有望取代传统的水表。

1.3现场签证及变更多

由于安装工程要与土建工程、装饰工程相配合，以及安装工程有其自身的技术特点和要求，以致于设计的平面图纸上无法完全表达实际施工情况，如“风管、水管、电气管道”这3种管在同一空间必须避让，同时这3管还要与土建配合，避让梁、柱、与装饰相配合，既不影响技术性能，又要紧凑装饰尺寸、位置要求，以利美观， 只能在施工中加以变更、完善。

2机电安装工程造价预算控制

2.1准确识读机电施工图

机电施工图相对于其他图纸而言，图纸内容表现更简洁，表现形式更加抽象。根据实际工作过程，第一认识似乎是机电图纸较其他部分图纸较简单，实际则刚好相反，特别是电气照明平面图，只是简单标明平面内的线路走向，对于垂直部分的线路则需要借助自身的空间想象能力和土建相应的数据经过简单计算才能得出，因此难度也更大。例如楼层高度、梁柱的外形尺寸、变形缝的位置以及楼板是预制的还是现浇的具体情况要明白，有些时候还应了解建筑工程的施工方法，例如使用什么样的模板，是否采用滑模施工等。因为这些都是形响管道线路长度的因素。计算各种情况管道线路时，固然不能违反施工图示的线路基本走向，但可以按施工惯例、习惯做法，以符合设计意图为原则，作为某些较为合理和方便施工的变通。应该说明，这种变通仅限于线路走向上的稍作修改，而线路规格、型号是不可随便变更的，即使线路走向修改也要反映在竣工图上。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2准确区分电气安装工程中的材料、设备

材料和设备是两个不同概念，不可以混淆。而且建筑机电安装工程造价只包含了材料费，并未包含设备费。因此要准确确定造价值，首先要熟练区分材料和设备。特别是机电工程中材料和设备的种类众多，价值比重大。因而在实际的计算过程当中，我们的造价人员要按照相应的规定对设备和材料进行区分，如果将设备当做了材料进入到了预算造价当中，就会给预算值的准确度造成一定的影响。

2.3提高工程量计算准确性

掌握计算规则。工程量计算必须有一个统一的规则，这就是国家规定的定额的计算规则，认真学习定额，学习总说明、册说明、章说明及子目附注，清楚地掌握工程量的计算规则。做到每个造价工作者都在一个统一的平台下对施工图纸进行编制工程预算工作。一些造价工作初学者已经熟练的掌握了一些预算软件，但还应在明白具体内容的前提下，学习软件的操作过程，不能一味地画图算量，而不知其如何扣减，如何增加。

复核时主要对单位、数量、施工环境、施工工艺等进行复核，其中任何一个条件的变动，都会引起概预算编制施工方案选择的影响，为此，在进行概预算编制工作时，要求员工认真审读工程图纸，复核分项工程数量，工程量应由专业人员经过精确计算提供给概预算工作人员，关于工程项目特征的表述要做到全面准确，才能合理地分析出工程单价，从而科学的做出工程概预算，充分反映出工程的实际情况。

2.4做好机电安装工程资金计划统筹工作

机电 安装工程资金计划统筹工作就是要在机电工程各部分的资金投入上做好预算，对各部分工程的具体资金投入金额做出明确的规定。比如，在管道的安装上，就应该明确室外管道安装的费用和室内管道安装的费用。进一步来讲，还可以具体明确各类管道安装的费用，比如在外墙管道安装中，镀锌管和塑料管的具体安装费用，在室内管道安装中，又可以细分为给水管和排水管的安装费用。通过细化工程项目，进而细化账目，明确具体工程部位的资金使用，从严管理资金的投入，这样就在一定程度上有利于工程的造价控制。因为，在具体的施工过程中，由于施工方的原因，可能会造成工程某部分的投入超支，造成资金缺口，这样施工方为了完成任务，就会借东墙补西墙，而这就容易造成恶性循环，给工程资金的使用带来混乱。而建设方为了完成工程，也必须增加投资，这样也就造成了工程总投资额的增加。当然，在预算的控制上，也必须要保证工程的质量，必须从实际情况出发，不能为了节省工程成本而歪曲了工程实际需要的资金数额。

3结语

总而言之，机电安装工程是建筑工程施工中最为重要的项目之一，机电安装与施工工作贯穿整个建筑项目的实施过程，其对整个建筑项目的影响也极为重要。建筑工程的机电系统顺利运行，不仅与工程的顺利开展息息相关，也与工程成本支出有着直接关联，因此必须利用合理的概预算来帮助提高管理效果，降低成本浪费。

参考文献：

[1]雷艳梅．建设工程预算控制之我见[J]．科技与企业，2017（23）

[2]戴海．基于建设工程造价全过程控制措施分析与探讨[J]．中外建筑，2016（01）

论文作者:李宗帅

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年1月第3期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1a2974f3d2ff07410e24f2a5.html