# 生活污水中化学需氧量监测分析条件的控制侯宪华论文_侯宪华

摘要:随着人们生活质量的不断提高，人们对于居住环境提出更高的要求，而生活污水中化学需氧量是重要的检测因素，其能够直接体现出所检测环境的实时状态。对于化学需氧量的监测分析条件需要重点关注，尤其是化学反应时间、速率、酸碱度、催化剂种类和浓度等。本文通过实际分析生活污水中化学需氧量监测分析条件，制定合适的控制措施，从而确保化学需氧量监测结果准确性。

关键词:生活污水；化学需氧量监测；分析条件控制

前言：在生活污水的检测过程中，化学需氧量是检测水质污染的重要数据，在实际检测时，其还能够与生活污水中的污染物进行反应，生成不同的化学产物，以此来体现出生活污水状态。但是在实际监测过程中，由于监测条件不同，导致生活污水中化学需氧量监测出现较大的差异，针对这种情况，必须要采取合理的措施来控制化学需氧量监测分析条件，从而确保监测数据的科学性和准确性。

一、水样制备

（一）采集水样

在制备水样过程中，采集水样是必不可少的一部分，且采集水样是影响制备水样质量的关键因素。因此需要重视采集水样。在实际采集过程中，由于样本具有流动性，因此要根据不均匀性选择原则，选择稳定性强的水样，以此来提高水样数据的合理性。在采集前，采集人员还应当对所要采集的水源进行振荡，使其内部物质保持动态平衡状态，保证水样的均匀性达到可采样标准。在振荡后，为了保证样本的合理性，需要立即从水源中提取样本，避免出现悬浮物下降的情况。与此同时，在提取高浓度化学需氧量水样时，还应当根据采样需求来稀释样本，针对于此，在采集样本时，需要保证样本应当超过10ml。如果所采集的样本量过低，使得内部物质浓度不达标，降低化学需氧量监测结果的准确性。【1】

（二）盛水容器

通过分析以往盛水容器情况，可知在选择盛水容器时，应当避免采用塑料容器。其主要原因为制作塑料容器的材质有很多化学成分，例如，聚对苯二甲酸乙二醇脂、聚氯乙烯、高密度聚乙烯等，可能所盛装的水样含有的成分与其发生化学反应，影响化学需氧量监测结果的合理性。除此之外，所制作的塑料容器属于大分子结构且由不同材质相互结合而成，其内部还会存在着微小的孔洞，而这些微孔在水压的作用下，会具有一定的吸附能力，将水样中的部分有机物吸附，导致有机物含量降低，影响检测结果。针对以上情况，在选择盛水容器时，应尽可能选择磨口塞的玻璃瓶，确保化学需氧量监测结果的准确性。【1】

（三）水样的保存

通常情况下，在保存水样时，需要提前对容器进行喷洒，使其内壁上能够含有水样成分，保证内部物质的一致性。这样做的目的是为了降低容器内壁吸附作用，保证监测水样成分的完整性。在采样工作结束后，应当第一时间开展化学需氧量监测工作，降低样本中微生物活性下降，改变化学需氧量。但是在大多数时间，需要保存水样。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆通过大量的实验，得出在保存水样时，需要先在水样中加入微量硫酸，控制样本ph值恒定在2以下，并且要严格控制保存环境温度为0℃-5℃，以此来保证化学需氧量的状态。【1】

二、生活污水中化学需氧量监测分析条件的控制

（一）重铬酸钾标准溶液

通过分析以往化学需氧量监测数据，可知重铬酸钾标准溶液为最常用的监测分析条件。所使用的重铬酸钾标准溶液浓度为0 .25mol/L。根据这个浓度比例，如果想要采集20ml生活污水作为水样，需要向其中添加10ml溶液，才能达到监测标准。如果在实际监测过程中，发现化学需氧量溶度过高，需要对样本进行稀释，来满足监测标准。除此之外，生活污水内部含有较多的物质，因此需要根据实际情况来调整重铬酸钾标准溶液浓度，才能保证监测数据的合理性。通过对重铬酸钾标准溶液浓度实验研究，可知当重铬酸钾标准溶液浓度下降到0.025mol/L，所得到的监测数据误差过大，没有参考价值。针对这种情况，当化学需氧量浓度过低时，需要采用0.05mol/L监测溶液。当化学需氧量浓度过高时，需要采用0.5mol/L重铬酸钾标准溶液，从而确保生活污水中化学需氧量监测结果的准确性。【2】

（二）滴定液硫酸亚铁铵标准溶液

在监测生活污水中化学需氧量时，还可以使用滴定方法，具体方法是向含有重铬酸钾溶液的样本中滴入液硫酸亚铁铵标准溶液。如果所使用的硫酸亚铁铵浓度为0.1mol/L，则证明样本中含有的重铬酸钾溶液没有出现损耗情况，这时应当在向其中滴入25ml硫酸亚铁铵溶液。但是在实际监测过程中，生活污水中含有部分还原性杂质，因此在滴定过程中，会消耗样本中重铬酸钾，导致滴定的硫酸亚铁铵标准溶液增加。针对这种情况，为了有效提高监测结果的准确性，需要保持滴定速度且选择0.055mol/L浓度的硫酸亚铁铵溶液。【2】

（三）其它控制条件

在对生活污水中化学需氧量监测时，需要保证每个监测环节的准确性，尽可能缩小监测数据的误差范围。在实际监测过程中，如果要清洗监测仪器，要采用酸或清水进行洗涤，以此来消除容器内残留的碱性物质。在对水样进行加热和回流时，要先使用冷凝器来降低水样温度，而所选择的冷凝管，要选择玻璃管，避免使用乳胶管，在长时间使用中会出现变形和老化等问题。经过冷凝管后然后在将其通过催化剂，使其达到监测效果。由于在化学需氧量监测时，需要长时间的使用水和电，因此要保证水电供应的稳定性。【2】

结论：

综上所述，化学需氧量是水质监测的重要指标，在生活污水中化学需氧量监测时，需要严格控制重铬酸钾标准溶液、滴定液硫酸亚铁铵标准溶液和其它控制条件，保证分析条件的合理性，从而提高化学需氧量监测结果的准确性。

参考文献：

[1]解成岩.浅谈影响水中化学需氧量监测的因素[J].黑龙江环境通报,2019,43(01):37-39.

[2]杨玲玲.化学需氧量及其监测分析[J].现代农业科技,2013(03):254-255.

论文作者:侯宪华

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年1月第2期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1a465300ca4d26bdda0c69c9.html