# 防雷工程设计与施工管理中的现状及控制论文_陈旭

南京市浦口区气象灾害防御中心 江苏南京 211800

摘要：本文主要就雷电的危害进行简要探究，其次就防雷设计的基本认识进行概述，再次分析了防雷设计与施工中的现状问题，最后就这些问题提出相应的对策。

关键词：防雷设计；施工；现状

前言

现阶段，由于我国经济的发展，建筑形式越来越多样化，建筑体量越来越大，建筑高度越来越高，建筑智能化设备越来越多，建筑物防雷设计可以防止或减少雷击建筑物的发生，建筑物防雷设计可以防止或减少人身伤亡和文物、财产损失，建筑物防雷设计可以防止或减少雷击电磁脉冲引发的电气和电子系统损坏或错误运行。因此，下文就防雷问题进行研究。

一、雷电的危害分析

1.雷电现象

所谓的雷电现象是指带电云层与大地相撞或者是两种带不同电荷的云层相撞后产生的一种猛烈放电现象，同时在这种猛烈放电过程中伴随着巨大的雷声和强烈的闪电。雷电现象具有高电压、高电流、强辐射、危害性大等特征。根据雷电形成原理的不同，可以将雷分为：直接雷、感应雷和球形雷三种。

2.雷电的危害分析

雷电的电流的强度大、作用时间短。雷电对地面建筑物造成危害主要是通过直接雷的电效应、热效应和机械力成灾，也可以或是通过间接雷的电荷积聚而成灾。一般情况下，雷电也很难对地面建筑物造成危害，但是这并不意味着雷电不会对建筑物造成危害。如果建筑物的防雷体系不够完善，建筑物就可能出现较大的损害，重则危及人们的生命和财产安全。

二、对建筑物防雷设计的基本认识

1.建筑物的防雷分类

第一类的建筑物防雷其网格要求小于等于5m*5m或者6m*4m，包含制造、使用或者贮存明火炸药及其制品的危险建筑物，因电火花而引起爆炸、爆轰，会造成巨大的破坏和人身伤亡事件。第二类的建筑物防雷的网格要求的小于等于 10m*10m或者12m*8m。第三类的建筑物防雷的网络布局要小于等于20m*20mm或者24m*16m。避雷网在建筑物防雷设计中起着相当重要的作用，它是在建筑物的顶层平面上，将各个电导体连接结合成一个网状的防电装置保护建筑物，所安装的避雷网格格子面积越小避雷效果也会越好，还需要和其建筑物的防雷等级严格对应。

2.建筑物防电设备的选择和布置

建筑物在防雷措施方面需要有完善的接闪器系统，接闪器可由独立的避雷针、避雷带、大面积的避雷网以及被架空的避雷线组成。雷电击中建筑物的部位是有规律可寻的。根据以往累计的经验，我们可知对于被雷电击中率最高的部位，需要在已经装有避雷带的前提上再增加避雷短针的安装，这样可以让建筑物获得更好更有效的保护。对避雷短针的高度也是有一定严格的要求的，需要使用长度在15m且由≥12mm的镀锌圆钢炼成。高楼的屋角部分是最易被雷电击中的，屋角被击中后大块头的水泥瓦块爆裂，从高空中掉落伤及路人的财产生命安全，提高避雷带的安装率，就可以大大减轻这一问题带来的困扰。在此之外，建筑物顶层上面的所有金属制成的构件和管道都需要和安装好的避雷带焊接在一起，要装配接闪器保护在突出屋顶平面之外的非金属通风管道、通水管道以及散热管道上，改善对建筑物防雷设计方面的缺陷，使得避雷系统更加完善健全。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、建筑物防雷设计及施工管理现状

1.避雷针在建筑工程中安装不当

目前来说，在建筑物初期的图纸审核过程中还存在着设计脱离实际、不专业不系统的毛病。有些只是简单的对建筑物安装了避雷针，并不结合实际考虑具体问题的特殊性，导致在雷电频发时期建筑物受损。因为避雷针本身就是金属材料制成的。它需要自身将雷电引导从而保护其余物体不受到雷电的直接击中，这就需要在设计初期对避雷针安装的具体位置和安装设备的高度进行完整的考虑设计规划，如果对建筑物防雷引下线数量位置设置不合理。也会影响整个建筑物的防雷效果，新建建筑物的防雷系统是一个综合性的工程，不仅包括建筑物外部装配的防雷设施。还包含在建筑物内部设立的完善的防雷装置，关于建筑物防雷的设计需要运用到涉及电气电子、信息工程、建筑设计等多方面的知识，只有掌握各方面的知识，才能使建筑物的雷电防护效果达到最理想状态。

2.建筑物中缺少感应雷的防护措施

在磁场中，当闭合的电路其中一部分导体做切割磁力线运动时，导体就会在反复的运动中产生电流。物理上将这一现象称为电磁感应现象，在雷电频繁反复发生的时候。空气中的电流会发生变化产生瞬时变化的强电磁场。让周围的导体感应到的电动势短时间内陡然升高很多，而这时，如果建筑物没有安装过电压保护装置，就会破坏建筑物内部的各种电子电器，造成爆炸事故。危害到社会的生产生活和人民的生命财产安全，因此，在设计图纸初期，就需要在建筑物中合理的考虑安装感应雷的防护措施，现在的建筑物防雷设计中对配电线路做了一定的防护。但是对智能网络系统并没有相应的防护设计，使得新建的建筑物在雷电防护上仍存在一定的隐患。

3.忽视等电位连接和共用接地装置

人们对于现代的建筑物中的雷电防护装置更多的这种在外部保护装置上，疏忽了到电位之间连接，虽然现在的建筑物大多都是采用独立的接地装置。但建筑物内的所有用电设备基本上都使用的一个接地系统，在正常工作情况下，各电器在系统内各自工作互不干扰。但当建筑物遭受到雷电击中的时候，系统内就会产生一定的电位差，电器设备将无法承受这短时间内的高电位位差而损坏，所以，在建筑物内进行等电位相连接，就可以在遭受到雷击时减少各电器在系统内部的电位差，预防雷电进行反击，同时消除空气中静电和大气电场的影响。

四、对防雷设计提出的改进意见

1.建立合理的屏蔽措施

雷电在击中建筑物或者在附近放电时，都会产生电磁脉冲影响建筑物，损坏建筑物内部的电子设备，因为雷电产生的电磁辐射能够影响到远距离以外的电子设备。所以要在建筑物中增加对于电磁辐射的屏蔽和对于电子设备的保护，可以将建筑物中的钢筋和金属构件，以及铺设的地板金属龙骨相互连接起来，并入地线，形成一个系统化的屏蔽网，以外还需要对穿过建筑物内的金属管道、电子通信线路进行浪涌防护，完善防雷设计图纸中的保护装置设置，达到更加理想的防雷电直接击中或者感应雷危害的影响。

2.合理布置建筑物内的防雷布线

建筑物中都存在大量的各种用途不同的线路。除了防雷装置的接地线等还会有电子通信线路、网络线路、电气线路、摄像头监控线路等。这就需要将各种功能的线路合理布置，为以后的检修维护提供便利。还需要将不用于防雷目的的线路置于金属线槽内并保持足够的安全距离，防止在雷电来临时发生反击事故，雷活动和防护效果也需要设立专门的检测系统和数据系统。将定期的统计数据转换成图表形式，方便建筑工程人员根据实际情况及时观测调整建筑物的防雷设备，不同的建筑物都有着自己的特性，对于防雷系统的要求也是不一样的。

3.注重防雷系统新技术的普及

就目前看来，避雷针是普遍度最高的避雷使用方法，已经发展到了一定的成熟阶段并形成了规范化的操作要求，从长久的应用看来，使用现有的避雷方法可以起到良好的保护建筑物的作用。随着科技的不断发展进步，建筑物的防雷系统也在不间断的更新优化，新技术只有通过系统有效的推广效应，被多数人接受并投入实际中使用，才能实现它自身的价值和意义。新技术也只有经得住实际的检测，才算是真正的意义上的进步。建筑物的防雷系统具有很重要的现实价值，所以相关部门和单位应投入更多的精力和资源用于防雷新技术的研发。

结语

综上，防雷设计及施工管理对于建筑物而言至关重要。因此，防雷系统的设计应当按照建筑物自身的作用从各个方面综合考虑再进行设计，应多考虑利用钢筋混凝土结构自身来做整体防雷设计，雷电天气虽然会影响到生产生活，但可以通过科学合理的方式来在很大程度内减轻这一问题。

参考文献：

[1]宋剑锋.防雷技术在建筑工程设计中的应用[J]中国新技术新产品.2009.

论文作者:陈旭

论文发表刊物:《基层建设》2015年26期供稿

论文发表时间:2016/3/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1a713577a80e640a98d8eef5.html