# 船舶电气自动化的发展及其设备故障的排除探讨高明论文_高明

摘要：电气自动化技术在船舶机械设备中的应用，对船舶机械设备的内部系统进行了完善，保障了船舶能源的供应。此外，自动化技术在船舶机械设备中的使用使电器设备也得到了改变，原本复杂的电器设备得被淘汰，智能化、模块化的设备系统逐渐显现，提升了船舶运行的效率，同时也对整个操作流程进行了优化，从而提升了船舶运行的安全性。基于此，本篇文章对船舶电气自动化的发展及其设备故障的排除探讨，以供相关从业人员参考。

关键词：电气自动化技术；船舶机械设备；设备故障

引言

在经济发展中，机械制造企业在不断的更新换代，现阶段已经成为我国经济重要的产业支柱之一，为了保障生产的高效与安全，几次额设备的模式也有了很大的突破，机械设备与电气自动化的技术结合是时代发展的产物，面对竞争激烈的大环境下，对于机械产品的设计生产等方面都面临巨大的挑战，产品在生产过程中存在高风险高投入等问题，面对企业机械设备能够安全生产，需要将新技术与之结合从而更好的像现代网络化进行改革，同时机械设备电气自动化技术的应用更可以减少人力物力，提供收益降低风险。

1电力系统自动化概念

电力系统自动化包括生产过程的自动检测、生产过程的自动调节和控制、系统和设备的自动安全保护、网络信息的自动传输、系统产生的自动调度、以及企业的自动化经济管理等。电力系统自动化的主要目标是保证供电频率和供电电压等的供电电能质量、保证系统运行的安全可靠、提高经济效益和管理效能。

2运用于船舶机械中的电气自动化技术

2.1电力电子技术

在船舶项目管理中，尤其是电力推进与轴带发电这两个方向上，推动作用最大的就是电力电子技术。在船舶运行的实际工作中，节能项目中，轴带发电有着十分突出的重要地位，为下一环节工作的开展提供了保证。电力电子技术的有效利用，将大大提升对轴带发电的检测力度，并实现各方面控制和管理的数值的实时检测。

2.2CAN电站测控相关技术

CAN电站测控系统将很多航行过程中所运用到的高频零件和设施进行更加全面的管理。通过相应的控制网络逐渐地形成更加安全的模式，与传统的船舶管理模式相比有非常多优势。各个环节和节点都能进行信息的采集和传达，能让相应的工作人员及时地了解到船舶项目的状况。如果在这一过程中发生了危险的情况，工作人员能在危险到来之前及时调控，强有力地控制整个项目的安全运行。

3电气自动化技术在船舶机械设备中的应用

3.1自动化

船舶机械设备中，自动化技术的应用十分常见。第一，最为常见的就是PLC系统的应用，一般用于传播主机遥控系统，为船舶自动化系统的核心部分，为其通信能力和可信度提供较高保障。第二，在监控系统中，为了实现对船舶机舱的进行实时有效的监控工作，采取连接总线和互联网的方式实现，不能够为船舶安全进行提供足够保障。第三，考虑到当前船舶的运行速度越来越快，船舶体积也越来越大。因此，为了确保在运行中的电力供应足够稳定，在电站管理系统后加入自动化技术，并对其实际工作数据和效果进行深入分析，确保自动化操作运行稳定，电力运输情况良好。第四，在船舶自动避碰的项目中应用电力电子技术，由于人为驾驶船舶的过程中，难免会由于情况难辨，发生不必要的碰撞，因而将电力电子技术加入后，将实现船舶安全运行的目标。

3.2GPS定位

将GPS运用到船舶领域，主要是为了提高船舶产业在运行过程中的安全问题。在目前高科技和自动化的条件下GPS定位系统更加的准确，准确到能将定位准确度达到几米的范围之内。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这项技术在这个领域中运用十分广泛，而且是非常重要的，运用这个技术能找到最近的航行方向，在如今的运输产业中起到非常重要的作用，能有效地提升运输的效率，保障航行的安全。

4船舶电气设备故障的排除探讨

4.1确认故障类型

根据经验来看，船舶电气设备故障主要分为隐性故障和显性故障两大类。隐性故障一般通过表面观察很难进行明确的判断，需要借助相关设备进行多个部件的检验筛查，逐一排除可疑因素。而显性故障是明面上比较容易分辨的，比如线路短路烧毁、熔断丝断裂、局部产生过热和异味等等。明确故障类型，这对做好下一步的处置工作有很好的参考价值。

4.2处理油水分离器故障的具体方式

首先就是要建立起油水分离器巡检制度，通过定期的巡检来查看油水分离器的状态，如果发现已经产生了侵蚀问题，那么就要及时进行更换。其次，要根据船舶的具体结构以及油水分离器安装的位置来选择相应的排放接头，让排放接头的选择与实际的使用情况相符。最后就是注重污油管道的连接工作。该装置想要正常运行，必须要设计合理的吸入管路，在设计吸入管路的时候，对于管路的长度要进行管控，一般情况下吸入管路要的长度要尽可能短，过长的吸入管会增加管路破损的风险，同时要保证管路的独立性，确保整个油水分离器能够稳定工作。

4.3做好安全保障

电气设备故障的发生多和局部漏电、短路、过热等情况有关。再加上船舶建造阶段的环境多属于高尘、潮湿，金属器件容易受潮、容易生锈、容易短路，这也加大了用电事故风险。所以，在进行故障排除工作之前要及时做好用电安全管理。工作人员需要及时断开电源、悬挂故障检修警告牌、做好检修现场照明工作、配备安全作业防护服、使用具备正规资质的专业检修工具等等。要对发生触电或者遭遇电气火灾等情况的应对措施进行充分了解，以免在发生重大用电安全事故、消防事故之后处置不当。

4.4处理主油泵故障的具体方式

主油泵是船舶的动力核心，如果主油泵出现宕机，那么船舶也就失去了最主要的动力。因此对于主油泵的检查工作要给予高度的关注。在进行巡检的过程中，巡检人员要对主油泵的工作状态进行全面的记录，并且对于出现问题的油泵进行及时的维修工作。这里需要注意的是，在进行维修的时候，维修人员要先对油泵内部进行系统性的清洁工作，一方面要清除掉油泵内部的泥沙以及金属碎屑，另一方面对于油泵的间隙进行校正。同时工作人员要准确判断出现故障的具体位置，进行合理的维修，维修结束之后还要检查马达的工作状态，在确认马达状态正常之后再恢复主油泵的运行。

结束语

伴随着电气自动化技术应用逐渐成熟，在今后的船舶中，以智能化、高效化、综合化和网络化成为了主要的发展方向，既能大大提高船舶运行的安全性能，也能够从一定程度上降低运行成本，实现企业利益的最大化。

参考文献

[1]曾宪昭.船舶电气自动化的发展及其设备故障的排除[J].中小企业管理与科技(上旬刊),2019(09):172-173.

[2]李辉辉.船舶电气自动化的发展及其设备故障的排除[J].内燃机与配件,2019(14):204-205.

[3]刘田玉,祝慧钞.船舶电气自动化的发展及其设备故障的排除[J].电子世界,2019(10):194-195.

[4]杨洋.船舶电气自动化的发展及其设备故障的排除[J].船舶标准化工程师,2018,51(05):37-39.

[5]邵文敏.关于机械设备电气自动化控制的应用分析[J].中国金属通报,2019(12):69-70.

论文作者:高明

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年2月第5期

论文发表时间:2020/5/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1aae3069128d7232f6d039fa.html