# 浅谈对我国长周期光纤光栅的声发射信号检测系统的设计与研究论文_游清萍

摘要声发射检测是一种对结构或材料内部的潜在缺陷或者处在运动变化过程中的缺陷进行的无损检测。声发射信号的分类最早是由德国人Kaiser 首先提出的，后来人们随着对声发射认识的加深，正式提出将声发射信号分成突发型与连续型两种。自然界中能够产生声发射信号的材料很多，声发射源的种类也很繁多，因此声发射波的频率范围很广。有的声发射信号强度很强，人耳可以直接听到，有的声发射信号在发生过程中应变比较弱导致人耳听不到，这就需要专门的声发射设备才能检测到。用专用的设备与软件检测声发射信号、分析处理与显示声发射信号、由声发射信号的信息反推声发射源的状况统称为声发射技术本文根据长周期光纤光栅线性滤波解调原理，研究了声发射信号检测的方案。理论分析和实验结果表明，该方案能够对声发射信号进行检测。该方法结构简单，准确可靠，可进一步实现FBG 解调系统的集成化、小型化。本院研究了声发射信号检测的基本原理以及光纤光栅与声发射信号的作用机理，提出了基于长周期光纤光栅的声发射信号检测系统的设计方案。

关键词 院声发射；长周期光纤光栅；信号检测

0 引言

声发射（acoustic emission，简称AE）是指材料或结构受外力或内力作用产生变形或断裂，以应力波形式释放出应变能的现象。

声发射检测是一种对结构或材料内部的潜在缺陷或者处在运动变化过程中的缺陷进行的无损检测。声发射信号的分类最早是由德国人Kaiser 首先提出的，后来人们随着对声发射认识的加深，正式提出将声发射信号分成突发型与连续型两种。自然界中能够产生声发射信号的材料很多，声发射源的种类也很繁多，因此声发射波的频率范围很广。有的声发射信号强度很强，人耳可以直接听到，有的声发射信号在发生过程中应变比较弱导致人耳听不到，这就需要专门的声发射设备才能检测到。用专用的设备与软件检测声发射信号、分析处理与显示声发射信号、由声发射信号的信息反推声发射源的状况统称为声发射技术[1]。

1 传统声发射检测的基本原理当声发射传感器附着到所测结构上后，由于材料内部应力发生变化产生声发射信号，声发射源产生的声发射信号以波的形式在材料中传播，当到达材料表面时声发射波引起材料表面的振动，此时波的能量转换成材料的振动能。

而附着在材料表面的声发射传感器可以感受到材料表面的机械振动，然后将材料的振动转换成电信号，通过后续硬件与软件的釆集、分析与处理，就可以得到声发射信号的有用信息，并以此来推断材料发生声发射的机制与预判声发射信号的发展趋势。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

目前声发射检测是一种比较有效的检测材料受到应力作用时动态趋势变化的方法。声发射检测原理如图1所示。

从图1 可以看出，借助声发射传感器与相关外围设备可以实时获得材料内部产生的声发射信号。只要对记录与显示在系统中的数据进行有效的分析，便可预判材料内部结构的变化趋势以及下一步需要釆取的针对性防范措施。

传统的声发射传感器大多采用的是谐振式压电传感器，是将被测结构的变化直接转换成物体谐振频率变化的一种压电传感器。优点是精度与分辨率比较高，其主要缺点是：体积大、对制作材料的质量要求比较高、频带窄、必须与被测物体接触，不能应用在高温、腐烛、高压等极端环境下并且抗电磁干扰能力弱，在强电场环境下其有效性也受到很大制约。相比而言光纤光栅声发射传感器具有压电传感器没有的优点：本身制作材料是光导纤维，其绝缘性好，因此可用到高电压、高电磁干扰的环境中；本身体积小质量轻；安装方式可有多种选择，即可贴在结构表面也可埋入其中；采用波长解调，抗干扰性强。因此对于基于光纤光栅的声发射检测技术的研究具有非常重要的意义。

2 光纤光栅与声发射信号作用机理光纤光栅是一种折射率周期调制的传感器件，光栅光谱的峰值波长被认为是光栅中心波长：

宽带光源经耦合器1 进入传感点———光纤Bragg 光栅（FBG），经FBG 反射回来的携带传感信息的光信息再经过耦合器1，后接耦合器2 将信号分为2 路，一路直接进入光电探测器(PD0)，另一路则通过一个LPFG 线性滤波器后再进入PD1 检测。两路信号相比可以消除光源波动及前面光路连接器等引起的光功率波动，随后对检测的信号进行放大、A/D 转换以及数据采集、滤波处理后，根据解调算法即可将变化的物理量解调出来。为了防止光纤的端面反射而影响传感信号，将光纤尾端浸入匹配液（IMG）。

4 结束语

本文根据长周期光纤光栅线性滤波解调原理，研究了声发射信号检测的方案。理论分析和实验结果表明，该方案能够对声发射信号进行检测。该方法结构简单，准确可靠，可进一步实现FBG 解调系统的集成化、小型化。

参考文献

[1]《国防科技工业无损检测人员资格鉴定与认证培训教材》编审委员会编，杨明纬主编.声发射检测[M].北京:机械工业出版社，2005:2-4.

论文作者:游清萍

论文发表刊物:《科学与技术》2019年19期

论文发表时间:2020/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1ae417ab6653776263bd3e53.html