# 浅议建筑工程施工后浇带的应用论文_周凤花

昆山东南建设监理有限公司

摘要：施工后浇带主要用于解决高层主楼与低层裙房间差异沉降、超长的多层或高层框架结构、地下工程（商场、人防、停车场）、异形结构等，为了解决钢筋混凝土收缩变形或减小收缩应力，而产生了后浇带。本文重点介绍针对昆山汇设计创意设计公共服务平台工程的异形地下室施工后浇带的功能、做法及监理工作的方法，谈谈在工程上的应用。

关键词：施工后浇带功能做法施工质量

前言

昆山汇设计创意设计公共服务平台项目工程位于昆山市东临夏驾河、北侧南浜路、西侧为夏西街、南侧为同丰路，本项目规划定位办公楼、商务酒店、配套商业的综合体，总建筑面55122M2，其中地下一层为框架结构面积为：23403 M2, 地上三层钢结构建筑面积为：31719 M2，项目外形为玉如意造型，南北跨度380米。因本工程造型奇特，结构复杂，跨度大故在地下一层框架结构设置了多条后浇带。

一、施工后浇带的功能

后浇带，也称施工后浇带。按作用可分为三种：用于解决高层主体与低层裙房的差异沉降，称为后浇沉降带；用于解决钢筋混凝土收缩变形，称为后浇收缩带；用于解决混凝土温度应力，称为后浇温度带。后浇带一般可同时考虑几种作用，但终究是临时性的措施，待将该处混凝土补齐后，功能得到充分发挥，所以施工也有特点。

二、为了确保后浇带的成活质量，我监理部将此作为质量控制重点列入监理规划、编制了监理实施细则，并做好如下相关事项：

充分熟悉施工图纸，施工规范、设计交底，全面掌握本工程后浇带的性质，从而能更好的开展监理工作。

（二）审查施工单位专项施工方案，重点审查①施工顺序②后浇带断面形式、止水钢板的设置与接缝处理③钢筋的绑扎方式④后浇带部位的模板支撑体系⑤后浇带部位的封闭保护措施⑥后浇带砼的原材的选择，浇筑方法及养护

（三）根据本工程的特点对施工专项方案提出针对性、可操作性、合理化的建议，并做好施工中的过程控制。

三、施工后浇带的做法

本工程造型奇特、跨度大故设置后浇带更多考虑砼的收缩变形,其次能更好解决不均匀沉降及温度应力对结构的不利影响。筏板基础，混凝土为C35、P8，按设计要求在地下室底板、侧墙、顶板设置了2条连续、曲折后浇带。为了更好的发挥后浇带的作用，筏板基础的底板、基础梁、地下室顶板梁受力钢筋全部贯通设置，侧墙及顶板板筋均断开搭接，这样能更好的减小钢筋附近的砼收缩制约，降低因拉应力造成的开裂，更加有利于结构抗温度应力的能力。关于后浇带的断面形式应考虑砼的可靠连接，对于板可采用斜缝，基础与梁可采用企口缝，并结合结构断面情况灵活应用。本工程后浇带采用钢丝网模板做垂直施工缝，在浇筑两侧砼初凝后采用冲水清理浮浆，露出骨料，并在两侧砼终凝后及时拆除钢丝网片，采用高压水枪清理施工缝表面。对于底板后浇带在清理完毕后应及时采用模板有效密闭，主要是防范因后序施工而产生的建筑垃圾、杂物落入，也能对钢筋起到更好保护作用，同时有利于顶板后浇带部位的模板支撑体系的施工。侧墙后浇带在侧墙砼浇筑后不少于七天的带模养护脱模后全面清理并及时封闭。顶板处后浇带模板支撑体系应采用分段式设置，后浇带部位的支撑体系应在后浇带砼施工后达到拆模条件要求后方可拆除。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

为避免后浇带处的钢丝网模板漏浆而造成的后浇带不断开，在砼施工时监理旁站人员应仔细核查是否跑浆、漏浆并及时处理。除底板外可在侧墙及顶板后浇带处设预留跑浆孔，方便冲水清理，能有效的解决了上述问题。后浇带砼施工时间宜在两侧砼施工完毕2个月后进行，采用高于原砼强度一级的补偿收缩砼浇筑。本工程后浇带采用C40微膨胀，抗渗等级P8的砼浇筑，施工完毕后及时保湿养护不少于28天（本工程后浇带施工时气温高于15度，冬季施工应采用保温养护）

四、后浇带施工的一些问题

（一）后浇带两侧的隔断做法

后浇带两侧宜采用钢筋支架铅丝网或单层钢板网隔断，钢筋支架的钢筋直径及间距设置视构件断面大小而定，以支撑稳定为原则，铅丝网的网眼一般不宜过大，以避免灌注混凝土时跑浆，如网眼偏大，可在网外粘贴一层塑料薄膜，并支挡固定好，以承受灌注混凝土时的挤压力，并保证不跑浆，待混凝土凝固后，薄膜即可撕去，钢筋支架亦可除去，而铅丝网则留在后浇带两侧，即永久留在后浇带内。

（二）采取措施确保后浇带处钢筋的准确位置

后浇带一般预留700-1000mm，常用者为800mm宽，是考虑施工操作的需要，钢筋应保证准确位置而连续不断，对于板，单层钢筋下应设置垫块，双层钢筋应设置支架，对于梁，底部钢筋亦应加垫块，上部钢筋一般直径较大，可不用支架，但应注意的是在后浇带部位应设马道通过，不应直接踩钢筋。

（三）后浇带补齐混凝土后的整体连接问题

采用钢筋支架铅丝网隔断，后浇带两侧混凝土应局部干硬一些，即水灰比小一些，既保证槎捣密实，又不跑浆，使侧面混凝土强度和其它混凝土一致。在浇注混凝土前，应将后浇带处侧面混凝土凿毛，清刷干净，底部碎屑清除彻底。

（四）后浇带灌注混凝土的时间问题

当高层采用天然地基，或以摩擦为主的桩基时，由于高层沉降量较大，应待高层主体结构完成后，再浇注后浇带；当高层主楼基础座在卵石层或基岩上，或以端承桩为主的摩擦桩时，由于高层沉降量较小，可根据施工期间的沉降观测，确定在高层主体结构施工到一定高度时，灌注后浇带。

（五）后浇收缩带，后浇温度带灌注混凝土的时间问题

前述后浇带主要是指后浇沉降带，或者同时也是收缩带和温度带，即同时起到三种作用。如果后浇收缩带单独设置，则灌注混凝土的时间宜在设带后的两个月之后，这样估计可以完成混凝土收缩的60％以上，如确有困难时也不宜少于一个月；如果后浇温度带单独设置，则灌注混凝土的时间宜选择在温度较低时，不要在热天补齐冷天留下来的后浇温度带。

五、结束语

经实践证明昆山汇设计创意设计公共服务平台项目工程异形框架结构地下室施工后浇带在严格按照图纸设计、施工规范及各参建单位的共同努力下施工成活质量优，能够满足结构安全与功能使用要求，为今后工作积累了丰富的经验。随着科学的进步，施工工艺的不断革新，针对工程特点，综合工期、造价等方面因素，施工后浇带逐渐由施工膨胀加强带取代，这就决定我们需要不断的学习，与时俱进，掌握更好的施工技术服务于社会，造精品工程，为祖国建设添砖加瓦。

参考文献

[1]昆山汇设计创意设计公共服务平台工程施工图纸、专项施工方案.

[2]《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015.

[3]《补偿收缩砼应用技术规程》JGJ/T178-2009.

论文作者:周凤花

论文发表刊物:《防护工程》2017年第7期

论文发表时间:2017/7/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1b1bf4535d81b52c109a6ebc.html