# 生活垃圾焚烧发电项目水资源论证的重点分析论文_许攀

江苏省骆运水利工程管理处

摘要：自我国改革开放以来，城市化建设正不断加快，使得居民的生活水平和生活质量不断提高，但这样的高速发展使得城市垃圾产量日益增长。为实现城市生活垃圾处理无公害化，我国颁布了《城市垃圾处理污染防治技术政策》，并以此政策改善居民居住环境，从而进一步节省土地资源。生活垃圾焚烧发电项目可以有效减少垃圾处理量，使资源整体利用最优化，实现对资源的有效整合，因此以无公害焚烧技术处理城市生活垃圾是当前城市发展的重中之重。城市生活垃圾焚烧发电项目是当前有效的处理方式之一，而水资源论证是其中的重点内容，其有效应用可以减少城市的二次污染，进而为我国可持续发展提供有效推动力。

关键词：生活垃圾；焚烧发电；水资源论证；重点分析

前言

从当前形势来看，我国城市生活垃圾焚烧发电项目焚烧对象的特殊性及用水工艺的复杂性，使得水资源论证工作更加严格。随着生活垃圾焚烧发电项目的实施，会产生大量的工艺废水、生活废水，若不进行处理将会严重影响环境，对城市造成二次污染。因此，生活垃圾焚烧发电项目水资源论证对于城市发展有着重要意义。本文从水资源管理角度出发，对宿迁市垃圾焚烧发电项目水资源论证的重点进行细致化分析，以此为我国当前城市建设及发展提供参考意见。

一、城市生活垃圾处理方式分析

随着当前我国城市化建设的不断发展，城市建设速度正不断加快，这样的改变导致城市生活人口与日俱增，使得城市垃圾量不断上涨。就目前情况来看，我国多数城市仍然没有具体的城市垃圾处理措施，也没有将水资源充分有效的利用，其主要原因是由于城市垃圾无害处理设施不健全，且垃圾在露天随意堆放，这样的问题严重影响了城市环境及城市发展。如城市垃圾不进行细致化管理还会严重影响城市的生态环境，如土壤及水资源等，严重时会破坏城市居民的居住环境，对当地整体生态环境造成影响，这样的问题损害了地方城市的形象，并且制约了城市社会经济的可持续发展[1]。因此，各地方城市应正确认知城市垃圾处理问题，并采取针对性措施解决处理城市垃圾，这样的问题是当前城市建设及城市经济可持续发展必须要面对和解决的重要问题。

当前，我国城市垃圾处理有多种多样的办法，虽然处理方式较多，但基本以传统的垃圾处理方式为主，如垃圾卫生填埋和垃圾堆肥。垃圾卫生填埋的处理工艺简单且成本低廉，每次可处理的垃圾量庞大，是当前城市较为常用的垃圾处理方式，但垃圾填埋的占地面积较广，导致垃圾产生的垃圾渗滤液处理难度加大，这样的问题会严重影响地方城市的环境，如处理不及时将会对城市造成二次环境污染，影响城市居民的生活环境，这样的问题不利于当前城市的可持续发展。而垃圾堆肥处理技术是利用微生物技术将城市垃圾处理后转变为可利用的农业肥料，实现“变废为宝”，但由于目前我国垃圾分类仍然较为落后，导致垃圾堆肥处理难以降解垃圾中的重金属及有毒有害垃圾，如降解后的肥料进入农田地，将会影响农作物的生长，如严重将会损害农田土地[2]。因此，当前城市垃圾处理应有效利用生活垃圾焚烧发电，以生活垃圾焚烧发电项目实现城市垃圾减量，使城市垃圾资源化，进而使城市垃圾达到无害目的，从而实现城市的可持续发展。

二、生活垃圾焚烧发电项目概述

随着宿迁市的经济和城市建设飞速发展和垃圾收集转运体系的完善，宿迁市生活垃圾收集清运量日趋增多，根据《宿迁市城市总体规划(2012-2030)》及宿迁市统计局提供的2015年宿迁市中心城区172万人口数据等因素预测，中心城区垃圾入厂量2020年将达到1227t/天，2025年将达到1426t/天。原有垃圾填埋场和现有的垃圾焚烧处理规模将难以满足需求，因此生活垃圾焚烧发电项目的建设势在必行。

宿迁市生活垃圾焚烧发电厂，一期工程于2010年6月30日工程开工，2011年12月21日正式投入商业运行，处理生活垃圾为600t/d，配备2×300t/d机械炉排垃圾焚烧炉，配置二套“半干法+活性炭+布袋除尘器”烟气净化系统，1×N12-3.8MW纯凝式汽轮机和1×QFW-12-2发电机组。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆主要处理中心城市的生活垃圾，至2014年8月每天进厂已达到850t，至11月底宿迁市全年日均进厂垃圾在850t以上，已大大超出一期项目垃圾焚烧处理规模600t/天，二期扩建工程安装垃圾处理能力1×400t/d机械炉排垃圾焚烧炉，配置一条“SNCR脱硝+半干法+干法+活性炭+布袋除尘器”烟气净化系统，1×N9-3.8MW纯凝式汽轮机和1×QF-9-2发电机组，建成后日均处理生活垃圾1000t，年处理能力36.5×104t。

三、生活垃圾焚烧发电项目水资源论证的重点分析

（一）垃圾焚烧发电厂的退水组成

生活垃圾焚烧发电项目的退水系统一般包括过滤系统、垃圾渗透液处理系统、污水处理系统、与污水退水系统。在生活垃圾焚烧发电项目中，生活污水处理包括循环水过滤及污水合理排放，而低浓度的污水可以利用精盐制备系统反冲洗处理生活污水，如化学实验室污水以及雨水等。生活垃圾焚烧发电项目中电厂的各类污水应按照分类原则进行精细化处理，按照不同的分类采取不同的处理措施，进而方便不同种类的污水处理，提高生活污水及废水的重复利用率，进而达到城市污水废水零污染排放[3]。

（二）生活污水处理系统处理

生活污水及各类工厂排水都可以通过生活污水处理系统将各类污水收集至收集池，随后通过污水处理系统进行生物化系统处理，出水达标后可将此类污水进行使用，虽然会产生剩余污垢，但污垢可以排放至污泥池，脱水后随垃圾一同进入垃圾焚烧炉内进行焚烧处理，使城市垃圾处理更加有效。

（三）取水论证分析

取水水源是城市生活垃圾焚烧发电项目水资源论证的重要内容，根据该市的生活垃圾焚烧发电项目周边的水源情况可以得出，生活垃圾焚烧发电项目水资源的水量及水质极为可靠，且取水环境便利，取水线路段合理，因此使得整体生活垃圾焚烧发电项目更加合理。电厂取水用于循环冷却积水，对水质的要求并不高，因此其他生活垃圾焚烧发电项目可以考虑水质较差的水源，节省出优质的水资源用于城市生活需求。

（四）水资源保护措施及防渗漏分析

城市生活垃圾焚烧发电厂不同于其他火电厂，其焚烧的发电原料主要以城市生活垃圾为主，如果焚烧处置不当，垃圾渗透也会污染环境及土壤和地下水。城市垃圾渗透液的成分复杂，其中包含大量难以降解的物质，使得渗透液对地下水的影响长期存在[4]。因此，生活垃圾焚烧发电项目应高度重视水资源保护问题，在生活垃圾焚烧发电项目水资源论证时，水资源保护措施尤为重要，特别是对防渗防护措施，确保电厂在生活垃圾焚烧发电过程中不会对周围环境及自然环境产生不利影响。而防渗漏措施可以通过人工合成材料满足，并根据当地天然地质情况合理选择粘土防渗衬层。

结束语

水资源各项论证是生活垃圾焚烧发电项目的重要环节，也是水资源严格管理的重要基础。目前，我国各城市生活垃圾焚烧发电项目都在发展，因此应对水资源论证要点进行分析，通过论证取水及用水的合理性，重视资源保护的可行性，确保生活垃圾焚烧发电项目更加安全，进而实现洁净生产，为城市经济可持续发展提供有效推动力。

参考文献

[1]唐漪,陈学群,刘健等.基于建设项目水资源论证的再生水供水能力探讨——以章丘市生活垃圾焚烧发电厂BOT项目为例[J].治淮,2014(3):29-30.

[2]杨凯,朱庚富,胡耘.生活垃圾焚烧发电项目环境监理要点分析[J].山西建筑,2013(33):195-197.

[3]丁祖高.生活垃圾焚烧发电项目环境影响评价要点分析[J].绿色科技,2019(04):129-130.

[4]黎良雪.生活垃圾焚烧发电PPP项目实务要点分析[J].资源再生,2018, 196(11):27-30.

论文作者:许攀

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1b4e4080d67a19559df0fbeb.html