# 建筑工程深基坑支护技术的应用分析论文_麦乃珲

摘要：我国经济的快速发展，在一定程度上带动了我国建筑行业的发展，建筑工程项目的数量处于不断增加的趋势，规模也在逐渐扩大，出现了越来越多的高层建筑物；对于高层建筑物来讲，一个稳固的地基是非常重要的，只有保证地基的稳固，才可以保证高层建筑物的质量。因此，在建筑工程中，深基坑支护技术得到了广泛应用，这是因为深基坑支护技术具有一系列的优点，比如抵抗损害能力较高等等。本文主要针对建筑工程深基坑支护技术进行深入的分析，探究建筑工程深基坑支护技术的应用方法，希望可以提供一些有价值的参考意见。

关键词：建筑工程；深基坑支护；技术；应用；分析

0前言

我国城市化进程的加快，土地资源日趋紧张，这样就出现了越来越多的深基坑工程，它可以有效的节约空间、节约土地，对地下空间进行有效利用。深基坑工程往往有着较大的规模和较紧凑的场地，并且工程距离近，有着较高的开挖深度。在大型高层建筑施工中，最重要的环节就是深基坑支护技术，它可以顺利进行建筑工程施工。

1 建筑工程深基坑支护技术分析

将深基坑支护技术应用到建筑工程建设中，可以对地基的稳定性进行巩固，施工周边环境不会受到危害，还可以将支撑和阻挡作用给发挥出来，泥土的稳定和坚固性也可以得到保证，从而顺利进行施工。

深基坑工程的施工特点：（1）逐渐增加基坑的深度，随着高层建筑的普及推广，建筑向地下发展已经成为不可逆转的趋势，这是为了实现节约用地的目的。以往在大城市中，建筑中的地下室只有两层甚至是一层左右，目前，已经可以经常看到有 5 层地下室的建筑，因此，以往深基坑的开挖深度在15 米左右，现在已经发展到20 米。（2）工程地质条件不好，有着比较复杂的基坑环境：建筑工程往往没有特别好的地质条件，在沿海经济地区这种情况更加严重。并且高层建筑集中的区域往往有着特别密集的人口分布，并且紧紧挨着市政公路。在这种环境下，建筑物往往都是非常陈旧的结构，不管是地上还是地下，都密集分布着管道线路，那么在开挖深基坑的过程中，除了要保证基坑的稳定性之外，还需要保证不会损坏到周围的建筑物。（3）深基坑支护存在着一定的安全隐患：因为深基坑支护技术并不简单，如果基坑支护效果不突出的话，将会有开裂现象存在于相邻的房屋、道路以及地下管道线路中，这样就很容易导致工程纠纷事件的发生，破坏到建筑物，造成巨大的经济损失，甚至还会威胁到人们的生命财产安全。深基坑工程的设计原则：在设计深基坑工程时，需要对设计单位进行合理选择，保证单位具有较高的资质和较强的专业性，这样设计出来的方案才足够的科学和合理。因为有很多因素会影响到基坑支护结构，比如工程地质、水文因素以及周围地理环境等等，那么在设计之前，就需要充分考虑当地的地质条件，并且充分结合施工工期和施工经验来进行。另外，基坑支护工程具有较高的实践性和经验性，并且是临时的，那么在工程施工中，除了要最大限度的扩大效益之外，还需要最大限度的降低施工成本，因此，设计人员就需要充分结合工程施工经验来进行，将与其目标实现下来，保证基坑的稳定性，最大限度的扩大经济效益和安全效益。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2 基于案例分析的建筑工程深基坑支护技术分析

（1）某建筑工程的深基坑支护技术应用情况：某建筑工程大楼的建设总面积为 120000 平方米，4 万多平方米的地下占地面积，建筑工程的总高度在 200 米，长方形分布，轴线和东西间距为 90 米。南北间距为100 米，4 层地下建筑，基坑底最深可以达到地下40 米。采用的是钢筋混凝土梁板筏基作为建筑基础，利用钢筋混凝土框架中的剪力墙结构来作裙楼和塔楼。

（2）某工程的地质情况：通过充分的调查研究工程所在地域后，我们可以得知是在某条河流的冲积扇西部进行工程建造，地面标高在 45米左右。按照年代、成因类型以及其他的一些因素，比如岩土性质等，可以将工程地质涂层划分为 13 个主要大层。在该工程中，没有软弱下卧层，工程地基的承载力标准值为 250kpA。

（3）某工程的水文情况：结合勘察得到的水文地质结果，并且测试了地下水位，我们可以了解到一共有三层地下水存在于工程中，第一层水位埋深在 3 米左右，它属于上层滞水，标高为 45 米；第二层水位埋深在 12 米左右，属于潜水，标高在 35 米左右，第三层的水位埋深在 24 米左右，属于层间水，标高约为 27 米。该工程的地下水不会侵蚀到混凝土结构和钢筋混凝土，但是会在一定程度上腐蚀到钢结构。

（4）某工程的深基坑支护技术整体方案：因为本工程只有很小的场地面积，并且有着特别复杂的周围环境，施工工期也比较的短，只有三个月来完成深基坑技术计划。在开挖的施工方案中，如果放坡开挖是常规性质的，那么就会在一定程度上影响到基坑的深度、工程的场地以及基坑的安全稳定性。并且采用放坡开挖技术容易和施工红线超出，那么就不能够考虑这种方案，如果采用护坡桩施工技术，那么也会影响到基坑开挖时间和工程的施工进度等，并且还需要花费较高的建设成本。本工程采用的支护施工技术主要包括混凝土灌注桩支护施工技术，它的施工要点主要有这些；本施工技术的桩孔是通过钻孔机械设备来钻出的，在桩孔中来浇筑混凝土，使其成为一个桩。在利用钻机进行钻孔之前，需要对施工场地进行必要的平整，对排水沟进行挖建，在对泥浆制造中，主要的设备是泥浆池，做试桩成孔，对轴线的定位点、水准点进行合理确定，然后做好施工准备工作，来放线确定桩位。在实际的钻孔过程中，需要对桩架和水泵设备进行合理安装，然后将孔口护筒埋设于桩位处，将它的作用充分发挥出来，比如定位、存储泥浆、保护孔口等等；另外，在钻孔的过程中，还需要将部分泥浆注入孔中，并且控制地下水位需要低于泥浆液面一米以上，这样就可以对钻进阻力进行有效降低，对钻头进行润滑，还可以起到护壁效果。最后，在对孔进行清理过程中，将清水及时注入进去，保证排出的泥浆比重不超过 1． 2 左右，那么就可以结束清孔工序。完成了清孔工作之后，将钢筋笼吊放下来，并且水下浇筑混凝土。在埋设钢筋笼的时候，需要定位钢筋环，保证保护层的厚度符合相关要求。通常情况下，会将导管法应用到水下混凝土的施工当中。

3 结语

通过上文的叙述分析我们可以得知，建筑工程深基坑支护技术应用的范围越来越广，它不是一项简单的工作，需要综合处理各种方面因素的影响。随着时代的发展，建筑工程要求更高质量的深基坑支护技术，那么就需要相关人员继续努力，总结施工经验，保证深基坑支护的稳定有效，从而更加顺利的开展建筑工程。本文简要分析了建筑工程深基坑支护技术的应用，希望可以提供一些有价值的参考意见。

参考文献：

[1]黄翔． 浅析建筑工程深基坑支护施工技术[J]． 黑龙江科技信息，2013，2（23）：123 － 125．

[2]张晨光． 周边建筑及交通荷载作用下深基坑支护结构稳定性分析[J]． 辽宁工程技术大学，2012，2（2）：43 －45．

[3]谭锋． 深基坑支护技术在工程中的应用探讨[J]． 城市建设理论研究，2013，2（1）：54 －56．

[4]金红华． 建筑工程中的深基坑支护施工技术探讨[J]． 建筑知识，2013，2（5）：132 －134．

[5]郝艳领，王刚，王庆辉.深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用分析[J].门窗.2014（01）

[6]李盛斌.基于案例分析的建筑工程深基坑支护技术分析[J].科技创业家.2013（14）

论文作者:麦乃珲

论文发表刊物:《基层建设》2015年17期

论文发表时间:2015/12/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1b57c5b48d472e53fadcdb63.html